……………………………………..r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# OBSŁUGI BUTLI Z GAZAMI SPAWALNICZYMI.

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U z 2004 nr 7 poz. 59).

##### Uwagi ogólne.

      - Określenia użyte w instrukcji oznaczają:

- zbiornik przenośny – to butla, wiązka butli, beczka ciśnieniowa,

- butla – ciśnieniowe naczynie transportowe o pojemności do 150 litrów.

      - Odległość zbiorników przenośnych od grzejników czynnych powinna wynosić min 1 m., można zmniejszyć odległość do nie mniej niż 0,1 m. w przypadku zastosowania osłon termicznych,

      - Zbiorniki przenośne (za wyjątkiem acetylenowych) przekazywane do napełnienia powinny mieć nadciśnienie gazu min. 0,5 bara.

      - Butle zawierające acetylen powinny być pomalowane na kolor kasztanowaty, a butla z tlenem technicznym - na kolor niebieski z białym.

      - Temperatura w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych oraz podczas prowadzenia prac nie może przekraczać 35°C,

      - Nadciśnienie w zbiornikach przenośnych z acetylenem powinny mieć nadciśnienie podane w tabeli w barach:

| Temperatura | Do – 5ºC | Od – 5ºC do + 5ºC | Od + 5ºC do + 15ºC | Od + 15ºC do + 25ºC | Od 25 ºC do + 35 ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie w barach | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |

      - Chronić butle z tlenem lub mieszaniną tlenu z innymi gazami, przed kontaktem ze smarami, tłuszczami lub substancjami palnymi, dotyczy to również zanieczyszczonych narzędzi lub rąk.

      - Magazynowanie, używanie, transport i konserwacja butli mogą być wykonywane tylko przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i pod bezpośrednim nadzorem tych pracowników.

      - Butle podczas prac powinny być używane w pozycji pionowej zaworem u góry, zabezpieczone przed przewróceniem się.

      - Układanie i transport butli powinien odbywać się, przez co najmniej dwie osoby zaznajomione z czynnościami, na specjalnych wózkach do tego przeznaczonych.

      - Butle podczas prac powinny być chronione przed opadami atmosferycznymi lub promieniami słonecznymi.

      - Do obsługi butli z gazami palnymi może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych, w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopuszczenie do obsługi młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem,

- pracownik powinien posiadać środki ochrony indywidualnej jak: okulary ochronne przeciw odpryskowe, rękawice robocze,

- znać drogi ewakuacyjne,

- Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

- Należy przestrzegać terminów okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według ustalonych zaleceń.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić oznaczenia na butlach czy są prawidłowe i czytelne, czy mają aktualne badania okresowe,

- sprawdzić stan techniczny butli, oświetlenie stanowiska czy nie ma przepalonych żarówek,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- ustawić w pozycji pionowej, jeżeli nie mają stóp to w pozycji leżącej i w takiej też eksploatować,

- ustawić zbiorniki przenośne tak, aby nie stwarzały zagrożenia wypadkowego,

- sprawdzić czy butle są prawidłowo dobrane do wykonywanej pracy, czy nie pomieszano butli mogących wywołać eksplozję,

- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu stanowiska pracy, materiały przeznaczone do obróbki, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe,

- sprawdzić czy rozpoczęcie procesu nie spowoduje zagrożenia dla osób przebywających na stanowisku, jak i obok,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- przy załadunku i rozładunku butli stosować urządzenia przystosowane do rodzaju i wymiarów butli

- butle opróżnione można układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, zabezpieczone przed rozsunięciem się lub spadaniem.

- podczas układania zwory powinny być usytuowane z jednej strony,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- kontrolować i ustawić butle tak, aby nie uległy podczas pracy zbytniemu nagrzaniu, a w przypadku wystąpienia zbyt dużego nagrzania schłodzić je wodą,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oznakować tabliczką „Uwaga nie eksploatować”.

##### Czynności zabronione.

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu zbiorników przenośnych, jak i podczas przebywania w magazynie

- naprawa butli w pomieszczeniach magazynu,

- naprawa butli przez osoby nieuprawnione,

- transportowanie butli z mocowaniem elektromagnetycznym,

- użytkowanie butli bez zabezpieczenia przed przewróceniem,

- użytkować butle, które:

- nie zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę uprawnioną do kontroli,

- były poddane działaniu płomienia,

- nie są czytelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowane,

- napełnianie, naprawianie, konserwacja butli w pomieszczeniu magazynu,

- są nieszczelne,

- rzucanie toczenie butli po podłodze, uderzanie metalowymi przedmiotami, używanie do innych celów niż zaprojektowane, usuwanie korozji, jeżeli są napełnione, poddawanie działaniu ognia,

- podnoszenie butli za zawory,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie osób postronnych do pomieszczenia magazynowego z butlami,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- przechowywanie na stanowisku pracy materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- środki transportu odstawić na miejsce ich przechowywania,

- elementy pomocnicze jak np. nosze, palety, podkładki itp. należy odłożyć na wyznaczone do tego celu miejsce,

- butle odstawić do magazynu.

##### Postanowienia końcowe.

- Na podstawie art. 210 K.p. pracownik ma prawo- w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a stanowisko pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i pozostawić w stanie nienaruszonym.

- W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi butli z gazami spawalniczymi Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował								……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził								…………………………………….

(pieczęć i podpis)