Miejscowość data r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRZY OBSŁUDZE DŹWIGNICY

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- dźwignicę obsługiwać mogą pracownicy posiadający aktualne upoważnienia dotyczące obsługi urządzeń dźwignicowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996r. nr 114 poz. 545),

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 62 poz. 180 poz. 1860).

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze dźwignicy przez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14 °C,

- stanowisko pracy powinno zapewniać dostateczną przestrzeń zapewniającą swobodny dostęp do urządzenia,

- obsługujący dźwignicę powinni: przestrzegać warunków Technicznych UDT, znać przepisy BHP jak i instrukcje p/poż., znać drogi ucieczkow,

- pracownik obsługujący dźwignicę prowadzi prace związane z transportem ciężarów i jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie urządzenia jak i za bezpieczne prowadzenie prac transportowych.

Przy stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki zabrania się uruchamiania dźwignicy oraz należy o tym fakcie powiadomić swojego przełożonego.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia,

- sprawdzić:

- czy nie został wstrzymany ruch dźwignicy,

- stan lin nośnych, zblocza, zawiesi, toru jezdnego, haka oraz całej dźwignicy,

- stan mechanizmów jazdy i podnoszenia,

- stan hamulca,

- działanie wyłączników krańcowych, stan izolacji przewodów, aparatury sterowniczej, kasety sterowniczej,

- zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa w postaci kluczyka w kasecie sterującej.

- osoba obsługująca powinna usunąć wszelkie osoby znajdujące się w pobliżu ciężaru i wstrzymać ruch pieszych w obrębie pracy dźwignicy.

##### Czynności podczas pracy.

- osoba obsługująca powinna sprawdzić prawidłowość zawieszenia ciężaru i z bezpiecznej odległości obserwować transportowany ciężar w czasie jego przemieszczania,

- po założeniu zawiesia na ciężar należy podnieść lekko ciężar, aby sprawdzić równomierność napięcia zawiesi, w przypadku nierównomiernego opuścić ciężar i poprawić zamocowanie zawiesi

- po podniesieniu ciężaru na wysokość 0,5 m należy sprawdzić skuteczność zadziałania hamulca przez zatrzymanie go na chwilę, ciężar nie może opaść następnie ciężar opuścić w dół i ponownie wyłączyć dźwignicę tuż nad poziomem, sprawdzając czy ciężar nie opadnie. Jeżeli nic takiego nie nastąpiło można przystąpić do przemieszczania ciężaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zawiadomić pracodawcę i wezwać uprawnionego konserwatora dźwignic,

- ciężar powinien być przemieszczany na minimalnej wysokości zapewniającej transport,

- wzdłuż drogi przemieszczania powinno być zapewnione przejście dla osób obsługujących.

- podczas podnoszenia i przemieszczania należy zwrócić uwagę, aby ciężar nie zaczepił o inne przedmioty i urządzenia, a jeżeli na drodze transportu poziomego znajduje się jakikolwiek przedmiot to ciężar transportowany należy podnieść na wysokość 0,5 m. wyższą niż dana przeszkoda,

- podczas pracy dźwignicy należy obserwować nawijanie się liny na bęben. Lina musi się układać zwój koło zwoja,

- ciężar podnoszony i przemieszczany musi się znajdować prostopadle pod suwnicą,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,

- sygnał „stój” obowiązuje obsługującego niezależnie, przez kogo został podany.

##### Czynności zabronione.

- nie wolno używać dźwignicy do wyciągania ciężarów tkwiących w ziemi,

- spożywanie posiłków i napojów, czytanie i palenie papierosów podczas obsługi urządzenia,

- nie należy podnosić ciężarów ponad dopuszczalny udźwig wciągnika,

- naciskanie jednocześnie dwu różnych przycisków w kasecie sterującej,

- samowolnego naprawiania urządzenia zasilanego energią elektryczną, oraz czynności konserwacyjnych nie opisanych w instrukcji obsługi,

- zdejmowanie pokryw obudowy przed wyłączeniem napięcia zasilającego,

- używania wyłącznika krańcowego w cyklu technologicznym tj. jako wyłącznika pracy (wyłącznik ten stanowi tylko zabezpieczenie awaryjne),

- skośnego ciągnienia i podnoszenia ciężarów,

- przebywanie w pobliżu osób postronnych,

- przebywanie bezpośrednio pod ciężarem zawieszonym na dźwignicy,

- obsługiwanie dźwignicy bez odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej,

- stosowania nieodpowiednich, uszkodzonych, wadliwych zawiesi cięgnowych lub zawiesi bez atestu,

- pozostawianie urządzenia w stanie gotowości eksploatacyjnej po opuszczeniu stanowiska pracy.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy,

- opuścić ciężar na poziom.

- zblocze podnieść do górnego krańcowego położenia.

- przetransportować suwnicę w miejsce wyznaczone na jej postój,

- główny wyłącznik wyłączyć i zabezpieczyć stan wyłączenia na rozdzielni napięcia w pomieszczeniu poza halą produkcyjną w korytarzu klatki schodowej,

##### Uwagi dotyczące eksploatacji dźwignicy.

- naprawy przeprowadza osoba uprawniona – konserwator dźwignic,

- obsługa dźwignicy powinna być zgodna z dokumentacją techniczno-ruchową,

- dźwignica uszkodzona, niesprawna powinna być oznakowana tablicą informacyjną i zabezpieczona przed nieumyślnym uruchomieniem,

- należy dbać o terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych konserwacyjnych dźwignicy,

- każda dźwignica powinna posiadać dziennik pracy, przeglądów i konserwacji.

##### Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

W razie awarii dźwignicy lub jej urządzeń, obsługujący powinien opuścić ciężar, zabezpieczyć urządzenie przez wyłączenie głównego wyłącznika dźwignicy w pozycji zabezpieczony, wywiesić tabliczkę „Nie załączać” z datą, kiedy to zaistniało, oraz powinien powiadomić bezpośredniego przełożonego. Jeżeli awaria nie pozwala na opuszczenie ciężaru obsługa powinna ogrodzić miejsce możliwego upadku ciężaru i powiadomić przełożonego o zaistniałej sytuacji.

##### Postanowienia końcowe.

- Na podstawie art. 210 K.p. pracownik ma prawo – w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a stanowisko pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, zmianą jego usytuowania, w tym położenia urządzeń technicznych, mebli lub innych przedmiotów.

- W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych oraz Straż Pożarną.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi dźwignicy. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści. Zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce, Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował inż. Adam Kot						……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził: …………………..…..					…………………………………….

(pieczęć i podpis)