……………………………….. r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRZY OBSŁUDZE GILOTYNY HYDRAULICZNEJ

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym przy obsłudze gilotyny hydraulicznej może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- gilotynę hydrauliczną obsługiwać mogą pracownicy mający wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż stanowiskowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem przez elementy pędne gilotyny hydraulicznej.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze gilotyny hydraulicznej przez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14 °C,

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodny dostęp do urządzenia, przynajmniej 2m2 powierzchni oraz 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie dobrego oświetlenia w miejscu obsługi gilotyny hydraulicznej,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy odłączonym przewodzie sieci, i rozładowanym ciśnieniu w urządzeniach i przewodach,

- w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji należy elementy tnące i inne stalowe pokryć cienką warstwą smaru.

- dobre uziemienie gilotyny hydraulicznej oraz dobre oświetlenie światłem naturalnym lub sztucznym stanowiska zapewniające dobrą widoczność,

- w przypadku, kiedy proces technologiczny przewiduje pracę więcej jak jednej osoby, osoba odpowiedzialna za obsługę gilotyny jest zobowiązana zwrócić szczególną uwagę na osoby drugie, aby nie było zagrożenia powstania wypadku, jak i powinna informować o kolejnych czynnościach.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić stan techniczny noży w gilotynie,

- sprawdzić obecność smaru zgodnie z tablicą i schematem smarowań,

- sprawdzić w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia,

- sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym,

- wykonać próbny rozruch gilotyny hydraulicznej na biegu jałowym, sprawdzić działanie, zwrócić uwagę na luzy, stuki, większy hałas niż podczas normalnej pracy,

- przygotować w odpowiednim miejscu, materiały przeznaczone do cięcia, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, środki ochrony indywidualnej,

- przygotować maszyny lub inne urządzenia służące do transportu blach ciętych, odpadów, a także narzędzi,

- wytrasować na materiale wymiary do cięcia,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- zauważone usterki i uchybienia w czasie próbnego rozruchu lub oględzin zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- przed załączeniem gilotyny hydraulicznej jak w czasie pracy obserwować czy w zasięgu maszyny nie znajduje się pracownik mogący być pochwycony przez maszynę lub ulec wypadkowi,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- obserwować proces cięcia blach, w przypadku nieprawidłowej pracy zatrzymać maszynę,

- przedmioty obrabiane należy mocno i pewnie mocować w elementach maszyny służących do mocowania,

- zwracać uwagę aby podczas zakładania, zdejmowania, obracania, bądź składowania nie uderzyć osób postronnych,

- dobrać odpowiednie parametry obróbki dostosowane do materiału, wytrzymałości i trwałości narzędzi,

- podczas przenoszenia, zdejmowania elementu obrabianego należy wyłączyć napięcie oraz rozładować ciśnienie w układzie,

- sukcesywnie usuwać odpady powstające w procesie cięcia blachy, czynności te wykonywać wyłącznie w środkach ochrony indywidualnej i przy unieruchomionej maszynie,

- elementy obrobione, materiały do obróbki, złom, odkładać w miejsca wyznaczone, w celu utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- usuwać sukcesywnie i odpady, oraz stosować schładzanie narzędzi podczas procesu technologicznego,

- w przypadku zużycia noży tnących podczas pracy należy dokonać wymiany, jeżeli nie wymaga to interwencji serwisu, pracę wykonywać przy wyłączonym zasilaniu,

- w przypadku wystąpienia awarii gilotyny hydraulicznej lub nienormalnej pracy należy wyłączyć maszynę, odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wyłączyć gilotynę hydrauliczną na wyłączniku i odłączyć zasilanie na wyłączniku głównym,

- dokładnie oczyścić wszystkie części maszyn i stanowisko robocze, ora wykonać podstawowe czynności konserwacyjne przewidziane dla maszyny, poprzedzając to zabezpieczeniem maszyny przed załączeniem.

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania,

##### Czynności zabronione.

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- samowolne naprawiania urządzeń zasilanych energią elektryczną jak i pod ciśnieniem,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- pozostawianie bez nadzoru lub odchodzenie od gilotyny hydraulicznej podczas jej pracy,

- przeprowadzanie konserwacji, jak i przeglądów podczas pracy prasy gilotynowej,

- cięcia stali o wymiarach przekraczających dopuszczalne wartości zawarte w metryce maszyny,

- cięcie metali stępionymi nożami,

- czyścić, smarować, naprawiać gilotynę hydrauliczną podczas pracy, przy włączonym silniku elektrycznym, lub nie rozładowanym ciśnieniu w urządzeniach i przewodach,

- używać do czyszczenia i usuwania opadów sprężonego powietrza,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- prowadzenie rozmów oraz dopuszczanie osób postronnych na stanowisko pracy podczas trwania procesu technologicznego,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- chłodzenie narządzi w nieodpowiedni sposób tj. mokrymi szmatami, pakułami, czy innymi materiałami mogącymi zakłócić pracę gilotyny hydraulicznej.

- wznawiać pracę uszkodzonej gilotyny,

- przechowywanie na stanowisku pracy, materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

##### Czynności w sytuacjach awaryjnych.

  - W razie awarii, w celu natychmiastowego unieruchomienia maszyny hydraulicznej, nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego.

  - W przypadku konieczności pozostawienia gilotyny hydraulicznej w czasie pracy bez nadzoru należy wyłączyć i unieruchomić maszynę.

  - W razie wypadku wyłączyć maszynę, zgłosić fakt wypadku przełożonemu. Pozostawić stanowisko pracy w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. Nie uruchamiać maszyny profilującej po wypadku bez polecenia przełożonego.

  - W przypadku występowania wątpliwości, co do sposobu wykonywania pracy pracę należy przerwać i zwrócić się o wytyczne do przełożonego.

##### Postanowienia końcowe.

- Na podstawie art. 210 K.p. pracownik ma prawo – w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, gdy zagrożenie nie zostało usunięte należy opuścić miejsce zagrożenia wcześniej zabezpieczając maszynę przed załączeniem.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a stanowisko pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i pozostawić w stanie nienaruszonym.

- W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych.

| JarBud |
| --- |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi gilotyny hydraulicznej. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował: 								……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)