# Miejscowość data

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# OBSLUGI URZĄDZENIA GRZEWCZO – WENTYLACYNEGO

Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

Uwagi ogólne.

Do obsługi aparatu grzewczo – wentylacyjnego może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- aparat grzewczo – wentylacyjny obsługiwać mogą pracownicy pełnoletni,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze aparatu grzewczo – wentylacyjnego przez:

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodne dostęp do aparatu,

- oznaczenie dróg ucieczkowych i zapewnienie na nich dobrego oświetlenia,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu,

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- przed załączeniem sprawdzić stan techniczny: urządzenia grzewczo – wentylacyjnego, przewodów zasilających elektrycznych, izolacji i uziemienia urządzenia, oraz nagrzewnicy wodnej czy nie ma wycieków lub uszkodzonych lamel osadzonych na rurkach,

- sprawdzić szczelność instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy (wodę) do aparatu grzewczo – wentylacyjnego,

- sprawdzić czy w pobliżu grzejniko – wentylatora nie ma przedmiotów mogących wpłynąć bezpieczeństwo pracy,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić czy praca grzejnika nie wpłynie na bezpieczeństwo pracy i osób przebywających w pobliżu,

- sprawdzić ciśnienie robocze medium doprowadzane do urządzenia grzewczego, które nie może przekraczać 1,6 MPa oraz temperaturę max 110ºC,

- sprawdzić ustawienie ruchomych łopatek, aby nie uszkodziły obudowy, oraz optymalnie nawiewały ogrzane powietrze na halę,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- sprawdzić układ zapobiegający zamrożeniu nagrzewnicy, stosowane w przypadku czerpania powietrza z zewnątrz,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

Czynności podczas pracy.

- zaplanować sposób i kolejność wykonywania czynności na stanowisku,

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- kontrolować ciśnienie, oraz temperaturę medium dostarczonego do nagrzewnicy,

- w przypadku zaniku zasilania medium urządzenie obsługiwane należy wyłączyć,

- kontrolować głośność podczas pracy, w przypadku wzrostu hałasu, jaki wydaje urządzenie, wyłączyć sprawdzić mocowanie elementów wentylatora,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nienormalnej pracy urządzenia należy zgłosić przełożonemu i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać”.

##### Czynności zabronione.

- samowolne naprawiania urządzenia,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- przeprowadzanie konserwacji, przeglądów podczas załączonego urządzenia,

- zbliżanie się do wylotu strumienia ciepłego powietrza w urządzeniu, może grozić poparzeniem,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dotykania instalacji dostarczającej gorące medium nagrzewnicy,

- rozłączanie instalacji medium podczas dostarczania do nagrzewnicy,

- dopuszczanie do obsługi urządzenia grzewczo - wentylacyjnego osoby postronne,

- pozostawianie załączonego urządzenia bez nadzoru,

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania,

- wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem,

- oraz odciąć dostarczenie medium do wyłączonego urządzenia,

- sprzątnąć i uporządkować stanowisko pracy.

Postanowienia końcowe - postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku stwierdzenia i nie usunięcia usterek, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi urządzenia grzewczo - wentylacynego. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista ds. BHP					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)