Miejscowość data

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# OBSŁUGI KOMPRESORA POWIETRZNEGO

Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

Uwagi ogólne.

            - Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- kompresor mogą obsługiwać pracownicy pełnoletni,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem.

  - Kompresor spalinowy powinien być użytkowany w miejscu gdzie jest odpowiednia wentylacja aby była dostarczona odpowiednia ilość powietrza a spaliny nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

  - Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze kompresora przez:

    - dostateczną wentylację pomieszczenia,

    - zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +16 C,

    - zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodne manewry,

    - oznaczenie dróg ucieczkowych i zapewnienie na nich dobrego oświetlenia,

    - zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

    - wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu.

  - Sprężarka powietrza i zbiornik ciśnieniowy przed uruchomieniem winny być zgłoszone i odebrane do eksploatacji przez Inspektorat Dozoru Technicznego zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową sprężarki.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- Zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz instrukcją BHP kompresora,

- Zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki).

- Sprawdzić w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia.

- Sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym.

- Skontrolować stan techniczny kompresora.

- Sprawdzić poprzez oględziny stan zaworu bezpieczeństwa zainstalowanego na sprężarce lub zbiorniku powietrza.

- Sprawdzić i odwodnić zbiornik ciśnieniowy kompresora.

- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

- Przed uruchomieniem skontrolować otoczenie kompresora usunąć niepotrzebne elementy, zaprowadzić porządek.

##### Czynności podczas pracy.

- Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności.

- Kontrolować prawidłowości wskazań manometrów zainstalowanych na sprężarce i zbiorniku ciśnieniowym powietrza.

- Utrzymywać porządek i czystość wokół kompresora.

- Kontrolowanie poziomu oleju na wskaźniku sprężarki.

- Wykonać próbny rozruch sprężarki na biegu jałowym i sprawdzić jej działanie.

- W przypadku zauważenia objawów nienormalnej pracy, należy przerwać pracę kompresora i powiadomić przełożonego.

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia kompresora należy go wyłączyć, odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione

- Uruchamiania sprężarki bez sprawdzenia prawidłowego osłonięcia części wirujących oraz instalacji elektrycznych.

- Demontażu osłon napędu w czasie pracy sprężarki.

- Przeprowadzanie napraw podczas pracy kompresora.

- Opierania się o kompresor podczas pracy.

- Pozostawiania narzędzi na sprężarce w czasie jej pracy.

- Dokonywania jakichkolwiek zmian lub manipulacji w dopuszczalnych wartościach zaworu bezpieczeństwa.

- Przeprowadzania jakichkolwiek napraw elektrycznych lub mechanicznych sprężarki lub zbiornika ciśnieniowego powietrza.

- Używanie niesprawnych narzędzi i przyrządów pomocniczych do napraw sprężarki.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wyłączyć kompresor na wyłączniku głównym,

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na wyznaczone miejsce,

- odłączyć dopływ zasilania do sprężarki.

Na podstawie art. 210 K.p. pracownik ma prawo- w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

##### Postanowienia końcowe w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub wypadku.

  - o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

  - w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku stwierdzenia i nie usunięcia usterek, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

  - urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania,

  - w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi kompresora. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista ds. BHP					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca						…………………………………….

(pieczęć i podpis)