…………………………….. r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRZY OBSŁUDZE RĘCZNYCH NOŻYC GILOTYNOWYCH

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- nożyce gilotynowe obsługiwać mogą pracownicy mający wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem przez elementy pędne prasy gilotynowej.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze ręcznych nożyc gilotynowych przez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +16 °C,

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodny dostęp do urządzenia, przynajmniej 2m2 powierzchni oraz 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie dobrego oświetlenia w miejscu obsługi ręcznych nożyc gilotynowych,

- zapewnienie, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy zabezpieczeniu nożyc przed nieprzewidzianym zadziałaniem,

- w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji należy elementy tnące i inne stalowe pokryć cienką warstwą smaru,

- zapewnienie dobrego oświetlenia na stanowisku,

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić stan techniczny urządzenia i oświetlenia stanowiska,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić stan techniczny ręcznych nożyc, oraz noży,

- sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym,

- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu nożyc, materiały przeznaczone do cięcia, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe,

- wytrasować na materiale wymiary do cięcia,

- w przypadku cięcia większej ilości pasów o jednakowej szerokości, ustawić trzymak urządzenia nastawczego na wymiar,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- przedmioty obrabiane należy mocno i pewnie mocować w elementach maszyny służących do mocowania,

- przy cięciu kształtowników metalowych trzymak powinien być wyregulowany tak, aby było zapewnione poziome położenie materiału obrabianego,

- podczas, zdejmowania elementu obrabianego należy nożyce ustawić w pozycji postojowej odciągniętej,

- elementy obrobione, materiały do obróbki, złom, odkładać w miejsca wyznaczone, w celu utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- usuwać sukcesywnie odpady,

- w przypadku zużycia noży podczas pracy należy wymienić na nowe, lub naostrzyć, jeżeli jest taka możliwość,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nożyc gilotynowych lub nienormalnej pracy należy oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione.

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- ciąć stal o wymiarach przekraczających dopuszczalne grubości,

- ciąć metale stępionymi nożami,

- czyścić, smarować, lub naprawiać nożyce gilotynowe podczas pracy,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- wznawiać pracę uszkodzonych nożyc gilotynowych bez usunięcia uszkodzenia,

- przechowywanie na stanowisku pracy materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- usunąć z krawędzi tnących zgorzelinę oraz dokładnie oczyścić wszystkie części urządzenia i stanowisko robocze,

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania.

##### Postanowienia końcowe.

- Na podstawie art. 210 K.p. pracownik ma prawo – w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a stanowisko pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, zmianą jego usytuowania, w tym położenia urządzeń technicznych, mebli lub innych przedmiotów.

- W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych oraz Straż Pożarną.

| JarBud |
| --- |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi ręcznych nożyc gilotynowych. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista d/s BHP					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)