…………............... r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRZY OBSŁUDZE PIŁY TAŚMOWEJ

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

      - Do obsługi przecinarki (piłę) taśmowej może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- piłę taśmową obsługiwać mogą pracownicy mający wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem przez elementy tnące i pędne przecinarki taśmowej,

- znać drogi ewakuacyjne,

- Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

- Należy przestrzegać terminów okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta.

- Wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy odłączonym przewodzie zasilającym i zabezpieczonym stanie wyłączenia.

- Należy zapewnić dobre uziemienie piły taśmowej.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić stan techniczny urządzenia, oświetlenie stanowiska, stan instalacji elektrycznej i uziemienia, czy nie ma przepalonych żarówek, czy kable nie mają mechanicznych uszkodzeń,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić stan techniczny przecinarki taśmowej, taśmy do cięcia (zużycie, zamocowanie), stan osłon,

- wykonać próbny rozruch piły taśmowej i sprawdzić ruch taśmy,

- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu piły taśmowej, materiały przeznaczone do obróbki, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- przedmioty obrabiane należy mocno i pewnie zamocować podczas cięcia,

- dobrać odpowiednie parametry obróbki dostosowane do materiału, wytrzymałości i trwałości taśm do cięcia,

- podczas zdejmowania elementu obrabianego należy wyłączyć napięcie,

- w czasie postoju maszyny odsunąć taśmę od przedmiotu obrabianego,

- elementy obrobione, materiał do obróbki, złom, składować w miejscu wyznaczonym, celem utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- chłodzić materiał obrabiany podczas procesu technologicznego, oraz usuwać sukcesywnie odpady,

- w przypadku zużycia się podczas pracy taśmy tnącej, należy wymienić zabezpieczając stan beznapięciowy, oraz postępując według DTR-ki,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przecinarki taśmowej lub zauważenia nienormalnej pracy należy wyłączyć na wyłączniku głównym, oraz odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione.

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- samowolne naprawianie urządzenia zasilanego energią elektryczną, a także wymiana przewodów zasilających,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy,

- przeprowadzanie przeglądów i konserwacji, podczas pracy przecinarki taśmowej,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- chłodzenie narządzi w nieodpowiedni sposób tj. mokrymi szmatami, pakułami, czy innymi materiałami mogącymi zakłócić pracę przecinarki,

- dokonywania pomiarów bezpośrednich (stykowych) podczas ruchu urządzenia,

- wznawiać pracę uszkodzonej przecinarki bez usunięcia uszkodzenia,

- pozostawiać bez obsługi lub nadzoru maszyn będących w ruchu,

- przechowywanie na stanowisku pracy materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wyłączyć piłę taśmową na wyłączniku i odłączyć zasilanie,

- usunąć opiłki z obudowy przecinarki taśmowej, oraz dokładnie oczyścić wszystkie elementy urządzenia, wraz ze stanowiskiem roboczym,

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce.

Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, jeżeli takie stwierdzono, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi przecinarki taśmowej. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista d/s bhp					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)