Miejscowość dnia r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- szlifierkę obsługiwać mogą pracownicy mający wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem przez elementy pędne szlifierki.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze szlifierki przez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14 °C,

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodny dostęp do urządzenia, przynajmniej 2m2 powierzchni oraz 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie dobrego oświetlenia w miejscu obsługi szlifierki,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy odłączonym przewodzie sieci,

- dobre uziemienie szlifierki oraz dobre oświetlenie stanowiska,

- stała kontrola stanu technicznego tarcz ściernych.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić stan techniczny szlifierki, tarcz ściernych (tarcza nie może być zwichrowana, popękana, musi być prawidłowo zamocowana), przejrzystość ekranu ochronnego, stan osłony tarczy,

- sprawdzić w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia,

- sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym,

- wykonać próbny rozruch szlifierki i sprawdzić ruch obrotowy tarcz ściernych,

- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu szlifierki, materiały przeznaczone do obróbki, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- przedmioty obrabiane należy mocno i pewnie opierać o fabrycznie zamontowane podpórki,

- dobrać odpowiednie parametry obróbki dostosowane do materiału, wytrzymałości i trwałości ściernic,

- podczas obróbki chłodzić materiał obrabiany,

- podczas zdejmowania elementu obrabianego należy wyłączyć napięcie,

- odsunąć w czasie postoju maszyny tarczę od przedmiotu obrabianego,

- elementy obrobione, materiały do obróbki, złom, składować w miejscu wyznaczonym, celem utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- schładzać materiał obrabiany podczas procesu technologicznego, oraz usuwać sukcesywnie odpady,

- w przypadku zużycia się tarczy ściernej, podczas pracy należy wymienić na nową,

  - w przypadku zakładania nowych tarcz, przed założeniem poddać tarcze próbie dźwięku (kawałkiem drewna ostukać lekko tarczę, dobra tarcza wydaje czysty dźwięk), następnie należy założyć tarczę na wrzeciono, po założeniu należy przeprowadzić próbę polegającą na włączeniu urządzenia bez obciążenia przez około 5 min. Przy tej próbie należy odsunąć się na pewną odległość od szlifierki.

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia szlifierki lub zauważenia nienormalnej pracy należy wyłączyć na wyłączniku głównym, oraz odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione.

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- samowolne naprawiania urządzenia zasilanego energią elektryczną a także wymiany przewodów zasilających,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- przeprowadzanie konserwacji, regulacji docisku wrzeciona na tarczę, jak i przeglądów podczas ruchu szlifierki,

- rozpoczynać pracę w momencie rozruchu szlifierki,

- po wyłączeniu szlifierki hamować materiałem obrabianym lub innym ruchu tarcz ściernych,

- czyścić, smarować, lub naprawiać szlifierkę podczas pracy,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- chłodzenie narządzi w nieodpowiedni sposób tj. mokrymi szmatami, pakułami, czy innymi materiałami mogącymi zakłócić pracę szlifierki,

- dokonywania pomiarów bezpośrednich (stykowych) podczas ruchu narzędzia,

- wznawiać pracę uszkodzonej szlifierki bez usunięcia uszkodzenia,

- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru,

- sprawdzanie dłonią gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego podczas ruchu,

- przechowywanie na stanowisku pracy materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wyłączyć szlifierkę na wyłączniku i odłączyć zasilanie,

- usunąć opiłki ze szlifierki, oraz dokładnie oczyścić wszystkie części, wraz ze stanowiskiem roboczym,

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania,

Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, jeżeli takie stwierdzono, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Firma…… |
| --- |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi szlifierki. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista d/s bhp					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca						…………………………………….

(pieczęć i podpis)