# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI TOKARKI

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na tokarce może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- ma wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z dokumentacją producenta i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem przez elementy wirujące.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy podczas obsługi tokarki poprzez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14  C,

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodny dostęp do urządzenia, przynajmniej 2m2 powierzchni oraz 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie dobrego oświetlenia w miejscu obsługi tokarki,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy odłączonym przewodzie sieci,

- w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji należy elementy stalowe pokryć cienką warstwą smaru.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz instrukcją BHP,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki)

- sprawdzić stan techniczny tokarki oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadania, urządzenia ochronne, zamocowanie osłon, stan zespołów zaciskowych i dociskowych obrabianego materiału, mocowanie narzędzi skrawających,

- sprawdzić w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia,

- sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym,

- przygotować materiały do obróbki, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy: do usuwania wiórów, zmiotki, założyć środki ochrony indywidualnej np. okulary, maski, ochronniki słuchu, sprawdzić stan chłodziwa przed procesem,

- wykonać próbny rozruch tokarki na biegu jałowym i sprawdzić jej działanie,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

- prawidłowo i mocno zamocować narzędzia do obróbki materiału,

- przygotować miejsca składowania materiałów obrabianych.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- przedmioty obrabiane należy mocno i pewnie mocować w uchwytach samocentrujących i kłach służących do mocowania, tak, aby jednak nie odkształcić przedmiotu,

- narzędzia przeznaczone do obróbki, sprawdzić ostrość oraz stan zmocowania w uchwytach (imakach narzędziowych) do tego przeznaczonych,

- śruby dociskowe narzędzi oraz wrzeciona tokarki dociągnąć ręcznie kluczami,

- przed uruchomieniem należy: sprawdzić czy w uchwycie samocentrującym nie pozostał klucz, czy nóż tokarski lub inne narzędzie do obróbki jest odsunięte od obrabianego materiału,

- sprawdzić czy materiał obrabiany jest dobrze zamocowany czy podczas pracy nie nastąpi przesunięcie lub wyrwanie materiału,

- dobrać odpowiednie parametry obróbki materiału dostosowane do materiału obrabianego, wytrzymałości i trwałości narzędzi,

- elementy obrobione, materiały do obróbki, złom, odkładać w miejsca wyznaczone, w celu utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- usuwać sukcesywnie wióry i odpady, oraz stosować schładzanie narzędzi podczas procesu technologicznego,

- wymiany narzędzi, pomiarów elementu obrabianego, zdejmowania materiału obrabianego, należy dokonywać przy wyłączonej tokarce,

- przy wygładzaniu elementu za pomocą płótna ściernego umocować go w specjalnym uchwycie, lub na specjalnej deseczce,

- w przypadku obrabiania materiałów długich należy stosować podtrzymkę (okular),

- w przypadku zauważenia objawów nienormalnej pracy, należy przerwać obsługę i wyłączyć z sieci tokarkę,

- w przypadku zużycia narzędzia podczas pracy należy wymienić na nowe, lub naostrzyć, jeżeli jest taka możliwość,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tokarki należy wyłączyć tokarkę, odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione.

- usuwanie wiórów dłońmi, gdyż istnieje możliwość skaleczenia,

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- samowolne naprawiania urządzenia zasilanego energią elektryczną a także wymiany przewodów zasilających,

- przedłużanie ramienia klucza innym kluczem lub rurą przy dokręcaniu,

- sprawdzanie dłońmi dokładności obróbki, wymiarów przedmiotu obrabianego, dokonywać innych podobnych czynności,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- przeprowadzanie konserwacji, czyszczenia, przeglądów podczas pracy tokarki,

- hamowanie obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- wywieranie zbyt mocnego nacisku na narzędzia do obróbki, wskazane stosowanie automatycznego posuwu dobranego według parametrów z tabeli (nomogramu),

- chłodzenie narządzi w nieodpowiedni sposób tj. mokrymi szmatami, pakułami, czy innymi materiałami mogącymi zakłócić pracę tokarki.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce,

- wyłączyć tokarkę na wyłączniku głównym,

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na wyznaczone miejsce,

- odłączyć dopływ zasilania do tokarki.

Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, jeżeli takie stwierdzono, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Firma ……….. |
| --- |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi tokarki. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista d/s bhp					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)