Miejscowość data r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# OBSŁUGI WIERTARKI MAGMETYCZNEJ

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku wiertarki magnetycznej może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- ma wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z dokumentacją techniczno – ruchową i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047),

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem przez elementy wirujące.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy wiertarce magnetycznej poprzez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14 °C,

- miejsce, w którym wykonywane są prace przy pomocy wiertarki magnetycznej powinno zapewniać dostateczną przestrzeń zapewniającą swobodę poruszanie się,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie sprawnych narzędzi do urządzenia, odpowiadających warunkom technicznym, na jakich zostały one dopuszczone do eksploatacji,

- zapewnienie dobrego oświetlenia w miejscu pracy wiertarki magnetycznej,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji techniczno ruchowej,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy odłączonym przewodzie sieci,

- dopuszczalna jest praca wiertarki w pozycjach odwróconych oraz przy pracach na wysokości w przypadku, gdy zabezpieczona jest łańcuchem przed upadkiem,

- w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji należy elementy stalowe pokryć cienką warstwą smaru.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- zapoznać się z treścią powyższej instrukcji oraz instrukcją producenta,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić stan techniczny wiertarki magnetycznej, wierteł potrzebnych do wykonania zadania,

- sprawdzić w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia,

- sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku gdzie wykonuje się prace za pomocą wiertarki magnetycznej, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym,

- prawidłowo i mocno zamocować wiertła lub inne narzędzia do obróbki materiału,

- wyczyścić za pomocą papieru ściernego lub narzędzi ściernych, powierzchnię podłoża pod wiertarkę z rdzy, powłoki malarskiej lub zanieczyszczeń mogących spowodować spadek siły mocowania elektromagnesu,

- napełnić zbiornik układu chłodzącego cieczą chłodząco – smarującą, oraz sprawdzić działanie układu chłodzącego,

- przygotować materiały do obróbki, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, haczyki (do usuwania wiórów), założyć środki ochrony indywidualnej,

- sprawdzić grubość podłoża, na którym ma być osadzona wiertarka, nie można wiercić w blachach o grubości poniżej wskazanej, jako minimalna w instrukcji obsługi,

- w przypadku grubości blachy (podłoża) o małej grubości około 5 mm, sprawdzić czy podłoże jest płaskie oraz dobrze oczyszczone z rdzy i innych nalotów mogących osłabić siłę mocowania elektromagnesu,

- ustawić wiertarkę w miejscu wykonania otworu,

- wykonać próbny rozruch wiertarki i sprawdzić jej działanie,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących spowodować uderzenie lub inny uraz podczas obsługi,

- dobrać odpowiednie parametry obróbki ( wiercenie, gwintowanie) materiału dostosowane do materiału obrabianego, wytrzymałości i trwałości narzędzi,

- przed przystąpieniem bezpośrednio do wiercenia należy włączyć wyłącznik główny zasilający elektromagnes,

- obserwować pracę wiertarki, w przypadku wystąpienia drgań lub innych niepokojących objawów, podczas pracy należy przerwać wiercenie wycofać wiertło, można ponownie zacząć wiercić ale należy zmniejszyć nacisk wiertła na powierzchnię,

- podczas przenoszenia, zdejmowania wiertarki należy wyłączyć napięcie,

- elementy obrobione, materiały do obróbki, złom, odkładać w miejsca wyznaczone, w celu utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- usuwać sukcesywnie wióry i odpady, oraz stosować schładzanie narzędzi podczas procesu technologicznego,

- w przypadku zużycia narzędzia podczas pracy należy wymienić na nowe, lub naostrzyć, jeżeli jest taka możliwość,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wiertarki należy wyłączyć wiertarkę, odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione.

- mocowanie i wiercenie w stalach nierdzewnych i na stalach narzędziowych ze względu na spadek siły mocowania,

- wiercenie w przypadku braku cieczy chłodząco – smarującej w układzie chłodzącym,

- w żadnym wypadku nie dotykać wiórów rękami, gdyż istnieje możliwość skaleczenia,

- użytkowanie wiertarki podczas opadów atmosferycznych lub w przypadku zamoknięcia maszyny,

- wiercenie na powierzchniach mocno skorodowanych lub pokrytych warstwami ochronnymi, lub

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- wiercenie w powierzchniach o małej grubości, i na powierzchniach o niskiej

- samowolne naprawiania urządzenia zasilanego energią elektryczną a także wymiany przewodów zasilających,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- przeprowadzanie konserwacji, jak i przeglądów podczas pracy wiertarki,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- używanie niesprawnych narzędzi, pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- chłodzenie narządzi w nieodpowiedni sposób tj. mokrymi szmatami, pakułami, czy innymi materiałami mogącymi zakłócić pracę wiertarki.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wyłączyć wiertarkę na wyłączniku, zdjąć z blach, które były poddane obróbce,

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce,

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania,

Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, jeżeli takie stwierdzono, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Firma ……… |
| --- |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi wiertarki magnetycznej. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści. Zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista d/s bhp 					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)