Miejscowość data

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZY

# OBSŁUDZE WÓZKA RĘCZNEGO PALETOWEGO

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 z dnia 16 października 2003 r)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- ręczne wózki paletowe obsługiwać mogą pracownicy mający wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy zabezpieczającym włosy przed pochwyceniem.

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze ręcznego wózka paletowego przez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14 °C,

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodne manewry wózkiem oraz dostęp do przedmiotów transportowanych,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie dobrego oświetlenia na drogach transportowych,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać na postoju,

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- przed przystąpieniem do transportu sprawdzić stan techniczny wózka, działanie mechanizmów, bez obciążenia, oraz oświetlenia na drogach transportu,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy – przy podnoszeniu przenoszeniu ciężarów na wózek paletowy,

- podczas załadunku transportu i rozładunku należy zachować bezpieczną odległość od ludzi pracujących na sąsiadujących stanowiskach,

- ładunek na wózku należy rozmieścić równomiernie na widłach,

- operator wózka powinien przed podniesieniem ładunku znać jego masę oraz wzrokowo określić jego środek ciężkości,

- ładunek podnosić za pomocą wahadłowego ruchu dyszla,

- dźwignia sterująca funkcjami wózka w powinna być w czasie transportu zablokowana,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ręcznego wózka paletowego lub nienormalnej pracy należy zgłosić przełożonemu i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

##### Czynności zabronione.

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas transportu wózkiem,

- samowolne naprawiania urządzenia,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy, zabezpieczeń,

- przeprowadzanie konserwacji, przeglądów podczas obsługi wózka,

- składowanie materiałów przygotowanych do transportu wózkiem, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- pozostawiać bez obsługi lub nadzoru wózka transportowego, w szczególności, jeżeli znajduje się na nim ładunek,

- przekraczanie granicznego udźwigu wózka, określonego w dokumentacji,

- transport osób i jazda na wózku,

- udostępnianie prowadzenia wózka osobom do tego nieupoważnionym,

- pozostawianie ładunku na wózku po zakończeniu pracy.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wózek po zakończeniu pracy powinien być rozładowany i odstawiony na miejsce postoju, jeżeli to możliwe zabezpieczony przed nieupoważnionym uruchomieniem,

- system podnoszenia w dyszlu pozostawić w pozycji zluzowanej,

- oczyścić wózek po zakończonej pracy,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania,

Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, jeżeli takie stwierdzono, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Firma ………… |
| --- |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi ręcznego wózka paletowego. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował specjalista ds. BHP					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca						…………………………………….

(pieczęć i podpis)