Miejscowość data r.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRAC SPAWALNICZYCH

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Instrukcja dotyczy prowadzenia prac spawalniczych z użycie gazów technicznych, spawania mig – mag oraz łukiem elektrycznym.

Do wykonywania prac spawalniczych może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- sprzętem spawalniczym posługiwać mogą się pracownicy mający wymagane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, tj. ukończone 18 lat, oraz jedno z niżej wymienionych dokumentów:

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- świadectwo egzaminu spawacza,

- lub książeczka spawacza,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.p. oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją eksploatacji urządzenia i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zatrudnianie młodocianych jest dozwolone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, bez luźnych zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, z nakryciem głowy,

- wyposażony w środki ochrony indywidualnej,

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy pracach spawalniczych przez:

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń zapewniającą skuteczne usuwanie powietrza zanieczyszczonego substancjami szkodliwymi, wydzielającymi się przy spawaniu, cięciu metali za pomocą wentylacji ogólnej i stanowiskowej w tym przypadku wyciąg od dołu, lub z boku, oraz poprzez dopływ świeżego powietrza,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +14 °C,

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni zapewniającej swobodny dostęp do urządzenia, przynajmniej 2m2 powierzchni oraz 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia, oraz minimalna wysokość 3,75 m.,

- oznaczenie dróg ucieczkowych,

- zapewnienie dobrego oświetlenia w miejscu wykonywania prac spawalniczych,

- zapewnienie okresowych przeglądów, badań, konserwacji, według zaleceń dokumentacji producenta urządzeń spawalniczych,

- wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonej spawarce i odłączonym przewodzie zasilającym,

- wąż spawalniczy powinien mieć średnicę zgodną ze średnicą znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu,

- sprzęt, gazy, używać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta,

- zapewnienie pojemnika na odpadki spawalnicze typu ogarki elektrod, odpadki drutu elektrodowego mig-mag,

- butle mogą być przetaczane ręcznie tylko w granicach stanowiska spawalniczego,

- naprawy sprzętu powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane do tego typu napraw, natomiast użytkownik powinien przeprowadzać tylko czynności konserwacyjne zgodne z dokumentacją producenta,

- szczelność wytrzymałość węży powinna być kontrolowana przynajmniej raz na kwartał.

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Spawacz powinien:

- dokładnie zapoznać się z instrukcją BHP i instrukcją eksploatacji urządzenia,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- sprawdzić stan techniczny urządzeń pomocniczych i oświetlenia stanowiska,

- zdjąć z rąk przedmioty mogące być przyczyną pochwycenia (np. obrączki, sygnety, bransoletki),

- sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym,

- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu stanowiska spawalniczego, materiały przeznaczone do obróbki, pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe,

- założyć środki ochrony indywidualnej,

- usunąć lub zabezpieczyć środki łatwopalne, oraz zabezpieczyć urządzenia i instalacje przed odpryskami rozżarzonych cząstek metali,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,

- przygotowanie sprzętu do spawania gazowego:

- skontrolować stan palników do prac spawalniczych, rodzaj i budowę, stan napełnienia butli, stan przewodów i przyłączy,

- skontrolować węże spawalnicze czy mają odpowiednie średnice, czy są szczelne, czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, czy długość mieści się w granicach 5 do 20 m.,

- ustawić w dogodnym miejscu pionowo butle do spawania, lub pod kątem minimum 45° od poziomu,

- sprawdzić poziom cieczy w bezpieczniku wodnym przed rozpoczęciem pracy oraz po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, w a przypadku pracy w ruchu ciągłym – przynajmniej raz na zmianę,

- przygotować naczynie z wodą do okresowego lub awaryjnego schładzania palnika,

- przygotowanie sprzętu do spawania MIG-MAG lub łukiem elektrycznym:

  - sprawdzić stan przewodów elektrycznych, uchwytów spawalniczych do spawania, oraz przyłączy – przy jakimkolwiek uszkodzeniu izolacji wymienić dany element,

  - przygotować odpowiednią ilość wysuszonych elektrod potrzebną do wykonania operacji technologicznej,

  - skontrolować obecność drutu spawalniczego (MIG-MAG), lub ilość i stan elektrod,

  - element spawany uziemić,

  - podwiesić przewody spawalnicze w celu uniknięcia uszkodzeń.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, oraz bezpieczne odległości od elementów mogących doprowadzić do urazu podczas wykonywania czynności,

- usuwać sukcesywnie odpady,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu spawalniczego lub zauważenia nienormalnej pracy przerwać pracę, a w przypadku spawarki elektrycznej odłączyć zasilanie i oznakować tabliczką „Uwaga nie uruchamiać naprawa”.

- elementy obrobione, materiały do obróbki, złom, składować w miejscu wyznaczonym, celem utrzymania porządku na stanowisku pracy,

- unikać powierzchni, lub materiału gorącego, mogącego poparzyć, powstającego w procesie spawania.

W przypadku spawania gazowego:

- dopuszczalne jest przedłużenie węży spawalniczych z zastosowaniem znormalizowanych dwuzłączek o takich samych średnicach jak węże i minimalnej długości 4 m. dla każdego węża,

- w przypadku przedłużania węży należy skorygować ciśnienie zasilania o spadki ciśnienia występujące w wężu,

- butle z gazami ustawiać w miejscach które zapobiegają ich nagrzewaniu się.

- w przypadku przerwania lub zakończenia procesu spawania palnik wygasić i odłożyć lub podwiesić w wyznaczonym miejscu.

W przypadku spawania MIG-MAG lub łukiem elektrycznym:

  - nie kłaść uchwytu spawalniczego na ziemi, spawanym elemencie, lub innym przedmiocie połączonym elektrycznie, który może spowodować zwarcie lub powstanie luku elektrycznego,

  - ogarki elektrod lub drutu elektrodowego, wrzucać do pojemnika na to przeznaczonego usytuowanego w pobliżu stanowiska spawalniczego,

  - urządzenie spawalnicze usytuować na suchej nawierzchni,

  - stosować cykl pracy urządzenia zalecany przez producenta, nadmierne wydłużanie cyklu pracy może doprowadzić do zadziałania zabezpieczenia termicznego,

##### Czynności zabronione.

- stosowanie palników o niezidentyfikowanych dyszach, nieznanych mieszanek i o nieokreślonym ciśnieniu,

- podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i węży spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenia ich bezpośrednio przy innych częściach ciała,

- zabrania się napraw sprzętu spawalniczego spawaczom,

- zbliżania płomienia palnika na odległość mniejszą niż 1 m od butli gazowych,

- dokonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych przy podłączonym zasilaniu,

- używania tych samych przewodów oraz palników do różnych gazów,

- dokonywanie zmian konstrukcyjnych elementów spawalniczych,

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia, jak i podczas wykonywania procesu technologicznego,

- dokonywanie jakichkolwiek zmian w ustawieniach w układach regulacji ciśnienia, zaworach bezpieczeństwa, określonych przez producenta,

- zdejmowanie jakichkolwiek osłon obudowy,

- dokonywanie czynności konserwacyjnych podczas procesu spawania lub cięcia,

- składowanie materiałów do obróbki, złomu, elementów wykonanych, na drogach transportowy,

- praca bez odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, oraz w luźnej odzieży,

- dopuszczanie podczas przebiegu procesu technologicznego na stanowisko pracy osób postronnych,

- używanie niesprawnych pomocy warsztatowych, jak i przyrządów pomiarowych,

- uruchomionych urządzeń pozostawiać bez obsługi lub nadzoru,

- przechowywanie na stanowisku pracy materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- dotyczy spawania gazowego:

- zamknąć zawory butli,

- otworzyć zawory palnika w celu usunięcia nadciśnienia w wężach,

- odłączyć palnik od przewodów gumowych,

- odłączyć węże od reduktorów,

- odkręcić reduktory z butli i zabezpieczyć

- zwinąć linię spawalniczą i uporządkować miejsce spawania,

- dotyczy spawania elektrycznego:

- wyłączyć i zabezpieczyć stan wyłączenia spawarki elektrycznej lub agregatu MIG – MAG,

- odłączyć przewody od urządzenia spawalniczego,

- pozwijać przewody spawalnicze i uporządkować miejsce spawania,

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsce,

- sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczyć i odłożyć na miejsce przechowania,

Postanowienia końcowe – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

- w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, jeżeli takie stwierdzono, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia,

- w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną,

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w stanie nienaruszonym.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z instrukcją bezpieczeństwa prowadzenia prac spawalniczych. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści, zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Opracował								……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)