………………………. r.

# Pomieszczenie spawalni

##### Opracowano na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. 1999 nr 75 poz. 846 z późn. zm.)

##### Organizacja pomieszczenie spawalni.

- Spawalnia to odpowiednio przystosowane pomieszczenie, lub wydzielone stanowisko pracy w hali z urządzeniami spawalniczymi na stałe zabudowanymi lub kompletowanymi czasowo na czas prowadzenia procesów: spawania, napawania, cięcia termicznego, lutowania, zgrzewania.

- Parametry stanowiska spawalniczego:

- wysokość pomieszczenia spawalni minimum 3,75 m.,

- wolna przestrzeń podłogi na każde stanowisko spawalnicze, co najmniej 2 m2 nie zajętej przez inne urządzenia lub sprzęt,

- wolna objętość pomieszczenia przypadająca na każdego pracownika to minimum 15 m3 nie zajętej przez urządzenia i sprzęt,

  - Ściany i strop powinny pomalowane farbami matowymi

  - Oświetlenie powinno być w miarę możliwości naturalne, jeżeli nie można zapewnić odpowiednich warunków, to należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.

  - Wentylacja powinna zapewnić skutecznie usuwanie zanieczyszczonego powietrza, szkodliwych substancji, wydzielających się podczas procesów zachodzących w spawalni przez:

- zapewnie skutecznego dopływu świeżego powietrza,

- skuteczną stanowiskową wentylację wywiewną usytuowaną z boku lub od dołu.

  - Podłoga powinna być z materiałów niepalnych.

  - Ścianki lub parawany na stanowiskach spawalniczych powinny być wykonane z materiału niepalnego lub trudno zapalnego, tłumiącego szkodliwe promieniowanie optyczne. Wymiary to minimum 2 m wysokości, zachowując przy podłodze szczelinę wentylacyjną.

  - Stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w stół spawalniczy lub inne urządzenie umożliwiające bezpieczne wykonanie prac spawalniczych, nie wyklucza się obecności obu obiektów.

  - W pobliżu stanowiska spawalniczego zapewnić osprzęt:

    - do odłożenia lub zawieszenia palnika,

    - naczynie z wodą do okresowego lub awaryjnego schładzania palnika,

    - naczynie na resztki (ogarki) elektrod.

  - Na stanowisku spawalniczym powinno być zabudowane urządzenie do transportu pionowego i poziomego, materiału, jeżeli zachodzi możliwość spawania materiałów o wadze powyżej 25 kg..

  - W spawalni zabronione jest składowanie materiału łatwopalnego.

  - Na stanowisku gdzie podczas prac występuje rozprysk iskier, żużla lub gorących cząstek stałych, powinno być zabezpieczone przed możliwością wywołania pożaru.

  - Obrabiany materiał oraz wyposażenie stanowiska nie może przeszkadzać w szybkim i bezpiecznym opuszczeniem stanowiska spawalniczego przez pracownika

  - Butle na stanowisku spawalniczym powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przez zamocowanie do ściany lub innego stałego punktu. Dopuszczalne jest pochylenie butli, jednak kąt pochylenia nie może być mniejszy niż 45°, a zamocowanie powinno być również na stałe, jak również jest możliwe umiejscowienie na butli na przewoźnym wózku zachowując warunek mocnego zamocowania do konstrukcji wózka.

  - Jeżeli prace są wykonywane poza miejscem spawalni, tymczasowe stanowisko spawalnicze powinno być osłonięte parawanami w sposób zapobiegający szkodliwemu działania promieniowania na osoby postronne. Parawany powinny spełniać warunki pkt. nr 7.

  - Butle zapasowe powinny być przechowywane w wyodrębnionych pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych, lub w wydzielonych miejscach spawalni wyraźnie oznakowanych i zabezpieczonych.

  - W spawalni dopuszczalne jest stosowanie urządzenia do podgrzewania przedmiotów przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym tylko, gdy będą one wyposażone w wentylację miejscową.

##### Przechowywanie butli z gazem płynnym.

- Butle z gazem płynnym nie można przechowywać w miejscu niewpływającym ujemnie na ich wytrzymałość.

- Butle powinny być wyposażone w nakrętkę zaślepiającą lub kapturek ochronny na króćcu przyłączeniowym, a butle powyżej 5 kg. gazu powinny być ponadto wyposażone w osłonę zaworu lub kołpak ochronny.

- Butle powinny być zabezpieczone przed upadkiem za pomocą barier, przegród lub w inny sposób.

- Butle powinny być przechowywane w pomieszczeniach (magazynach) o lekkiej konstrukcji dachowej i bocznych ścianach osłonowych z prześwitem o wysokości 0,2 do 0,25 m. od podłogi.

Opracował specjalista d/s bhp					……………………………………

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził pracodawca:						…………………………………….

(pieczęć i podpis)