## OCENA

###### RYZYKA ZAWODOWEGO

# STANOWISKA PRACY:     pracownik budowlany,

Sporządził – ...............................................

.....................................,  styczeń 2009 r.

Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Dalej idą przepisy zawarte w § 39 rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które określają podstawowe obowiązki dla pracodawcy dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Ocena ryzyka jest także podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. W przypadkach, w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemożliwe pracodawca ma obowiązek zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności – środki ochrony indywidualnej (§ 39, ust.2 i 3 rozp.).

Cel oceny ryzyka.

Ocena ryzyka jest procesem doprowadzającym zagrożenia zawodowe do poziomu, który nie powinien w miejscu pracy zaszkodzić lub wyrządzić krzywdy pracownikom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze, aby te szkodliwe warunki wyeliminować lub ograniczyć. Jeżeli nie jest to możliwe to powinno nastąpić kontrolowanie ryzyka resztkowego i ciągłe powiadamianie o zagrożeniach i ryzyku pracowników.

Powyższa opinia prowadzi do wyartykułowania punktów szczegółowej oceny ryzyka:

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

- wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,

- wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,

- ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

- zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,

- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.

Zespół dokonujący oceny ryzyka.

Ocenę ryzyka w firmie powinni dokonywać specjaliści firmy lub specjaliści z zewnątrz, posiadający wymaganą wiedzę w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy, szczególnie z tematyki technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwo pracy, jak i prawo pracy. Osoby te powinny umieć: identyfikować zagrożenia, oceniać szkodliwość i niebezpieczeństwo w procesach pracy, dobierać odpowiednie środki ochrony chroniącej przed skutkami zagrożeń. Muszą posiadać wiedzę z zakresu wybranej metody oceny ryzyka, stosowanych procedur.

Ocenę ryzyka przeprowadza zespół składający się z:

- pracodawcy, lub jego przedstawiciela,

- wyznaczonego pracownika,

- oraz specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładu (firmy) lub z zewnątrz.

##### Procedura oceny ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego w firmie została przeprowadzona w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002.

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:

Pierwszym etapem w analizie ryzyka jest zebranie informacji dotyczących:

- charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),

- charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych,

- stosowanych technologii i używanych materiałów,

- wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,

- źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,

- możliwych skutków zagrożeń,

- stosowania środków ochronnych,

- występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.

Następnym etapem jest identyfikacja zagrożeń, która powinna obejmować:

- określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy i ustalenie, w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika,

- określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych,

- ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagrożenie,

- określenie liczby osób narażonych.

Aby określić zagrożenie związane z występowaniem czynników szkodliwych należy ustalić listę tych czynników i zebrać niezbędne dane o ich właściwościach.

Równolegle z identyfikacją zagrożeń powinna być prowadzona wstępna ocena ich potencjalnych skutków. Przy prowadzeniu oceny należy skoncentrować się na najistotniejszych zagrożeniach mogących być przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.

Trzecim etapem w procesie analizy ryzyka jest oszacowanie ryzyka. Obejmuje ono przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka – prawdopodobieństwu urazu i ciężkości urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia (skutków).

Wyniki oszacowania ryzyka można przedstawiać w różny sposób. Zaleca się jednak takie skale, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej.

W normie PN-N-18002 przedstawiona jest trójstopniowa skala szacowania ryzyka.

Tabela nr 1 (źródło: PN-N-18002)

|  | CIĘZKOŚĆ NASTĘPSTW |
| --- | --- |
| PRAWDOPODOBIENSTWO ZDARZENIA | mała | średnia | duża |
| Mało prawdopodobne | małe | małe | średnie |
| Prawdopodobne | małe | średnie | duże |
| Wysoce prawdopodobne | średnie | duże | duże |

- Ciężkość następstw

- Mała: „urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp.”.

- Średnia: „urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II-stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna)”.

- Duża: „urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć. Są to np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, itp.”.

- Prawdopodobieństwo urazu

- Mało prawdopodobne: zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny nastąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.

- Prawdopodobne: mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie w ciągu okresu aktywności zawodowej pracownika.

- Wysoce prawdopodobne: mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika.

Dla takich wartości jak hałas, zapylenie czy oświetlenie, będących

wartościami mierzalnymi, do oszacowania ryzyka można zastosować poniższą tabelę.

Tabela nr 2 (źródło: PN-N-18002)

| Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) | Oszacowanie ryzyka zawodowego |
| --- | --- |
| P>Pmax | DUŻE |
| Pmax>P>0,5Pmax | ŚREDNIE |
| P<0,5Pmax | MAŁE |

Pmax – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie (NDS - najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – najwyższego dopuszczalnego natężenia).

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczamy jego dopuszczalność. Znając wartość ryzyka (duże, średnie, małe) możemy stwierdzić czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na podstawie tego określić niezbędne działania dotyczące organizacji stanowiska pracy.

Możemy to zrobić przy pomocy tabeli nr 3.

Tabela nr 3 (źródło: PN-N-18002)

| OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | DOPUSZCZALNOŚĆ RYZYKA ZAWODOWEGO | NIEZBĘDNE DZIAŁANIA |
| --- | --- | --- |
| duże | niedopuszczalne | Jeżeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. |
| średnie | dopuszczalne | Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. |
| Małe |  | Konieczne jest zapewnienie, aby ryzyko zawodowe pozostało co najwyżej na tym samym poziomie. |

Ostatnim etapem, który jest pochodną procesu oceny ryzyka, są działania korygujące, które mają na celu zredukować ryzyko do poziomu dopuszczalnego. Działań korygujących dokonuje się poprzez:

- upewnienie się o istniejącym zagrożeniu i jego wielkości w wyniku sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia przed jego użyciem, dokładną ocenę warunków w miejscu wykonywania zadań, dokonanie pomiarów ochronnych,

- wyeliminowanie niepełnowartościowego materiału,

- zastosowanie zabezpieczeń, osłon stających się przegrodą pomiędzy źródłem zagrożenia a organizmem człowieka,

- zastosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez poszczególnych pracowników,

- opracowanie szczegółowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności pomimo zagrożenia,

- zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy, umiejętności oraz sprzętu pozwalającego na bezpieczne wykonanie czynności.

Przy redukcji ryzyka należy kierować się zasadą, aby w pierwszej kolejności eliminować zagrożenie, mogące powodować najcięższe skutki. Następnie redukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia. Po wprowadzeniu zmian korygujących należy dokonać ponownej analizy i oceny ryzyka.

## DOKUMENTACJA

### OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

# NA STANOWISKU: robotnik budowlany

| KARTA OPISU STANOWISKA PRACY |
| --- |
| 1. NAZWA STANOWISKA | robotnik budowlany |
| 2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA |  |
| 3. CEL STANOWISKA | Wykonywanie prac na zewnątrz i wewnątrz budynku, remont i malowanie ścian kładzenie tynków, prace murarsko - tynkarskie przy budowie domów jednorodzinnych, prace ociepleniowe praca przy montażu okien i drzwi, wykonywanie prac na zewnątrz i wewnątrz budynku, remont i malowanie ścian obsługa urządzeń elektrycznych, spalinowych, betoniarki, mieszalników do kleju, budowa rusztowań itp. |
| 4. ZADANIA / FUNKCJE PODSTAWOWE | Murowanie ścian budynku, ocieplanie lub nakładanie tynków elewacyjnych na wybudowanych obiektach, malowanie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyrównywanie ścian gładzią gipsową, szlifowanie ścian, pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, akrylowymi, tapetowanie itp. utrzymanie w sprawności technicznej powierzonego sprzętu oraz wykonywania innych poleceń przełożonego dotyczących pracy |

| Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego |
| --- |
|  | Stanowisko: | pracownik budowlany |
|  | Identyfikacja zagrożeń |
| Lp. | Zadanie lub czynność | Możliwe niebezpieczne wydarzenie |
| 1. | Wykonywanie prac na zewnątrz i wewnątrz budynku, remont i malowanie ścian kładzenie tynków, prace murarsko - tynkarskie przy budowie domów jednorodzinnych, prace ociepleniowe, obsługa urządzeń elektrycznych, spalinowych, betoniarki itp. praca przy montażu okien i drzwi, wykonywanie prac na zewnątrz i wewnątrz budynku, remont i malowanie ścian, | Nierówna, śliska powierzchnia, bałagan, praca na drabinach, rusztowaniach - Śmierć, kalectwo, złamania, zwichnięcia, potłuczenia Śliskie, nierówne schody - Stłuczenia, zwichnięcia, złamania, wstrząśnienie mózgu Transportowane przedmioty - Stłuczenia, zwichnięcia złamania, wstrząśnienie mózgu Obsługa urządzeń warsztatowych i na budowie - Zmiażdżenia, złamania Blachy , opierzenia - Skaleczenie, rany rąk Urządzenia warsztatu i na budowie - Uszczerbek słuchu Transport przedmiotów - Urazy kręgosłupa, zerwanie ścięgien Kontakt z farbami i rozpuszczalnikami - Reakcje halucynogenne i choroby wynikające z toksycznego działania używanych materiałów, zatrucia Praca na drabinach, rusztowaniach w różnej pozycji - Schorzenia układu ruchu Szlifowanie ścian i sufitów - Zapalenie spojówek, zaprószenie oczu Używanie urządzeń zasilanych energią elektryczną (betoniarka, mieszadła elektryczne itp.) - Śmierć lub inne skutki porażenia prądem Używanie szlifierek wibracyjnych i wibracyjno – obrotowych, wiertarek, betoniarki - Choroby układu ruchu i nerwowego Praca w różnych warunkach atmosferycznych - przegrzanie , udar cieplny przeziębienie Posypki, cement, wapno, wiertarki, szlifierki - Zaprószenie oczu, urazy oczu Farby i rozpuszczalniki - Poparzenia termiczne Butle z gazem, farby i rozpuszczalniki - Poparzenie, śmierć Laseczka zgorzeli gazowej - Zgorzel gazowa, posocznica, działanie toksyczne Laseczka tężca - Tężec Enterobacter spp. - Zapalenie dróg moczowych, żołądka, jelit, płuc i innych narządów |
|  | Maszyny szczególnie niebezpieczne: | Ręczne narzędzia elektryczne. |
|  | Prace szczególnie niebezpieczne: | Praca na wysokości. |
|  | Prace uciążliwe: | Nie występują |

Nie przeprowadzono pomiarów środowiskowych, ze względu na brak możliwości ustalenia jednolitych warunków pracy w terenie i krótkotrwały pobyt pracownika w jednym miejscu.

| Stan wypadkowości w zakładzie w latach 2006 do 2011 |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 |
| 1. | Liczba wypadków | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Stracone dni chorobowe | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wskaźnik ciężkości | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Wskaźnik częstotliwości | 0 | 0 | 0 |
|  | Nie zanotowano wypadku w tej grupie zawodowej w firmie |
|  | Wskaźnik ciężkości = Liczba wypadków/ Stracone dni chorobowe |
|  | Wskaźnik częstotliwości = Liczba wypadków / ilość zatrudnionych osób x 100 |
|  | Choroby zawodowe: |
|  | W zakładzie chorób zawodowych nie zanotowano. |

| Lista kontrolna występujących zagrożeń |
| --- |
| Nazwa stanowiska, zadania lub czynności: | Pracownik budowlany |
| Data identyfikacji zagrożeń: | kwiecień 2012 r. |  |
|  |  |  | …………………………………………………. |
|  |  |  | podpis osoby identyfikującej zagrożenia |
|  | A. ZAGROŻENIA WYPADKOWE | (Przy każdym pytaniu zakreśl "tak" lub "nie") |
| Czy pracownik wykonując pracę może: |  |
|  | Potknąć się, pośliznąć i upaść na tym samym poziomie? | Tak | Nie |
|  | Upaść z wysokości? | Tak | Nie |
|  | Wpaść do zagłębień? | Tak | Nie |
|  | Zostać uderzony, przygnieciony, pochwycony przez: |  |  |
|  | * przemieszczane, transportowane przedmioty? | Tak | Nie |
|  | * maszyny, urządzenia, narzędzia? | Tak | Nie |
|  | * spadające przedmioty? | Tak | Nie |
|  | Uderzyć się o nieruchome przedmioty? | Tak | Nie |
|  | Zderzyć się, doznać obrażeń przez kontakt z przedmiotami: |  |  |
|  | * ostrymi lub szorstkimi? | Tak | Nie |
|  | * będącymi w ruchu? | Tak | Nie |
|  | * gorącymi? | Tak | Nie |
|  | Połknąć lub wdychać szkodliwe substancje chemiczne? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu wskutek kontaktu substancji chemicznej ze skórą? | Tak | Nie |
|  | Zostać porażonym prądem elektrycznym? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek innych czynników: zimna, gorąca, braku tlenu, zalania, zasypania, ? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek pożaru lub wybuchu? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek zawalenia się budynku, wykopów itp.? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek działania sił przyrody - powodzi, burzy, pioruna, wiatru? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu wskutek wykorzystania podestów i drabin? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu na drogach transportowych (równe nieśliskie, niezatarasowane)? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek innych niebezpiecznych wydarzeń? | Tak | Nie |
|  | B. ZAGROŻENIA CHOROBAMI ZAWODOWYMI |
| Czy pracownik jest narażony na działanie? |
|  | Hałasu, wibracji, ultradźwięków, infradźwięków? | Tak | Nie |
|  | Gorącego lub zimnego powietrza? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania ze źródeł sztucznych? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania laserowego? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania podczerwonego, nadfioletowego? | Tak | Nie |
|  | Pól elektromagnetycznych? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na kontakt z substancją chemiczną: |
| 8. | Toksyczną (trującą)? | Tak | Nie |
| 9. | Żrącą, gryzącą lub drażniącą? | Tak | Nie |
| 10. | Zamarzającą? | Tak | Nie |
| 11. | Rakotwórczą? | Tak | Nie |
| 12. | Radioaktywną? | Tak | Nie |
| 13. | Upośledzającą funkcje rozrodcze lub cechy dziedziczne? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na wdychanie: |
| 14. | Pyłów rakotwórczych - np. z drewna bukowego lub dębowego itp.? | Tak | Nie |
| 15. | Pyłów powodujących pylicę - np. zawierających krzemionkę lub azbest? | Tak | Nie |
| 16. | Dymów spalin, par, rozpylonego oleju? | Tak | Nie |
| 17. | "Złego" powietrza- zawierającego szkodliwe dodatki, ubogiego w tlen? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na niebezpieczny kontakt z czynnikami biologicznymi: |
| 18. | Bakteriami, wirusami, pierwotniakami? | Tak | Nie |
| 19. | Owadami, gryzoniami? | Tak | Nie |
| 20. | Innymi niebezpiecznymi zwierzętami? | Tak | Nie |
| 21. | Odchodami zwierząt? | Tak | Nie |
| 22. | Grzybami (trującymi lub rakotwórczymi)? | Tak | Nie |
| Czy praca wymaga: |
|  | Podnoszenia, przesuwania, przenoszenia? | Tak | Nie |
|  | Częstego powtarzania czynności? | Tak | Nie |
|  | Utrzymywania męczącej, nienaturalnej pozycji ciała? | Tak | Nie |
|  | Pracy w środkach ochrony indywidualnej? | Tak | Nie |
|  | Używania ręcznych narzędzi elektrycznych? | Tak | Nie |
|  | Narażania się na inne zagrożenia zdrowia? | Tak | Nie |
| Czy firma powoduje lub może spowodować: |
| 1. | Zanieczyszczanie gleby - olejem lub innymi odpadami chemicznymi? | Tak | Nie |
| 2. | Zanieczyszczenie wód gruntowych? | Tak | Nie |
| 3. | Zanieczyszczenie potoków, rzek, stawów, jezior? | Tak | Nie |
| 4. | Zanieczyszczenie powietrza emisją szkodliwych dla zdrowia pyłów, gazów lub par? | Tak | Nie |
| 5. | Zniszczenie krajobrazu składowanymi odpadami? | Tak | Nie |
| Czy firma jest lub może być uciążliwa dla otoczenia wskutek emisji: |
| 6. | Hałasu lub drgań? | Tak | Nie |
| 7. | Nieprzyjemnych zapachów? | Tak | Nie |
| 8. | Pól elektromagnetycznych? | Tak | Nie |
| 9. | Substancji radioaktywnych? | Tak | Nie |
| 10. | Innych czynników? | Tak | Nie |

| PROCEDURA SZACOWANIA, OCENY I REDUKCJI RYZYKA |
| --- |
|  | Ocena skutków zagrożenia. |
| Przewidywana wielkość skutków niebezpiecznego wydarzenia. |
|  | Charakterystyka możliwych skutków | Ocena wielkości skutku |
|  | słowna | symbol |
|  | Otarcie naskórka, powierzchowne obrażenia, małe stłuczenia, zaprószenie oka pyłem lub rdzą bóle głowy, okresowe złe samopoczucie, okresowe zmęczenie słuchu, przegrzanie, przeziębienie, krótkotrwałe skutki chorobowe | mały | M |
|  | Mniejsze rany miażdżone lub szarpane, miejscowe poparzenia, zwichnięcia, złamania, głuchota zapalenie skóry, pylica, astma, inne choroby powodujące trwałą utratę zdrowia niewielkiego stopnia | średni | S |
|  | Obrażenia zagrażające utratą życia, większe złamania, amputacje kończyn, utrata oka, poważne obrażenia wewnętrzne, rozległe i głębokie poparzenia, zatrucie, utonięcie, uduszenie, nowotwory, choroby zawodowe skracające życie, choroby mogące doprowadzić do śmierci | duży | D |
| Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia skutków zagrożeń. |
|  | Ocena |  |
|  | Częstość występowania skutków | Prawdopodobieństwa | Symbol |
|  | Zdarzenie takie jeszcze nie wystąpiło a jego wystąpienie jest mało prawdopodobne | małe | M |
|  | Zdarzenie o przewidywanych skutkach jest realne, jednak jego wystąpienie obserwuje się bardzo rzadko. | średnie | S |
|  | Zdarzenia z przewidywanymi skutkami mają miejsce. Wystąpienie skutków jest realne w danej sytuacji. | duże | D |

| Jeżeli wiemy z jakim prawdopodobieństwem mogą powstać określone skutki to można przyjąć trzy następujące stopnie ryzyka: |
| --- |
| 1. | Ryzyko małe | Akceptowalne lub pomijalne, kojarzone z brakiem ryzyka |
| 2. | Ryzyko średnie | Umiarkowane, sporadycznie można je tolerować |
| 3. | Ryzyko duże | Nietolerowalne, wymagające zdecydowanego przeciwdziałania. |

Wyznaczanie stopnia ryzyka wstępnego i resztkowego

|  |  | Wielkość skutków niebezpiecznego wydarzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zagrożenia | Mała | Średnia | Duża |
|  | Małe | ryzyko małe | ryzyko małe | ryzyko średnie |
|  | Średnie | ryzyko małe | ryzyko średnie | ryzyko duże |
|  | Duże | ryzyko średnie | ryzyko duże | ryzyko duże |

| Przyjęta kolejność postępowania z ryzykiem. |
| --- |
| Po pierwsze: | Ocenić a następnie w zależności od jego poziomu zaakceptować, zmniejszyć lub odstąpić od zadań ryzykownych. |
| Po drugie: | Poinformować pracowników o wielkości ryzyka zawodowego i zasadach ochrony przed jego skutkami. |
| Po trzecie: | Udokumentować proces szacowania i oceny ryzyka. |

| KARTA OCENY RYZYKA |
| --- |
|  | Stanowisko: | Pracownik budowlany |  | Data oceny ryzyka 23.04.2012 |  |
| Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne |
| Lp. | Zagrożenie | Źródło zagrożenia | Skutek | Ryzyko | Sposób zmniejszenia ryzyka | Ryzyko |
|  |  |  |  | S | P | Rw | Środki ochrony przed zagrożeniami | S | P | Rw |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1. | Potknięcie i upadek na tym samym poziomie | Nierówna, śliska powierzchnia, bałagan, | Śmierć, kalectwo, złamania, zwichnięcia, potłuczenia | D | D | D | Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, utrzymanie porządku | S | M | M |
|  | Upadek z wysokości | Praca na drabinach, rusztowaniach, pomostach stałych | Śmierć, kalectwo, złamania, zwichnięcia, potłuczenia | D | S | D | Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga, środki ochrony indywidualnej, imienny podział pracy, sprzęt atestowany | S | S | S |
| 2. | Upadek ze schodów | Śliskie, nierówne schody, | Stłuczenia, zwichnięcia, złamania, wstrząśnienie mózgu | D | M | S | Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i nie śliskie powierzchnie, przestrzeganie instrukcji | S | M | M |
| 3. | Uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty | Transportowane przedmioty, brak koordynacji prac | Stłuczenia, zwichnięcia złamania, wstrząśnienie mózgu | D | M | S | Wzmożona uwaga, przestrzeganie przepisów, zachowanie bezpiecznych odległości przy transporcie, zachowanie stref bezpieczeństwa przy pracach budowlanych, środki ochrony indywidualnej | S | S | S |
| 4. | Ręczne podnoszenie lub przesuwanie materiałów, sprzętu, przedmiotów, | Pośliźnięcie się, upadek, uderzenie się, skaleczenie na ostrej krawędzi, przygniecenie kończyn górnych i dolnych, | Uraz kręgosłupa, stłuczenie rany, krwotok, złamanie kości zmiażdżenie, skaleczenie i uraz kończyn | D | S | D | Przestrzeganie norm podnoszenia, przenoszenia, planowanie sposobu i metod transportu, prawidłowe mocowanie wzmożona uwaga, prawidłowa współpraca podczas prac, stosowanie ochron osobistych, stosowanie narzędzi ułatwiających transport ręczny | S | M | M |
| 5. | Pochwycenie przez obracające się elementy | Obsługa urządzeń warsztatowych i na budowie | Zmiażdżenia, złamania | S | S | S | Dobry stan techniczny używanych narzędzi, wzmożona uwaga, przestrzeganie przepisów, przeglądy i serwisowanie maszyn i narzędzi, brak luźnych elementów ubrania | D | M | S |
| 6. | Ostre krawędzie i powierzchnie | Blachy, opierzenia | Skaleczenie, rany rąk | M | M | M | Środki ochrony indywidualnej, wzmożona uwaga, porządek na stanowisku pracy | M | M | M |
| 7. | Hałas | Urządzenia warsztatu i na budowie | Uszczerbek słuchu, | D | M | S | Ochronniki słuchu, ograniczenie ekspozycji, narzędzia i maszyny o niskiej emisji hałasu | S | M | M |
| 8. | Przeciążenie układu ruchu | Transport przedmiotów | Urazy kręgosłupa, zerwanie ścięgien | D | S | D | Podnoszenie i przenoszenie ciężarów zgodnie z normami, przestrzeganie instrukcji, prawidłowa pozycja przy przenoszeniu ciężarów | S | M | M |
| 9. | Trująca substancja chemiczna | Kontakt z farbami i rozpuszczalnikami | Reakcje halucynogenne i choroby wynikające z toksycznego działania używanych materiałów, zatrucia | D | S | D | Przestrzeganie instrukcji, stosowanie nowoczesnych farb nietoksycznych, stosowanie środków ochronnych | D | M | S |
| 10. | Wymuszona pozycja ciała | Praca na drabinach, rusztowaniach w różnej pozycji | Przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, zwyrodnienia stawów, bóle mięśniowe, absencja chorobowa, trwała niezdolność do pracy, | D | S | D | Szkolenie BHP, stosowanie ergonomicznych rozwiązań, stosowanie przerw w pracy, zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania, przestrzeganie instrukcji, ćwiczenia rozluźniające. | M | M | M |
| 11. | Pyły | Szlifowanie ścian i sufitów | Zapalenie spojówek, zaprószenie oczu, pieczenie oczu, łzawienie, urazy oczu | D | M | S | Okulary ochronne, zakrapianie oczu w celach higienicznych | M | M | M |
| 12. | Energia elektryczna | Używanie urządzeń zasilanych energią elektryczną (betoniarka, mieszadła elektryczne ręczne narzędzia elektryczne itp.) | Śmierć lub inne skutki porażenia prądem | S | S | S | Przestrzeganie przepisów, środki ochrony indywidualnej, wzmożona uwaga, zabezpieczenia przeciw-porażeniowe, izolowanie przewodów, kontrola przed i podczas użytkowania, sprawne zasilanie narzędzi i maszyn | D | M | S |
| 13. | Wibracje | Używanie ręcznych narzędzi elektrycznych, wibracyjnych i wibracyjno – obrotowych, betoniarki | Drżenie rąk, niedokrwienie ograniczonej części ciała (kończyn), zaburzenia czucia, zmniejszenie wrażliwości dotykowej, zmiany zwyrodnieniowe, osłabienie, zawroty głowy. | D | M | S | Przestrzeganie instrukcji, odpowiednia organizacja pracy, przeglądy serwisowe narzędzi, rękawice antywibracyjne, inne środki tłumiące wibracje | S | M | M |
| 14. | Mikroklimat - zmienne war. atmosferyczne | Praca w różnych warunkach atmosferycznych | Przegrzanie, udar cieplny przeziębienie | S | S | S | Odpowiednie ubranie, nakrycie głowy, ciepłe posiłki w sezonie zimowym, przerwy w pracy | M | M | S |
| 15. | Zapylenie powietrza | Posypki, cement, wapno, wiertarki, szlifierki | Pylica, choroby układu oddechowego, duszności | S | M | M | Środki ochronny indywidualnej, praca na otwartej przestrzeni, wzmożona uwaga, przestrzeganie przepisów | M | M | M |
| 16. | Pożar | Farby i rozpuszczalniki, inne materiały łatwopalne | Poparzenia termiczne | D | M | S | Wzmożona uwaga, przestrzeganie przepisów, łatwy dostęp do sprzętu ppoż | D | M | S |
| 17. | Wybuch | Farby i rozpuszczalniki | Poparzenie, śmierć | D | M | S | Przestrzeganie przepisów, wzmożona uwaga, przestrzeganie zaleceń producenta | D | M | S |
| 18. | zagrożenia spowodowane niebezpiecznym zachowaniem się pracownika. | niedostateczna koncentracja, uwagi podczas pracy, brak ostrożności, nadmierny pośpiech, niewłaściwe metody pracy, lekceważenie przepisów i zasad bhp alkohol, narkotyki | opisano w pkt. 1-17 | D | M | S | opisano w pkt. 1-17 | D | M | S |
| Zagrożenia biologiczne |
| 1. | Laseczka zgorzeli gazowej Clostridium perfingens | Gleba, ścieki | Zgorzel gazowa, posocznica, działanie toksyczne | D | S | D | Natychmiastowe opatrywanie ran, rękawice ochronne, obuwie ochronne | D | M | S |
|  | gr.2 brak szczepień | Bezpośrednia, przyranna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Laseczka tężca Clostridium tetani | Gleba, | Tężec | D | S | D | Szczepienia zapobiegawcze, opatrywanie ran, środki ochrony indywidualnej (rękawice), podawanie antytoksyny tężcowej po skaleczeniach | S | M | M |
|  | gr. 2 szczepienie | Bezpośrednia, przyranna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Enterobacter spp. | Gleba, woda | Zapalenie dróg moczowych, żołądka, jelit, płuc i innych narządów | S | M | M | Przestrzeganie zasad higieny, środki ochrony indywidualnej (rękawice, maski) | M | M | M |
|  | gr.2 brak szczepień | Bezpośrednia, powietrzno – kropelkowa, powietrzno – pyłowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obowiązujące środki bezpieczeństwa na stanowisku Pracownik budowlany, | Zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż., właściwe zorganizowanie pracy na stanowiskach, stosowanie się do instrukcji i zasad postępowania w miejscu pracy oraz zachowanie środków ostrożności właściwych zabezpieczeń przy pracach niebezpiecznych, wyciąganie właściwych wniosków profilaktycznych z niebezpiecznych wydarzeń na stanowisku, właściwa opieka lekarska i działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu bhp i p.poż, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, skuteczny nadzór oraz właściwa eksploatacja powierzonego maszyn i urządzeń, propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz tworzenia dobrego klimatu wokół spraw bhp, w miejscu pracy. |
| Środki ochrony indywidualnej, Prawidłowa organizacja stanowisk pracy, Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, Prawidłowa obsługa ręcznych narzędzi, elektrycznych i innych maszyn i urządzeń elektrycznych, Przestrzeganie norm czasu pracy, Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. |  |
|  | RYZYKO ZAWODOWE ŚREDNIE |

Jak zmniejszyć ryzyko?

Ryzyko możesz zmniejszyć przez ograniczenie skutków niebezpiecznych wydarzeń oraz obniżenie wielkości prawdopodobieństwa ich powstawania.

Ryzyko możesz zmniejszyć przez działania:

Obniżające zagrożenia które:

* doprowadzają do obniżenia parametrów zagrażającej energii - napięcia, ciśnienia, ciężaru, siły itp.

* eliminują niebezpieczne materiały lub substancje, bądź zastępują je mniej niebezpiecznymi,

* zmniejszają czas ekspozycji na zagrożenia,

* umożliwiają odsunięcie pracownika od źródła energii lub niebezpiecznego materiału,

* ograniczą możliwość kontaktu z zagrażającą energią lub niebezpiecznym materiałem przez tworzenie barier lub zabezpieczeń umieszczanych na:

a/ źródle energii lub niebezpiecznym materiale,

b/ pomiędzy źródłem energii lub niebezpiecznym materiałem a pracownikiem,

c/ pracowniku

* określają szczegółową procedurę bezpiecznego wykonania zadania pomimo zagrożenia.

Uświadamiające ludzi:

* szkolenia i dostarczanie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie zagrożeń oraz wykonywania zadań w sposób bezpieczny,

* dostarczanie informacji o zagrożeniach,

* udostępnianie właściwych i specjalistycznych narzędzi,

* projektowanie zadań dostosowanych do fizycznych i umysłowych cech wykonawców,

* motywowanie do podejmowania bezpiecznych metod pracy oraz do niepodejmowania ryzyka,

* ograniczenie ekspozycji na fizyczne i psychologiczne stresory zawodowe.

| Algorytm doboru działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko. |
| --- |
| 1. | Czy możesz zdobyć bardziej wiarygodną lub szczegółową informację od posiadanej na temat zagrożeń występujących w Twojej firmie? | Tak | Nie |
| 2. | Czy istnieje możliwość zamontowania czujników, mierników itp. urządzeń automatycznie mierzących wielkość zagrożeń i sygnalizujących, gdy ich stan krytyczny zostanie przekroczony | Tak | Nie |
| 3. | Czy istnieje możliwość zastosowania metod pomiaru lub procedur obserwacji umożliwiających dokładne rozpoznanie zagrożeń przed przystąpieniem do pracy lub przed realizacją zadania | Tak | Nie |
| 4. | Jeśli zagrożenie powoduje jakaś energia np. napięcie elektryczne, wysoka temperatura, duże stężenie substancji chemicznych itp. to czy istnieje możliwość zmniejszenia wielkości zagrażającej energii przez np. zmniejszenie napięcia, temperatury, rozcieńczenie substancji chemicznej itp.? | Tak | Nie |
| 5. | Jeśli zagrożenie powodują niebezpieczne materiały, to czy istnieje możliwość zastąpienia ich materiałami mniej niebezpiecznymi.? | Tak | Nie |
| 6. | Jeśli zagrożenie powodują poruszające się elementy maszyn, to czy można je obudować, zasłonić, odsunąć od nich pracownika itp.? | Tak | Nie |
| 7. | Czy można pracowników odsunąć od maszyn i urządzeń będących w ruchu? Np. czy można oddzielić ruch pieszy od środków transportowych, odsunąć członków brygady transportowej od ruchu przenośników, dźwigów, transportowanego materiału itp.? | Tak | Nie |
| 8. | Czy można przesunąć wykonywanie zadania na dzień lub porę dnia o mniejszym ryzyku? | Tak | Nie |
| 9. | Czy można umieścić przegrodę, zasłonę lub inne zabezpieczenie między źródłem energii a pracownikiem? | Tak | Nie |
| 10. | Czy można zmniejszyć zagrożenie przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej? | Tak | Nie |
| 11. | Czy jest możliwe zmniejszenie zagrożenia przez wyposażenie pracownika w specjalny ubiór ochronny lub środki ochrony indywidualnej? | Tak | Nie |
| 12. | Czy pracowników można dodatkowo przeszkolić, zmotywować do zwiększenia uwagi lub do bezpiecznego postępowania, względnie wyposażyć w sprzęt ułatwiający pracę, zmniejszający zmęczenie itp? | Tak | Nie |
| 13. | Czy istnieje możliwość ograniczenia zawodności pracowników przez nie dopuszczenie do zadań osób nietrzeźwych, chorych, nadmiernie zmęczonych itp? | Tak | Nie |
| 14. | Czy możesz zapobiec włączeniu urządzeń ( np. w remontowanych ) do ruchu przez osoby niepowołane przez wprowadzenie systemu zamykania? | Tak | Nie |

| Data: 20.04.2012 r. |  |
| --- | --- |
| Ocenę ryzyka sporządził: | Specjalista ds. BHP inż. Adam Kot | ……………………………………………… |
|  |  |  |  | Podpis osób wyznaczających stopień ryzyka |

Zagrożenia występujące na w/w stanowisku pracy zostały skonsultowane z przedstawicielem pracowników: Robert Hojka

Proponuje się wykonać następną ocenę ryzyka zawodowego w 2014 r.

# Text boxes

Część 1.

Nazwa i opis stanowiska; wymogi dla pomieszczenia i danego stanowiska pracy wynikające z przepisów, rodzaj wykonywanej pracy.

Część 3.

Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.

Część 2.

Identyfikacja zagrożeń dla danego stanowiska.

Część 5.

Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej oceny.

(Opracowanie działań korygujących lub zapobiegawczych)

Część 4.

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.