# Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku:

# spawacza

| Firma ……….. |
| --- |
| Ocenę ryzyka na stanowisku: spawacz |
| Podstawa prawna wykonania oceny ryzyka: |
| 1. | Kodeks pracy artykuł 226 |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 39, 39a, 39b (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) |
| Pracownik warsztatowy - spawacz |
| Charakterystyka stanowiska pracy |
| 3. | Ogólne informacje o stanowisku pracy | Praca w systemie 8 - mio godzinnym, przerwy regulaminowe, praca ciężka, obciążenie statyczne - duże, wydatek energetyczny - duży. |
| 4. | Miejsce wykonywania pracy | Praca w hali warsztatowej na stanowisku spawalniczym, poruszanie się przy maszynach na stałe zabudowanych na hali, w pobliżu urządzenia dźwignicowego, poruszanie się na zewnątrz hali na placu materiałowo - magazynowym, poruszanie się po magazynie narzędziowym, przebywanie w pomieszczeniu socjalnym (jadalnia, natryski), poruszanie się czasowe po klatce schodowej, w pobliżu rozdzielni NN, oraz po biurze kierownika lub pracodawcy, |
| 5. | Wykonywane czynności | Spawanie: gazowe, łukiem elektrycznym w osłonie, mig-magiem oraz przecinarką plazmową, praca w pozycji stojącej lub klęczącej, wymuszona pozycja ciała podczas pracy, obsługa i konserwacja narzędzi, maszyn, urządzeń wykorzystywanych do spawania, przygotowanie powierzchni do spawania (ukosowanie, czyszczenie krawędzi), dobór parametrów spawania, sprawdzanie jakości wykonywanych prac spawalniczych na podstawie oględzin i pomiarów za pomocą przyrządów i narzędzi do pomiaru. Podnoszenie przenoszenie ręczne materiałów gotowych i do obróbki, transport urządzeniami transportowymi materiałów ciężkich, załadunek gotowych materiałów elementów, |
| 6. | Kwalifikacje na stanowisku pomocnik spawacza | Ukończone 18 lat. Wykształcenie minimum zawodowe ze specjalnością mechaniczną, lub ukończony kurs ślusarski. Ukończony kurs i zdane egzaminy na spawacza elektrycznego, gazowego, mig-mag. Aktualne: szkolenie BHP, badania lekarskie. Ukończone szkolenia stanowiskowe dla maszyn na hali. |
| 7. | Instrukcje stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy | Instrukcje bezpieczeństwa i stanowiskowe: stanowiska spawalniczego, prac spawalniczych, prac ślusarskich, użytkowania maszyn znajdujących się na hali, pierwszej pomocy, obsługi urządzeń dźwignicowych. |
| 8. | Występujące czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne | Mikroklimat, psychofizyczne, hałas, stres, promieniowanie, wibracje, czynniki niebezpieczne pochodzące od maszyn, urządzeń transportowych, biologiczne. |
| 9. | Stosowane środki zapobiegawcze | Stosowanie środków: ochrony zbiorowej i indywidualnej, organizacyjnych i technicznych wpływających na zmniejszenie ryzyka, |
| 10. | Ilość osób zatrudnionych na stanowisku | 2 osoby |

##### Definicje ryzyka

| Pracownik narażony na ryzyko | każdy pracownik, który może się znaleźć całkowicie lub częściowo w strefie niebezpiecznej. |
| --- | --- |
| Ryzyko | kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem. |
| Ryzyko zawodowe | prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. |
| Ryzyko resztkowe | ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa |
| Środki ochronne | środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki techniczne i organizacyjne, stosowane w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego. |
| Stanowisko pracy | przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. |

##### Cel oceny ryzyka.

Ocena ryzyka jest procesem doprowadzającym zagrożenia zawodowe do poziomu, który nie powinien w miejscu pracy zaszkodzić lub wyrządzić krzywdy pracownikom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze, aby te szkodliwe warunki wyeliminować lub ograniczyć. Jeżeli nie jest to możliwe to powinno nastąpić kontrolowanie ryzyka resztkowego i ciągłe powiadamianie o zagrożeniach i ryzyku pracowników.

Powyższa opinia prowadzi do wyartykułowania punktów szczegółowej oceny ryzyka:

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

- wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,

- wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,

- ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

- zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,

- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.

##### Zespół dokonujący oceny ryzyka.

Ocenę ryzyka w firmie powinni dokonywać specjaliści firmy lub specjaliści z zewnątrz, posiadający wymaganą wiedzę w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy, szczególnie z tematyki technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwo pracy, jak i prawo pracy. Osoby te powinny umieć: identyfikować zagrożenia, oceniać szkodliwość i niebezpieczeństwo w procesach pracy, dobierać odpowiednie środki ochrony chroniącej przed skutkami zagrożeń. Muszą posiadać wiedzę z zakresu wybranej metody oceny ryzyka, stosowanych procedur.

Ocenę ryzyka przeprowadza zespół składający się z:

- pracodawcy, lub jego przedstawiciela,

- wyznaczonego pracownika

- oraz specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładu (firmy) lub z zewnątrz.

##### Identyfikacja zagrożeń.

Zagrożenie zostaną zidentyfikowane na podstawie analizy informacji zebranych wykorzystując do tego dane techniczne o maszynach i obiektach, wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, przepisów prawnych, literatury naukowo-technicznej, kart charakterystyki substancji używanych na danym stanowisku. Analiza uwzględni również obserwacje środowiska pracy zadań wykonywanych na danych stanowiskach.

##### Szacowanie ryzyka.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Parametrami ryzyka zawodowego są:

- stopień możliwej straty (skutków, konsekwencji) wynikającej ze zdarzenia,

- prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie.

Szacowanie ryzyka jest nadaniem parametrom ryzyka odpowiednich wartości. Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka. Ogólna zasada szacowania parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka zawodowego jest taka sama dla każdej metody. W szczegółach oceny występują różnice wynikające z metody.

Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając określone wcześniej ich charakterystyki:

- Oceniając stopień możliwej straty, należy uwzględnić spełnienie wymagań obowiązującego prawa dotyczącego ochrony przed zagrożeniami, wielkość fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, rozmiar strat.

- Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie (prawdopodobieństwem straty), należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wywołującego zagrożenie, częstotliwość i czas narażenia (ekspozycję) na działanie zagrożenia, możliwości uniknięcia lub ograniczenia strat.

##### Wartościowanie ryzyka.

Wartościowanie ryzyka jest określeniem wartości ryzyka według przyjętych kryteriów. Za kryterium można przyjąć wartości ogólno dostępne według unormowań państwowych, lub co zachodzi w tym przypadku do wartościowania są przyjmowane parametry zidentyfikowane i oszacowane w niniejszej ocenie ryzyka.

##### Działania wynikające z oceny ryzyka.

Jednym z zadań oceny ryzyka jest w końcowym etapie jest podjęcie zadań zmierzających do ograniczenia skutków zagrożeń, poprzez eliminowanie u źródła lub zastosowanie takich środków, które ochronią jak największą liczbę pracowników. Powinny być zastosowane w kolejności:

- środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia,

- środki ochrony zbiorowej,

- środki organizacyjne i proceduralne,

- środki ochrony indywidualnej.

##### Objaśnienia do metody RISK SCORE.

Metoda RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia:

S- potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych

| Wartość | Strata | Opis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Straty ludzkie | Straty materialne |
| 100 | poważna katastrofa | wiele ofiar śmiertelnych | ponad 30 mln PLN |
| 40 | katastrofa | kilka ofiar śmiertelnych | 10-30 mln PLN |
| 15 | bardzo duża | ofiara śmiertelna | 500 tys.- 5 mln PLN |
| 7 | duża | ciężkie uszkodzenie ciała | 30 - 500 tys. PLN |
| 3 | średnia | absencja | 5 - 25 tys. PLN |
| 1 | mała | udzielenie pierwszej pomocy | poniżej 5 tys. PLN |

E- czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika

| Wartość | Oddziaływanie |
| --- | --- |
| 10 | stałe |
| 6 | częste (codzienne) |
| 3 | sporadyczne (raz na tydzień) |
| 2 | okazyjne (raz na miesiąc) |
| 1 | minimalne (kilka razy rocznie) |
| 0,5 | znikome (raz do roku) |

P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika

| Wartość | Zagrożenie | Szansa |
| --- | --- | --- |
| 10 | bardzo prawdopodobne | 50% (1 na 2) |
| 6 | całkiem możliwe | 10% (1 na 10) |
| 3 | praktycznie możliwe | 1% (1 na 100) |
| 1 | mało prawdopodobne, możliwe | 0,1% (1 na 1000) |
| 0,5 | tylko sporadycznie możliwe | 0,01% (1 na 10 000) |
| 0,2 | możliwe do pomyślenia | 0,001% (1 na 100 000) |
| 0,1 | tylko teoretycznie możliwe | 0,0001% (1 na 1 000 000) |

Po określeniu wskaźnika ryzyka R, wartościowanie odbywa się wg przyjętej w metodzie skali:

R - Ryzyko zawodowe, wartość liczbowa

| Wartość R | Kategorie ryzyka | Działanie zapobiegawcze |
| --- | --- | --- |
| R≤20 | akceptowalne (pomijalne) | wskazana kontrola |
| 20<R≤70 | małe | potrzebna kontrola |
| 70<R≤200 | istotne | potrzebna poprawa |
| 200<R≤400 | duże | potrzebna natychmiastowa poprawa |
| R>400 | bardzo duże | wskazane wstrzymanie pracy |

| Identyfikacja zagrożeń |
| --- |
| Lp. | Zagrożenia | Źródło zagrożeń | Możliwe skutki zagrożenia | Środki ochrony przed zagrożeniami |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Upadek na tym samym poziomie | Śliskie, nierówne powierzchnie, leżące przedmioty: na stanowisku pracy, na drogach przejścia, nagła utrata równowagi, nieodpowiednie obuwie robocze. | Złamanie, zwichnięcie kończyn, potłuczenie, kalectwo. | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, w pomieszczeniach i na drogach dojścia, odpowiednie obuwie, stosowanie środków antypoślizgowych, zachowanie ostrożności. |
| 2. | Komunikacyjno - transportowe | Związane z transportem elementów przed i po spawaniu, ręczne wózki transportowe, wciągniki. | Przygniecenie przez elementy, złamania, zwichnięcia, rany cięte i szarpane. | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku na drogach transportowych, zachowanie ostrożności, prawidłowe i pewno mocowanie elementów do transportu, stosowanie środków ochrony indywidualnej. |
| 3. | Porażenie prądem | Zły stan maszyn i elektronarzędzi zasilanych prądem przemiennym, uszkodzone kable spawalnicze lub kable zasilające spawarki i inne i urządzenia, błędy instalacyjne, urządzenia użytkowe (czajnik, ekspres). | Utrata przytomności, poparzenia, urazy (typu złamania zwichnięcia lub obrażenia ciała, siniaki) spowodowane upadkiem w przypadku porażenia, śmierć. | Szkolenie BHP, stosowanie urządzeń z zabezpieczeniami przeciw - porażeniowymi (zerowanie, uziemienia zabezpieczenia różnicowoprądowe), kontrola podczas użytkowania, instalacja zgodna z dokumentacją, sprawne zasilanie urządzeń, stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa, zachowanie ostrożności, zastosowanie środków ochrony indywidualnej. |
| 4. | Oświetlenie | Niedostateczne oświetlenie dzienne, słabe oświetlenie sztuczne, brak oświetlenia indywidualnego przy stanowiskach pracy i przy maszynach i urządzeniach | Przemęczenie wzroku, pieczenie powiek, łzawienie, bóle głowy, osłabienie, możliwość pogorszenia się wzroku. | Szkolenie BHP, właściwe oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami, praca w pobliżu naturalnych źródeł światła, zastosowanie indywidualnego oświetlenia przy maszynach. |
| 5. | Praca z narzędziami ręcznymi | Uszkodzone i niekompletne narzędzia ręczne, brak uchwytów na narzędziach, tępe narzędzia. | Lekkie skaleczenia, otarcia naskórka, zwichnięcia stawów. | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa, praca z kompletnymi narzędziami, wymiana zużytych narzędzi. |
| 6. | Pyły, dymy spawalnicze. | Pyły i dymy spawalnicze nieorganiczne ze składem: krzemionki, tlenków żelaza, manganu, związki cyny cynku, chromu, ołowiu, berylu, gazy jak: ozon, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu | Zatrucie dymami lub gazami, osłabienie organizmu, alergie, duszności, choroby dróg oddechowych, zwłóknienie płuc (pylica spawaczy), możliwość powstania nowotworu. | Szkolenie BHP, zastosowanie wentylacji wywiewnej ogólnej i stanowiskowej, sprzęt ochrony indywidualnej, przyłbice i tarcze chroniące przed pyłami, lub środki ochrony układu oddechowego, automatyzacja procesów spawalniczych, stosowanie masek przeciwpyłowych klasy P - 2 i P - 3. |
| 7. | Gorące powierzchnie | Gorące blachy i elementy po procesie spawania i po obróbce mechanicznej, odpryski stopionego metalu w procesie spawania, urządzenia użytkowe, gorąca woda, prąd elektryczny, gniazdka zasilające spawarki, | Poparzenia termiczne I do III stopnia, zaczerwienia skóry, absencja chorobowa. | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, ubrań roboczych trudnopalnych, przestrzeganie technologii wykonywania prac, schładzanie powierzchni, sprawne urządzenia użytkowe oraz spawalnicze. |
| 8. | Hałas | Maszyny i urządzenia znajdujące się na hali, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, procesy technologiczne, | Zmęczenie psychiczne, bóle głowy, brak koncentracji, absencja chorobowa, uszczerbek na słuchu prowadzący do kalectwa, głuchota. | Szkolenie BHP, stosowanie narządzi, maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu, wprowadzenie technologii ograniczającej lub eliminującej hałas, stosowanie środków ochrony indywidualnej, oznakowanie stref zagrożenia hałasem, obowiązkowe badania okresowe i audiometryczne. |
| 9. | Promieniowanie | Prace spawalnicze | Zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, możliwość zaćmy, uszkodzenie wzroku, zaczerwienienie skóry, możliwość lekkiego poparzenia, po latach ekspozycji możliwość nowotworu skóry. | Szkolenie BHP, Stosować sprzęt ochrony indywidualnej (specjalne okulary, przyłbice, i tarcze chroniące oczy przed promieniowaniem), spawanie w miejscach przeznaczonych na proces. |
| 10. | Uderzenia i przygniecenia przez materiały obrabiane. | Źle zamocowane materiały do obróbki, niesprawne imadła lub szczęki, nieuwaga pracownika przy mocowaniu materiału. | Siniaki, złamania, wstrząśnienie mózgu, zwichnięcia stawów, upadek, ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć. | Szkolenie BHP, prawidłowe mocowanie materiałów, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zachowanie uwagi, stosowanie sprawnych narzędzi i maszyn. |
| 11. | Odpady w procesie obróbki (Odpryski, ostre cząsteczki metali) | Energia cząsteczek metali powstające w procesie technologicznym przed i po spawaniu. | Uszkodzenie wzroku mogące doprowadzić do utraty wzroku, lekkie rany cięte i szarpane. | Szkolenie BHP, stosowanie w środków ochrony indywidualnej, zachowanie odległości podczas procesu technologicznego, stosowanie sprawnych narzędzi. |
| 12. | Praca z elektronarzędziami | Wiertarki ręczne, szlifierki kątowe, piły tarczowe i inne elektronarzędzia, brak osłon na elektronarzędziach. | Amputacja części ciała, skaleczenia, rany cięte, poparzenia. | Szkolenie BHP, stosowanie w środków ochrony indywidualnej, wyłączanie narzędzi po zakończeniu procesu obróbki oraz przed odłożeniem ich na miejsce, stosowanie osłon dostarczonych wraz z narzędziami, postępowanie zgodnie z instrukcjami. |
| 13. | Uderzenie o nieruchome elementy ograniczona przestrzeń spawalni. | Elementy wyposażenia stanowiska, regały, stanowisko spawalnicze. | Ciężkie uszkodzenie ciała, złamania, zwichnięcia, lekkie uszkodzenia ciała, rany i skaleczenia. | Szkolenie BHP, wzmożona uwaga, stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej, porządek na stanowisku spawalniczym, ograniczenie poruszania się do uzasadnionych potrzeb. |
| 14. | Praca w wymuszonej pozycji | Trudny dostęp do miejsca spawania, długotrwała pozycja pochylona, kuczna, zgięta, klęcząca podczas procesu. | Przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, zwyrodnienia stawów, bóle mięśniowe, absencja chorobowa, trwała niezdolność do pracy, | Szkolenie BHP, stosowanie ergonomicznych rozwiązań, technologie zastępcze (odciążające np. nitowanie, połączenia śrubowe), stosowanie przerw w pracy, zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania. |
| 15. | Pożar | Ciepło powstające w procesie spawania, iskry. Niesprawna instalacja elektryczna, uszkodzone zabezpieczenia ochronne w instalacji, zwarcia. | Poparzenia termiczne, zatrucia gazami pożarowymi, absencja chorobowa, uduszenie, śmierć. | Szkolenie BHP, stosowanie się do instrukcji p/poż, znajomość dróg ewakuacyjnych, prawidłowe rozmieszczenie gaśnic, sprawne zabezpieczenia ochronne instalacji elektrycznej. |
| 16. | Czynniki biologiczne | Wirusy i bakterie, przenoszone drogą kropelkową przez współpracowników | Uciążliwe infekcje, stany zapalne, czasowe obniżenie zdolności psychofizycznych, absencja chorobowa. | Szkolenie BHP, wzmożona ostrożność, higiena rąk, unikanie bezpośredniego kontaktu z osobą z objawami chorobowymi, szczepienia ochronne, profilaktyka lekarska, właściwy stan higieniczno – sanitarny. |
| 17. | Wibracje | Wyeksploatowane elektronarzędzia i maszyny, nie dokładny montaż maszyn, niewyważone elementy obrotowe, | Drżenie rąk, niedokrwienie ograniczonej części ciała (kończyn), zaburzenia czucia, zmniejszenie wrażliwości dotykowej, zmiany zwyrodnieniowe, osłabienie, zawroty głowy. | Szkolenie BHP, przeglądy narzędzi, prawidłowa konserwacja maszyn i urządzeń, stosowanie materiałów i układów izolujących i tłumiących, rękawic antywibracyjnych, zastosowanie środków ochrony indywidualnej. |
| 18. | Upadek przedmiotów z wysokości | Sprzęt, narzędzia oraz inne elementy umieszczone na wysokości - źle umieszczone lub bez pewnego mocowania, upuszczenie narzędzia lub materiału przez pracownika. | Siniaki, złamania, wstrząśnienie mózgu, zwichnięcia stawów, ciężkie uszkodzenie ciała, możliwa śmierć. | Właściwe i pewne mocowanie elementów przenoszonych lub umieszczonych na wysokości, zabezpieczenie używanych narzędzi przed upadkiem, ład i prządek na regałach, stosowanie hełmów ochronnych. |

| Karta informacji o ryzyku |
| --- |
| Lp | Zagrożenia | Źródło zagrożeń | Możliwe skutki zagrożenia | Poziom ryzyka bez zast. środków ochrony | Środki ochrony przed zagrożeniami | Poziom ryzyka po zast. środków ochrony |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 1. | Upadek na tym samym poziomie | Śliskie, nierówne powierzchnie, leżące przedmioty: na stanowisku pracy, na drogach przejścia, nagła utrata równowagi, nieodpowiednie obuwie robocze. | Złamanie, zwichnięcie kończyn, potłuczenie, kalectwo. | Kategoria nr 3: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, w pomieszczeniach i na drogach dojścia, odpowiednie obuwie, stosowanie środków antypoślizgowych, zachowanie ostrożności. | Kategoria nr 2: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 2. | Komunikacyjno - transportowe | Związane z transportem elementów przed i po spawaniu, ręczne wózki transportowe, wciągniki. | Przygniecenie przez elementy, złamania, zwichnięcia, rany cięte i szarpane. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku na drogach transportowych, zachowanie ostrożności, prawidłowe i pewno mocowanie elementów do transportu, stosowanie środków ochrony indywidualnej. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 3. | Porażenie prądem | Zły stan maszyn i elektronarzędzi zasilanych prądem przemiennym, uszkodzone kable spawalnicze lub kable zasilające spawarki i inne i urządzenia, błędy instalacyjne, urządzenia użytkowe (czajnik, ekspres). | Utrata przytomności, poparzenia, urazy (typu złamania zwichnięcia lub obrażenia ciała, siniaki) spowodowane upadkiem w przypadku porażenia, śmierć. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, stosowanie urządzeń z zabezpieczeniami przeciw - porażeniowymi (zerowanie, uziemienia zabezpieczenia różnicowoprądowe), kontrola podczas użytkowania, instalacja zgodna z dokumentacją, sprawne zasilanie urządzeń, stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa, zachowanie ostrożności, zastosowanie środków ochrony indywidualnej. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 4. | Oświetlenie | Niedostateczne oświetlenie dzienne, słabe oświetlenie sztuczne, brak oświetlenia indywidualnego przy stanowiskach pracy i przy maszynach i urządzeniach | Przemęczenie wzroku, pieczenie powiek, łzawienie, bóle głowy, osłabienie, możliwość pogorszenia się wzroku. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, właściwe oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami, praca w pobliżu naturalnych źródeł światła, zastosowanie indywidualnego oświetlenia przy maszynach. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 5. | Praca z narzędziami ręcznymi | Uszkodzone i niekompletne narzędzia ręczne, brak uchwytów na narzędziach, tępe narzędzia. | Lekkie skaleczenia, otarcia naskórka, zwichnięcia stawów. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa, praca z kompletnymi narzędziami, wymiana zużytych narzędzi. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 6. | Pyły, dymy spawalnicze. | Pyły i dymy spawalnicze nieorganiczne ze składem: krzemionki, tlenków żelaza, manganu, związki cyny cynku, chromu, ołowiu, berylu, gazy jak: ozon, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu | Zatrucie dymami lub gazami, osłabienie organizmu, alergie, duszności, choroby dróg oddechowych, zwłóknienie płuc (pylica spawaczy), możliwość powstania nowotworu. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, zastosowanie wentylacji wywiewnej ogólnej i stanowiskowej, sprzęt ochrony indywidualnej, przyłbice i tarcze chroniące przed pyłami, lub środki ochrony układu oddechowego, automatyzacja procesów spawalniczych, stosowanie masek przeciwpyłowych klasy P - 2 i P - 3. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 7. | Gorące powierzchnie | Gorące blachy i elementy po procesie spawania i po obróbce mechanicznej, odpryski stopionego metalu w procesie spawania, urządzenia użytkowe, gorąca woda, prąd elektryczny, gniazdka zasilające spawarki, | Poparzenia termiczne I do III stopnia, zaczerwienia skóry, absencja chorobowa. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, ubrań roboczych trudnopalnych, przestrzeganie technologii wykonywania prac, schładzanie powierzchni, sprawne urządzenia użytkowe oraz spawalnicze. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 8. | Hałas | Maszyny i urządzenia znajdujące się na hali, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, procesy technologiczne, | Zmęczenie psychiczne, bóle głowy, brak koncentracji, absencja chorobowa, uszczerbek na słuchu prowadzący do kalectwa, głuchota. | Kategoria nr 3: Ryzyko istotne, potrzebna poprawa | Szkolenie BHP, stosowanie narządzi, maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu, wprowadzenie technologii ograniczającej lub eliminującej hałas, stosowanie środków ochrony indywidualnej, oznakowanie stref zagrożenia hałasem, obowiązkowe badania okresowe i audiometryczne. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 9. | Promieniowanie | Prace spawalnicze | Zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, możliwość zaćmy, uszkodzenie wzroku, zaczerwienienie skóry, możliwość lekkiego poparzenia, po latach ekspozycji możliwość nowotworu skóry. | Kategoria nr 3: Ryzyko istotne, potrzebna poprawa | Szkolenie BHP, Stosować sprzęt ochrony indywidualnej (specjalne okulary, przyłbice, i tarcze chroniące oczy przed promieniowaniem), spawanie w miejscach przeznaczonych na proces. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 10. | Uderzenia i przygniecenia przez materiały obrabiane. | Źle zamocowane materiały do obróbki, niesprawne imadła lub szczęki, nieuwaga pracownika przy mocowaniu materiału. | Siniaki, złamania, wstrząśnienie mózgu, zwichnięcia stawów, upadek, ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, prawidłowe mocowanie materiałów, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zachowanie uwagi, stosowanie sprawnych narzędzi i maszyn. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 11. | Odpady w procesie obróbki (Odpryski, ostre cząsteczki metali) | Energia cząsteczek metali powstające w procesie technologicznym przed i po spawaniu. | Uszkodzenie wzroku mogące doprowadzić do utraty wzroku, lekkie rany cięte i szarpane. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zachowanie odległości podczas procesu technologicznego, stosowanie sprawnych narzędzi. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 12. | Praca z elektronarzędziami | Wiertarki ręczne, szlifierki kątowe, piły tarczowe i inne elektronarzędzia, brak osłon na elektronarzędziach. | Amputacja części ciała, skaleczenia, rany cięte, poparzenia. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, wyłączanie narzędzi po zakończeniu procesu obróbki oraz przed odłożeniem ich na miejsce, stosowanie osłon dostarczonych wraz z narzędziami, postępowanie zgodnie z instrukcjami. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 13. | Uderzenie o nieruchome elementy ograniczona przestrzeń spawalni. | Elementy wyposażenia stanowiska, regały, stanowisko spawalnicze. | Ciężkie uszkodzenie ciała, złamania, zwichnięcia, lekkie uszkodzenia ciała, rany i skaleczenia. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, wzmożona uwaga, stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej, porządek na stanowisku spawalniczym, ograniczenie poruszania się do uzasadnionych potrzeb. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 14. | Praca w wymuszonej pozycji | Trudny dostęp do miejsca spawania, długotrwała pozycja pochylona, kuczna, zgięta, klęcząca podczas procesu. | Przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, zwyrodnienia stawów, bóle mięśniowe, absencja chorobowa, trwała niezdolność do pracy, | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, stosowanie ergonomicznych rozwiązań, technologie zastępcze (odciążające np.. nitowanie, połączenia śrubowe), stosowanie przerw w pracy, zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 15. | Pożar | Ciepło powstające w procesie spawania, iskry. Niesprawna instalacja elektryczna, uszkodzone zabezpieczenia ochronne w instalacji, zwarcia. | Poparzenia termiczne, zatrucia gazami pożarowymi, absencja chorobowa, uduszenie, śmierć. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, stosowanie się do instrukcji p/poż, znajomość dróg ewakuacyjnych, prawidłowe rozmieszczenie gaśnic, sprawne zabezpieczenia ochronne instalacji elektrycznej. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 16. | Czynniki biologiczne | Wirusy i bakterie, przenoszone drogą kropelkową przez współpracowników | Uciążliwe infekcje, stany zapalne, czasowe obniżenie zdolności psychofizycznych, absencja chorobowa. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, wzmożona ostrożność, higiena rąk, unikanie bezpośredniego kontaktu z osobą z objawami chorobowymi, szczepienia ochronne, profilaktyka lekarska, właściwy stan higieniczno – sanitarny. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 17. | Wibracje | Wyeksploatowane elektronarzędzia i maszyny, nie dokładny montaż maszyn, nie wyważone elementy obrotowe, | Drżenie rąk, niedokrwienie ograniczonej części ciała (kończyn), zaburzenia czucia, zmniejszenie wrażliwości dotykowej, zmiany zwyrodnieniowe, osłabienie, zawroty głowy. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, przeglądy narzędzi, prawidłowa konserwacja maszyn i urządzeń, stosowanie materiałów i układów izolujących i tłumiących, rękawic antywibracyjnych, zastosowanie środków ochrony indywidualnej. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 18. | Upadek przedmiotów z wysokości | Sprzęt, narzędzia oraz inne elementy umieszczone na wysokości - źle umieszczone lub bez pewnego mocowania, upuszczenie narzędzia lub materiału przez pracownika. | Siniaki, złamania, wstrząśnienie mózgu, zwichnięcia stawów, ciężkie uszkodzenie ciała, możliwa śmierć. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Właściwe i pewne mocowanie elementów przenoszonych lub umieszczonych na wysokości, zabezpieczenie używanych narzędzi przed upadkiem, ład i prządek na regałach, stosowanie hełmów ochronnych. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |

##### Podsumowanie oceny ryzyka i poprawa warunków pracy zmierzających do obniżenia wartości oceny ryzyka.

W wyniku dokonania szacowania ryzyka większość zagrożeń jeszcze przed zastosowaniem mieści się w granicach ryzyka dopuszczalnego (akceptowalne lub potrzebna kontrola), które wymaga tylko okresowego kontroli, aby ocena ryzyka pozostała na tym samym poziomie i czy warunki nie uległy pogorszeniu.

W wyniku zastosowania środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej większość zagrożeń została ograniczona do wartości ryzyko akceptowalne, przy którym jest wskazana kontrola czy ryzyko pozostaje na tym samym poziomie i należy tylko przeprowadzać okresową kontrole czy parametry ryzyka pozostają na tym samym poziomie.

W przypadku zagrożenia:

- Upadkiem na tym samym poziomie.

- Hałasem.

- Promieniowanie.

Ocena ryzyka na powyższych zagrożeniach wykazuje, że przed zastosowaniem środków ochrony występuje wartość ryzyka na poziomie ryzyka istotnego i wymagana jest potrzeba poprawy najszybciej jak to jest możliwe i doprowadzenia zagrożenia do minimum – na poziomie ryzyka małego lub ryzyka akceptowalnego.

W przypadku zagrożenia „upadkiem na tym samym poziomie” wymagana jest ciągłe monitorowanie zagrożenia i utrzymanie go za pomocą środków ochrony w wartości jak najniższej możliwej, w tym przypadku do wartości – ryzyko małe.

Nawiązując do zagrożenia –„hałas” należy dążyć do zmniejszenia ryzyka i utrzymania go za pomocą środków ochrony na niskim poziomie w tym przypadku ryzyka akceptowalnego.

Jedno z podstawowych zagrożeń dla spawacza to „promieniowanie”, bez środków ochrony indywidualnej jest dla pracownika jednym ze znaczących zagrożeń, którego nie można lekceważyć. Zadaniem jest zminimalizowanie zagrożenia do poziomu akceptowalnego lub małego przy potrzebie kontroli (wg metody risk score). Osiągniecie tego poziomu jest możliwe dzięki zastosowaniu środków organizacyjnych, środków ochrony zbiorowe lub indywidualnej, co też jest wskazane w tym przypadku.

Po osiągnięciu zadowalającego poziomu dla trzech powyższych zagrożeń, jakim jest poziom kategorii 1 lub kategorii 2, należy dążyć do utrzymania powyższych wartości.

Dla utrzymania poziomu ryzyka które jest do zaakceptowania, na poziomie jaki został osiągnięty, wymagane jest ciągłe monitorowanie warunków pracy i zagrożeń, oraz wykonywanie okresowych kontroli ryzyka w tym przypadku z interwałami półrocznymi.

| Upadek na tym samym poziomie | Śliskie, nierówne powierzchnie, leżące przedmioty: na stanowisku pracy, na drogach przejścia, nagła utrata równowagi, nieodpowiednie obuwie robocze. | Złamanie, zwichnięcie kończyn, potłuczenie, kalectwo. | Kategoria nr 3: Ryzyko istotne, potrzebna poprawa | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, w pomieszczeniach i na drogach dojścia, odpowiednie obuwie, stosowanie środków antypoślizgowych, zachowanie ostrożności. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hałas | Maszyny i urządzenia znajdujące się na hali, elektronarzędzia, procesy technologiczne, | Zmęczenie psychiczne, bóle głowy, brak koncentracji, absencja chorobowa, uszczerbek na słuchu, głuchota, stały ubytek słuchu prowadzący do kalectwa. | Kategoria nr 3: Ryzyko istotne, potrzebna poprawa | Szkolenie BHP, stosowanie narządzi, maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu, stosowanie środków ochrony indywidualnej, oznakowanie stref zagrożenia hałasem, obowiązkowe badania okresowe i audiometryczne. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| Promieniowanie | Prace spawalnicze | Zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, możliwość zaćmy, uszkodzenie wzroku, zaczerwienienie skóry, możliwość lekkiego poparzenia, po latach ekspozycji możliwość nowotworu skóry. | Kategoria nr 3: Ryzyko istotne, potrzebna poprawa | Szkolenie BHP, Stosować sprzęt ochrony indywidualnej (specjalne okulary, przyłbice, i tarcze chroniące oczy przed promieniowaniem), spawanie w miejscach przeznaczonych na proces. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |

##### Obowiązujący sposób ochrony przed zagrożeniami występującymi na stanowisku:

  - stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń oraz elektronarzędzi, okresowa kontrola, kontrola przed użyciem, prawidłowe przechowywanie sprzętu,

  - stosowanie kompletnych narzędzi,

  - stosowanie sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej,

  - zastosowanie środków organizacyjnych dążących do ograniczenia ryzyka,

  - ład i porządek na stanowisku pracy,

  - wzmożona uwaga oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

  - szkolenia, stosowanie się do przepisów, instrukcji,

  - prawidłowe oświetlenie na stanowiskach pracy,

  - higiena rąk, unikanie bezpośredniego kontaktu z osoba chorą, szczepienia ochronne, profilaktyczna opieka lekarska, właściwy stan higieniczno – sanitarny,

| INFORMACJA O RYZYKU ZAWODOWYM |
| --- |
| Pracownik warsztatowy – spawacz |
| Firma ………. |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym na stanowisku: pracownik warsztatowy - spawacz. Przyjmuję do wiadomości informację o wdrożonych środkach ochrony przed zagrożeniami zmierzającymi do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych środków ochronny przed zagrożeniami. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Oceny ryzyka dokonano dnia 					………….………………

Zespół dokonujący oceny ryzyka:

- – specjalista d/s BHP						..................................

Pieczęć, podpis

- – Pracodawca lub przedstawiciel 					..................................

Pieczęć, podpis

- – Przedstawiciel pracowników 					………………………

Pieczęć, podpis

Weryfikacja oceny ryzyka data:

- …………………..

- …………………..

- …………………..