# Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku:

# Obsługa wózka widłowego

| Firma ….. |
| --- |
| Ocenę ryzyka na stanowisku: obsługa wózka widłowego |
| Podstawa prawna wykonania oceny ryzyka: |
| 1. | Kodeks pracy artykuł 226 |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 39, 39a, 39b (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) |
| Pracownik – obsługujący wózek widłowy |
| Charakterystyka stanowiska pracy |
| 3. | Ogólne informacje o stanowisku pracy: | Praca w systemie 8 – mio godzinnym, przerwy regulaminowe, praca ciężka, obciążenie statyczne – duże, wydatek energetyczny – duży. |
| 4. | Miejsce wykonywania pracy: | Miejscem pracy operatora jest hala produkcyjna, oraz plac materiałowy usytuowany na zewnątrz hali na terenie ogrodzonym gdzie składowane są materiały stalowe wykorzystywane do produkcji, jaką zajmuje się firma. |
| 5. | Wykonywane czynności: | Do zadań operatora należy: Transport materiałów pomiędzy placem materiałowym a halą produkcyjną, układanie go w hali w miejscu i ilości niezbędnej dla utrzymania procesu produkcyjnego. Rozładunek i załadunek materiału na placu materiałowym przy odbiorze i wysyłce. Przewożenie i układanie produktu po zakończeniu procesu technologicznego. Układanie materiału i utrzymanie porządku na placu. |
| 6. | Kwalifikacje na stanowisku obsługa wózka widłowego: | Ukończone 18 lat, posiadający stosowne uprawnienia do obsługi wózka widłowego, oraz odpowiednie badania lekarskie |
| 7. | Instrukcje stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, które należy znać: | Instrukcje bezpieczeństwa i stanowiskowe: instrukcja bezpieczeństwa obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach ślusarskich, Instrukcja bezpiecznej pracy, Instrukcja bezpieczeństwa postępowania na wypadek pożaru, Instrukcja bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy, Instrukcja ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej. |
| 8. | Występujące czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne: | Mikroklimat, psychofizyczne, hałas, stres, czynniki niebezpieczne pochodzące od maszyn i urządzeń transportowych, oświetlenie, urządzenia ciśnieniowe. |
| 9. | Stosowane środki zapobiegawcze: | Stosowanie środków: ochrony zbiorowej i indywidualnej, organizacyjnych i technicznych wpływających na zmniejszenie ryzyka, przestrzeganie procedur. |
| 10. | Ilość osób zatrudnionych na stanowisku: | 1 osoba uprawniona do prowadzenia wózka |

##### Definicje ryzyka

| Pracownik narażony na ryzyko | każdy pracownik, który może się znaleźć całkowicie lub częściowo w strefie niebezpiecznej. |
| --- | --- |
| Ryzyko | kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem. |
| Ryzyko zawodowe | prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. |
| Ryzyko resztkowe | ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa. |
| Środki ochronne | środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki techniczne i organizacyjne, stosowane w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego. |
| Stanowisko pracy | przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. |

##### Cel oceny ryzyka.

Ocena ryzyka jest procesem doprowadzającym zagrożenia zawodowe do poziomu, który nie powinien w miejscu pracy zaszkodzić lub wyrządzić krzywdy pracownikom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze, aby te szkodliwe warunki wyeliminować lub ograniczyć. Jeżeli nie jest to możliwe to powinno nastąpić kontrolowanie ryzyka resztkowego i ciągłe powiadamianie o zagrożeniach i ryzyku pracowników.

Powyższa opinia prowadzi do wyartykułowania punktów szczegółowej oceny ryzyka:

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

- wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,

- wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,

- ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

- zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,

- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.

##### Zespół dokonujący oceny ryzyka.

Ocenę ryzyka w firmie powinni dokonywać specjaliści firmy lub specjaliści z zewnątrz, posiadający wymaganą wiedzę w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy, szczególnie z tematyki technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwo pracy, jak i prawo pracy. Osoby te powinny umieć: identyfikować zagrożenia, oceniać szkodliwość i niebezpieczeństwo w procesach pracy, dobierać odpowiednie środki ochrony chroniącej przed skutkami zagrożeń. Muszą posiadać wiedzę z zakresu wybranej metody oceny ryzyka, stosowanych procedur.

Ocenę ryzyka przeprowadza zespół składający się z:

- pracodawcy, lub jego przedstawiciela,

- wyznaczonego pracownika,

- oraz specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładu (firmy) lub z zewnątrz.

##### Identyfikacja zagrożeń.

Jest procesem rozpoznawania czy zagrożenie istnieje, czy zdefiniowano jego charakter, stwierdzając jaki jest wpływ środowiska pracy na możliwość spowodowania wypadku i skutków jakie mogą zaistnieć. Zagrożenie zostanie zidentyfikowane na podstawie analizy informacji zebranych wykorzystując do tego dane techniczne o maszynach i obiektach, wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, przepisów prawnych, literatury naukowo-technicznej, kart charakterystyki substancji używanych na danym stanowisku. Analiza uwzględni również obserwacje środowiska pracy zadań wykonywanych na danych stanowiskach.

##### Szacowanie ryzyka.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Parametrami ryzyka zawodowego są:

- stopień możliwej straty (skutków, konsekwencji) wynikającej ze zdarzenia,

- prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie.

Szacowanie ryzyka jest nadaniem parametrom ryzyka odpowiednich wartości. Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka. Ogólna zasada szacowania parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka zawodowego jest taka sama dla każdej metody. W szczegółach oceny występują różnice wynikające z metody.

Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając określone wcześniej ich charakterystyki:

- Oceniając stopień możliwej straty, należy uwzględnić spełnienie wymagań obowiązującego prawa dotyczącego ochrony przed zagrożeniami, wielkość fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, rozmiar strat.

- Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie (prawdopodobieństwem straty), należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wywołującego zagrożenie, częstotliwość i czas narażenia (ekspozycję) na działanie zagrożenia, możliwości uniknięcia lub ograniczenia strat.

##### Wartościowanie ryzyka.

Wartościowanie ryzyka jest określeniem wartości ryzyka według przyjętych kryteriów. Za kryterium można przyjąć wartości ogólno dostępne według unormowań państwowych, lub co zachodzi w tym przypadku do wartościowania są przyjmowane parametry zidentyfikowane i oszacowane w niniejszej ocenie ryzyka.

##### Działania wynikające z oceny ryzyka.

Jednym z zadań oceny ryzyka jest w końcowym etapie jest podjęcie zadań zmierzających do ograniczenia skutków zagrożeń, poprzez eliminowanie u źródła lub zastosowanie takich środków, które ochronią jak największą liczbę pracowników. Powinny być zastosowane w kolejności:

- środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia,

- środki ochrony zbiorowej,

- środki organizacyjne i proceduralne,

- środki ochrony indywidualnej.

##### Objaśnienia do metody RISK SCORE.

Metoda RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia:

S- potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych

| Wartość | Strata | Opis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Straty ludzkie | Straty materialne |
| 100 | poważna katastrofa | wiele ofiar śmiertelnych | ponad 30 mln PLN |
| 40 | katastrofa | kilka ofiar śmiertelnych | 10-30 mln PLN |
| 15 | bardzo duża | ofiara śmiertelna | 500 tys.- 5 mln PLN |
| 7 | duża | ciężkie uszkodzenie ciała | 30 - 500 tys. PLN |
| 3 | średnia | absencja | 5 - 25 tys. PLN |
| 1 | mała | udzielenie pierwszej pomocy | poniżej 5 tys. PLN |

E- czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika

| Wartość | Oddziaływanie |
| --- | --- |
| 10 | stałe |
| 6 | częste (codzienne) |
| 3 | sporadyczne (raz na tydzień) |
| 2 | okazyjne (raz na miesiąc) |
| 1 | minimalne (kilka razy rocznie) |
| 0,5 | znikome (raz do roku) |

P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika

| Wartość | Zagrożenie | Szansa |
| --- | --- | --- |
| 10 | bardzo prawdopodobne | 50% (1 na 2) |
| 6 | całkiem możliwe | 10% (1 na 10) |
| 3 | praktycznie możliwe | 1% (1 na 100) |
| 1 | mało prawdopodobne, możliwe | 0,1% (1 na 1000) |
| 0,5 | tylko sporadycznie możliwe | 0,01% (1 na 10 000) |
| 0,2 | możliwe do pomyślenia | 0,001% (1 na 100 000) |
| 0,1 | tylko teoretycznie możliwe | 0,0001% (1 na 1 000 000) |

Po określeniu wskaźnika ryzyka R, wartościowanie odbywa się wg przyjętej w metodzie skali:

R - Ryzyko zawodowe, wartość liczbowa

| Wartość R | Kategorie ryzyka | Działanie zapobiegawcze |
| --- | --- | --- |
| R≤20 | akceptowalne (pomijalne) | wskazana kontrola |
| 20<R≤70 | małe | potrzebna kontrola |
| 70<R≤200 | istotne | potrzebna poprawa |
| 200<R≤400 | duże | potrzebna natychmiastowa poprawa |
| R>400 | bardzo duże | wskazane wstrzymanie pracy |

| Identyfikacja zagrożeń |
| --- |
| Lp. | Zagrożenia | Źródło zagrożeń | Możliwe skutki zagrożenia | Środki ochrony przed zagrożeniami |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Upadek na tym samym poziomie | Śliskie, nierówne powierzchnie na drogach dojścia do wózka, leżące przedmioty na drogach przejścia magazynowania, nagła utrata równowagi, nieodpowiednie obuwie robocze, opady atmosferyczne - deszcz śnieg. | Złamanie, zwichnięcie kończyn, potłuczenie, kalectwo. | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku w miejscu pracy, w pomieszczeniach i na drogach dojścia, odpowiednie obuwie, stosowanie środków antypoślizgowych, zachowanie ostrożności. |
| 2. | Komunikacyjno - transportowe (uderzenie, potrącenie i przygniecenie) | Transport elementów, nieprawidłowe ułożenie materiałów, przewrócenie się wózka, samochody dostawcze, odbiorców, własne do przewozu materiału. | Złamania, zwichnięcia, rany cięte i szarpane, kalectwo, śmierć. | Szkolenie BHP, przestrzeganie procedur i instrukcji, prawidłowe układanie materiałów, porządek na drogach transportowych, wzmożona ostrożność, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczególnie buty z podnoskami. |
| 3. | Wysoka temperatura | Elementy gorące wózka widłowego, jak silnik, układ wydechowy, | Poparzenia, termiczne. | Szkolenie BHP, izolowanie elementów o wysokiej temperaturze, wzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczególnie rękawice, przestrzeganie procedur i instrukcji. |
| 4. | Pożar, wybuch | Zaprószenie ognia, butle gazowe wraz z instalacją, ładowanie akumulatorów, | Poparzenie termiczne, kalectwo, śmierć. | Szkolenie BHP, wzmożona uwaga, przestrzeganie procedur i instrukcji, stosowanie sprzętu atestowanego, serwisowanie i przeglądy zgodnie z DTR. |
| 5. | Ostre lub szorstkie powierzchnie | Krawędzie elementów metalowych transportowanych, ostre części wózka widłowego, | Rany cięte i szarpane, lekkie skaleczenia, otarcia kończyn. | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie procedur i instrukcji, wzmożona uwaga. |
| 6. | Obciążenie fiz. – statyczne i dynamiczne (przeciążenie układu mięśniowo - kostnego) | Duży wysiłek fizyczny, niewygodna pozycja w wózku, załadunek i poprawianie materiału na widły, | Przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, zwyrodnienia stawów, bóle mięśniowe, absencja chorobowa, trwała niezdolność do pracy. | Szkolenie BHP, przestrzeganie procedur i instrukcji, zasad transportu ręcznego, stosowanie przerw, ćwiczenia rozluźniające, zastosowanie ergonomicznych rozwiązań technicznych. |
| 7. | Czynniki chemiczne – toksyczne, żrące | Spaliny z układu wydechowego wózka, kwas z akumulatorów | Zatrucie, bóle głowy, złe samopoczucie, poparzenia chemiczne, urazy oczu, | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie procedur i instrukcji, praca wózków widłowych na świeżym powietrzu, zakaz przebywania wózków widłowych w pomieszczeniach zamkniętych. |
| 8. | Hałas | Maszyny i urządzenia używane w procesie technologicznym, pojazdy silnikowe | Zmęczenie psychiczne, bóle głowy, brak koncentracji, absencja chorobowa, uszczerbek na słuchu prowadzący do kalectwa, głuchota. | Szkolenie BHP, stosowanie narządzi, maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu, wprowadzenie technologii ograniczającej lub eliminującej hałas, stosowanie środków ochrony indywidualnej ochronników słuchu, oznakowanie stref zagrożenia hałasem, obowiązkowe badania okresowe i audiometryczne. |
| 9. | Oświetlenie | Niedostateczne oświetlenie dzienne, słabe oświetlenie sztuczne, brak oświetlenia indywidualnego przy stanowiskach pracy. | Przemęczenie wzroku, pieczenie powiek, łzawienie, bóle głowy, osłabienie, możliwość pogorszenia się wzroku, urazy w wyniku pracy przy słabym oświetleniu. | Szkolenie BHP, właściwe oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami, praca w pobliżu naturalnych źródeł światła, stosowanie własnego oświetlenia pojazdu. |
| 10. | Zmienne warunki atmosferyczne | Wysokie lub niskie temperatury zależnie od pogody, opady atmosferyczne - deszcz, śnieg. | Przegrzanie, przeziębienie, wyziębienie organizmu, | Stosowanie ubrań dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych, posiłki profilaktyczne. |
| 11. | Obciążenie emocjonalne (stres) | Zbyt duże wymagania w stosunku do możliwości pracownika, praca w godzinach nadliczbowych, konflikty, mobbing | Choroby ogólnoustrojowe, nerwice, zaburzenia somatyczne, bezsenność, obniżenie odporności organizmu. | Szkolenie BHP, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych pracownika, przestrzeganie norm czasu pracy, ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych, częste rozmowy kierownictwa zakładu z pracownikami |
| 12. | Energia elektryczna | Urządzenia zasilane prądem na drogach transportu, ładowanie akumulatorów | Porażenie prądem, poparzenia kończyn, śmierć | Szkolenie BHP, przestrzeganie procedur i instrukcji, dobry stan techniczny instalacji elektrycznej, wzmożona uwaga. |

| Karta informacji o ryzyku |
| --- |
| Lp. | Zagrożenia | Źródło zagrożeń | Możliwe skutki zagrożenia | Poziom ryzyka bez zast. środków ochrony | Środki ochrony przed zagrożeniami | Poziom ryzyka po zast. środków ochrony |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 1. | Upadek na tym samym poziomie | Śliskie, nierówne powierzchnie na drogach dojścia do wózka, leżące przedmioty na drogach przejścia magazynowania, nagła utrata równowagi, nieodpowiednie obuwie robocze, opady atmosferyczne - deszcz śnieg. | Złamanie, zwichnięcie kończyn, potłuczenie, kalectwo. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, utrzymanie porządku w miejscu pracy, w pomieszczeniach i na drogach dojścia, odpowiednie obuwie, stosowanie środków antypoślizgowych, zachowanie ostrożności. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 2. | Komunikacyjno - transportowe (uderzenie, potrącenie i przygniecenie) | Transport elementów, nieprawidłowe ułożenie materiałów, przewrócenie się wózka, samochody dostawcze, odbiorców, własne do przewozu materiału. | Złamania, zwichnięcia, rany cięte i szarpane, kalectwo, śmierć. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, potrzebna kontrola | Szkolenie BHP, przestrzeganie procedur i instrukcji, prawidłowe układanie materiałów, porządek na drogach transportowych, wzmożona ostrożność, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczególnie buty z podnoskami. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 3. | Wysoka temperatura | Elementy gorące wózka widłowego, jak silnik, układ wydechowy, | Poparzenia, termiczne. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, izolowanie elementów o wysokiej temperaturze, wzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczególnie rękawice, przestrzeganie procedur i instrukcji. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 4. | Pożar, wybuch | Zaprószenie ognia, butle gazowe wraz z instalacją, ładowanie akumulatorów, | Poparzenie termiczne, kalectwo, śmierć. | Kategoria nr 2: Ryzyko małe, (potrzebna kontrola) | Szkolenie BHP, wzmożona uwaga, przestrzeganie procedur i instrukcji, stosowanie sprzętu atestowanego, serwisowanie i przeglądy zgodnie z DTR. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 5. | Energia elektryczna | Krawędzie elementów metalowych transportowanych, ostre części wózka widłowego, | Rany cięte i szarpane, lekkie skaleczenia, otarcia kończyn. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie procedur i instrukcji, wzmożona uwaga. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 6. | Obciążenie fiz. – statyczne i dynamiczne (przeciążenie układu mięśniowo-kostnego) | Duży wysiłek fizyczny, niewygodna pozycja w wózku, załadunek i poprawianie materiału na widły, | Przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, zwyrodnienia stawów, bóle mięśniowe, absencja chorobowa, trwała niezdolność do pracy. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, przestrzeganie procedur i instrukcji, zasad transportu ręcznego, stosowanie przerw, ćwiczenia rozluźniające, zastosowanie ergonomicznych rozwiązań technicznych. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 7. | Czynniki chemiczne – toksyczne, żrące | Spaliny z układu wydechowego wózka, kwas z akumulatorów | Zatrucie, bóle głowy, złe samopoczucie, poparzenia chemiczne, urazy oczu, | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie procedur i instrukcji, praca wózków widłowych na świeżym powietrzu, zakaz przebywania wózków widłowych w pomieszczeniach zamkniętych. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 8. | Hałas | Maszyny i urządzenia używane w procesie technologicznym, pojazdy silnikowe | Zmęczenie psychiczne, bóle głowy, brak koncentracji, absencja chorobowa, uszczerbek na słuchu prowadzący do kalectwa, głuchota. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, stosowanie narządzi, maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu, wprowadzenie technologii ograniczającej lub eliminującej hałas, stosowanie środków ochrony indywidualnej ochronników słuchu, oznakowanie stref zagrożenia hałasem, obowiązkowe badania okresowe i audiometryczne. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 9. | Oświetlenie | Niedostateczne oświetlenie dzienne , słabe oświetlenie sztuczne, brak oświetlenia indywidualnego przy stanowiskach pracy. | Przemęczenie wzroku, pieczenie powiek, łzawienie, bóle głowy, osłabienie, możliwość pogorszenia się wzroku, urazy w wyniku pracy przy słabym oświetleniu. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, właściwe oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami, praca w pobliżu naturalnych źródeł światła, stosowanie własnego oświetlenia pojazdu. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 10. | Zmienne warunki atmosferyczne | Wysokie lub niskie temperatury zależnie od pogody, opady atmosferyczne - deszcz, śnieg. | Przegrzanie, przeziębienie, wyziębienie organizmu, | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Stosowanie ubrań dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych, posiłki profilaktyczne. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 11. | Obciążenie emocjonalne (stres) | Zbyt duże wymagania w stosunku do możliwości pracownika, praca w godzinach nadliczbowych, konflikty, mobbing | Choroby ogólnoustrojowe, nerwice, zaburzenia somatyczne, bezsenność, obniżenie odporności organizmu. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych pracownika, przestrzeganie norm czasu pracy, ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych, częste rozmowy kierownictwa zakładu z pracownikami | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |
| 12. | Energia elektryczna | Urządzenia zasilane prądem na drogach transportu, ładowanie akumulatorów | Porażenie prądem, poparzenia kończyn, śmierć | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) | Szkolenie BHP, przestrzeganie procedur i instrukcji, dobry stan techniczny instalacji elektrycznej, wzmożona uwaga. | Kategoria nr 1: Ryzyko akceptowalne, wskazana kontrola (działania nie są potrzebne) |

##### Podsumowanie oceny ryzyka i poprawa warunków pracy zmierzających do obniżenia wartości oceny ryzyka.

W wyniku dokonania szacowania ryzyka większość zagrożeń jeszcze przed zastosowaniem środków ochrony mieści się w granicach ryzyka dopuszczalnego, czyli jest akceptowalne lub potrzebna jest kontrola.

W wyniku zastosowania środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej większość zagrożeń została ograniczona do wartości ryzyka akceptowalnego, przy którym jest wskazana tylko kontrola czy ryzyko pozostaje na tym samym poziomie i czy parametry ryzyka nie zmieniają.

Kontrola miałaby polegać na sprawdzeniu, warunków pracy czy nie uległy pogorszeniu i aby ocena ryzyka pozostała na tym samym poziomie, ewentualnie czy zastosowanie nowocześniejszych:

- rozwiązań technicznych,

- środków ochrony indywidualnej,

- czy organizacyjnych,

nie zmniejszy jeszcze ryzyka do najniższego poziomu i zarazem uczyni pracę jeszcze bezpieczną.

Po osiągnięciu zadowalającego poziomu, jaki w tym przypadku został osiągnięty dzięki zastosowaniu środków ochrony należy dążyć do utrzymania na poziomie akceptowalnym.

Przeglądając listę zagrożeń tylko dwa zagrożenia występujące na poziomie ryzyka małego, z potrzebą kontroli i to na etapie przed zastosowaniem środków ochrony, są to zagrożenia:

- Pożar, wybuch.

- Komunikacyjno – transportowe, potrącenie i przygniecenia.

W przypadku pierwszego, jest to zagrożenie, którego istotą jest możliwość wystąpienia nagłego niekontrolowanego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym dla pracownika, więc należy zastosować jak najdalej idącą środki ochroni i kontroli.

W przypadku drugiego zagrożenia, wskazane jest jak najlepsze zorganizowanie ruchu na drogach transportu wg zasad ruchu drogowego, ze względu na wieloletnie obcowanie z tymi zasadami w pracy jak i na co dzień.

Dla utrzymania poziomu ryzyka, które jest do zaakceptowania, na poziomie, jaki został osiągnięty poprzez zastosowanie środków ochrony, wymagane jest ciągłe monitorowanie warunków pracy i zagrożeń, oraz wykonywanie okresowych kontroli ryzyka w tym przypadku z interwałami rocznymi.

##### Obowiązujący sposób ochrony przed zagrożeniami występującymi na stanowisku:

- stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, okresowa kontrola, kontrola przed użyciem, prawidłowe przechowywanie sprzętu,

- stosowanie sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- zastosowanie środków organizacyjnych dążących do ograniczenia ryzyka,

- ład i porządek na stanowisku pracy,

- wzmożona uwaga oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

- szkolenia, stosowanie się do przepisów, instrukcji,

- prawidłowe oświetlenie na stanowiskach pracy,

| INFORMACJA O RYZYKU ZAWODOWYM |
| --- |
| Pracownik obsługujący wózek widłowy |
| Firma ……. |
| Oświadczenie |
| Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym na stanowisku: pracownik obsługujący wózek widłowy. Przyjmuję do wiadomości informację o wdrożonych środkach ochrony przed zagrożeniami zmierzającymi do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych środków ochronny przed zagrożeniami. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika |  | Data | Podpis |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Oceny ryzyka dokonano dnia 					………….………………

Zespół dokonujący oceny ryzyka:

- – specjalista d/s BHP						..................................

Pieczęć, podpis

- – Pracodawca lub przedstawiciel 					..................................

Pieczęć, podpis

- – Przedstawiciel pracowników 					………………………

Pieczęć, podpis

Weryfikacja oceny ryzyka data:

- …………………..                                                        podpis……………………………..

- …………………..                                                        podpis……………………………..

- …………………..                                                        podpis……………………………..