Nazwa firmy

ul.

Miejscowość

## OCENA

###### RYZYKA ZAWODOWEGO

# STANOWISKA PRACY:     brukarz

Sporządziła firma:

Nazwa firmy

Ul.

Adres

http://

e-mail: ………………….. / tel. ……………..

Miejscowość, czerwiec 2015 r.

### Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Dalej idą przepisy zawarte w § 39 rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które określają podstawowe obowiązki dla pracodawcy dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Ocena ryzyka jest także podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. W przypadkach, w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemożliwe pracodawca ma obowiązek zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności – środki ochrony indywidualnej (§ 39, ust.2 i 3 rozp.).

Cel oceny ryzyka.

Ocena ryzyka jest procesem doprowadzającym zagrożenia zawodowe do poziomu, który nie powinien w miejscu pracy zaszkodzić lub wyrządzić krzywdy pracownikom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze, aby te szkodliwe warunki wyeliminować lub ograniczyć. Jeżeli nie jest to możliwe to powinno nastąpić kontrolowanie ryzyka resztkowego i ciągłe powiadamianie o zagrożeniach i ryzyku pracowników.

Powyższa opinia prowadzi do wyartykułowania punktów szczegółowej oceny ryzyka:

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

- wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,

- wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,

- ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

- zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,

- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.

### Definicje ryzyka

| Pracownik narażony na ryzyko | każdy pracownik, który może się znaleźć całkowicie lub częściowo w strefie niebezpiecznej. |
| --- | --- |
| Ryzyko | kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem. |
| Ryzyko zawodowe | prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. |
| Ryzyko resztkowe | ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa |
| Środki ochronne | środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki techniczne i organizacyjne, stosowane w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego. |
| Stanowisko pracy | przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. |

### Zespół dokonujący oceny ryzyka.

Ocenę ryzyka w firmie powinni dokonywać specjaliści firmy lub specjaliści z zewnątrz, posiadający wymaganą wiedzę w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy, szczególnie z tematyki technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwo pracy, jak i prawo pracy. Osoby te powinny umieć: identyfikować zagrożenia, oceniać szkodliwość i niebezpieczeństwo w procesach pracy, dobierać odpowiednie środki ochrony chroniącej przed skutkami zagrożeń. Muszą posiadać wiedzę z zakresu wybranej metody oceny ryzyka, stosowanych procedur.

Ocenę ryzyka przeprowadza zespół składający się z:

- pracodawcy, lub jego przedstawiciela,

- wyznaczonego pracownika,

- oraz specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładu (firmy) lub z zewnątrz.

### Identyfikacja zagrożeń.

Jest procesem rozpoznawania czy zagrożenie istnieje, czy zdefiniowano jego charakter, stwierdzając, jaki jest wpływ środowiska pracy na możliwość spowodowania wypadku i skutków jakie mogą zaistnieć. Zagrożenie zostanie zidentyfikowane na podstawie analizy informacji zebranych wykorzystując do tego dane techniczne o maszynach i obiektach, wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, przepisów prawnych, literatury naukowo-technicznej, kart charakterystyki substancji używanych na danym stanowisku. Analiza uwzględni również obserwacje środowiska pracy zadań wykonywanych na danych stanowiskach.

### Szacowanie ryzyka.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Parametrami ryzyka zawodowego są:

- stopień możliwej straty (skutków, konsekwencji) wynikającej ze zdarzenia,

- prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie.

Szacowanie ryzyka jest nadaniem parametrom ryzyka odpowiednich wartości. Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka. Ogólna zasada szacowania parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka zawodowego jest taka sama dla każdej metody. W szczegółach oceny występują różnice wynikające z metody.

Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając określone wcześniej ich charakterystyki:

- oceniając stopień możliwej straty, należy uwzględnić spełnienie wymagań obowiązującego prawa dotyczącego ochrony przed zagrożeniami, wielkość fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, rozmiar strat.

- oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie (prawdopodobieństwem straty), należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wywołującego zagrożenie, częstotliwość i czas narażenia (ekspozycję) na działanie zagrożenia, możliwości uniknięcia lub ograniczenia strat.

### Wartościowanie ryzyka.

Wartościowanie ryzyka jest określeniem wartości ryzyka według przyjętych kryteriów. Za kryterium można przyjąć wartości ogólno dostępne według unormowań państwowych, lub co zachodzi w tym przypadku do wartościowania są przyjmowane parametry zidentyfikowane i oszacowane w niniejszej ocenie ryzyka.

### Działania korygujące wynikające z oceny ryzyka.

Jednym z zadań oceny ryzyka jest w końcowym etapie jest podjęcie zadań zmierzających do ograniczenia skutków zagrożeń, poprzez eliminowanie u źródła lub zastosowanie takich środków, które ochronią jak największą liczbę pracowników. Powinny być zastosowane w kolejności:

- środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia,

- środki ochrony zbiorowej,

- środki organizacyjne i proceduralne.

### Metoda oceny ryzyka PN-N-18002.

Ocena ryzyka zawodowego w firmie została przeprowadzona w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002.

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:

Pierwszym etapem w analizie ryzyka jest zebranie informacji dotyczących:

- charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),

- charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych,

- stosowanych technologii i używanych materiałów,

- wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,

- źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,

- możliwych skutków zagrożeń,

- stosowania środków ochronnych,

- występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.

Następnym etapem jest identyfikacja zagrożeń, która powinna obejmować:

- określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy i ustalenie, w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika,

- określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych,

- ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagrożenie,

- określenie liczby osób narażonych.

Aby określić zagrożenie związane z występowaniem czynników szkodliwych należy ustalić listę tych czynników i zebrać niezbędne dane o ich właściwościach.

Równolegle z identyfikacją zagrożeń powinna być prowadzona wstępna ocena ich potencjalnych skutków. Przy prowadzeniu oceny należy skoncentrować się na najistotniejszych zagrożeniach mogących być przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.

Trzecim etapem w procesie analizy ryzyka jest oszacowanie ryzyka. Obejmuje ono przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka – prawdopodobieństwu urazu i ciężkości urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia (skutków).

Wyniki oszacowania ryzyka można przedstawiać w różny sposób. Zaleca się jednak takie skale, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej.

W normie PN-N-18002 przedstawiona jest trójstopniowa skala szacowania ryzyka.

Tabela nr 1 (źródło: PN-N-18002)

|  | CIĘŻKOŚĆ NASTĘPSTW |
| --- | --- |
| PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA | mała | średnia | duża |
| Mało prawdopodobne | małe | małe | średnie |
| Prawdopodobne | małe | średnie | duże |
| Wysoce prawdopodobne | średnie | duże | duże |

- Ciężkość następstw

- Mała: „urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp.”.

- Średnia: „urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II-stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna)”.

- Duża: „urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć. Są to np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, itp.”.

- Prawdopodobieństwo urazu

- Mało prawdopodobne: zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny nastąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.

- Prawdopodobne: mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie w ciągu okresu aktywności zawodowej pracownika.

- Wysoce prawdopodobne: mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika.

Dla takich wartości jak hałas, zapylenie czy oświetlenie, będących wartościami mierzalnymi, do oszacowania ryzyka można zastosować poniższą tabelę.

Tabela nr 2 (źródło: PN-N-18002)

| Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) | Oszacowanie ryzyka zawodowego |
| --- | --- |
| P>Pmax | DUŻE |
| Pmax>P>0,5Pmax | ŚREDNIE |
| P<0,5Pmax | MAŁE |

Pmax – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie (NDS - najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – najwyższego dopuszczalnego natężenia).

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczamy jego dopuszczalność. Znając wartość ryzyka (duże, średnie, małe) możemy stwierdzić czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na podstawie tego określić niezbędne działania dotyczące organizacji stanowiska pracy.

Możemy to zrobić przy pomocy tabeli nr 3.

Tabela nr 3 (źródło: PN-N-18002)

| OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | DOPUSZCZALNOŚĆ RYZYKA ZAWODOWEGO | NIEZBĘDNE DZIAŁANIA |
| --- | --- | --- |
| duże | niedopuszczalne | Jeżeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. |
| średnie | dopuszczalne | Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. |
| Małe |  | Konieczne jest zapewnienie, aby ryzyko zawodowe pozostało co najwyżej na tym samym poziomie. |

Ostatnim etapem, który jest pochodną procesu oceny ryzyka, są działania korygujące, które mają na celu zredukować ryzyko do poziomu dopuszczalnego. Działań korygujących dokonuje się poprzez:

- upewnienie się o istniejącym zagrożeniu i jego wielkości w wyniku sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia przed jego użyciem, dokładną ocenę warunków w miejscu wykonywania zadań, dokonanie pomiarów ochronnych,

- wyeliminowanie niepełnowartościowego materiału,

- zastosowanie zabezpieczeń, osłon stających się przegrodą pomiędzy źródłem zagrożenia a organizmem człowieka,

- zastosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez poszczególnych pracowników,

- opracowanie szczegółowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności pomimo zagrożenia,

- zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy, umiejętności oraz sprzętu pozwalającego na bezpieczne wykonanie czynności.

Przy redukcji ryzyka należy kierować się zasadą, aby w pierwszej kolejności eliminować zagrożenie, mogące powodować najcięższe skutki. Następnie redukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia. Po wprowadzeniu zmian korygujących należy dokonać ponownej analizy i oceny ryzyka.

## DOKUMENTACJA

### OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

# NA STANOWISKU:    brukarz

| KARTA OPISU STANOWISKA PRACY |
| --- |
| 1. NAZWA STANOWISKA | brukarz |
| 2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA | ……………………………… ul. …………………………. ……………………………… |
| 3. CEL STANOWISKA | Głównym celem pracy brukarza jest wykonywanie różnego rodzaju nawierzchni z bruku, kostki betonowej na chodnikach, jezdniach drogowych, parkingach, placach przydomowych |
| 4. ZADANIA / FUNKCJE PODSTAWOWE | Pracownik wykonuje następujące prace: niweluje teren i przygotowuje potrzebne wykopy; zabezpiecza i oznakowuje miejsca robót; transportuje materiał w obrębie stanowiska pracy; przygotowuje podłoże pod nawierzchnię wykonuje podsypkę piaskową, piaskowo-cementową lub żwirową, wyrównuje i ubija zagęszczarką płytową podkład; układa, naprawia lub rozbiera (ręcznie albo mechanicznie) różnego rodzaju nawierzchnie drogowe, takie jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt na nawierzchniach różnych typów; tnie kostkę na odpowiedni wymiar; wykonuje prace wykończeniowe, Przy układaniu kostki praca wykonywana jest w pozycji klęczącej. Czas pracy wynosi średnio 8 godzin na dobę. Pracownik posługuje się m.in. następującymi urządzeniami i maszynami: – przecinarką do cięcia kostki brukowej, – zagęszczarką do gruntu - młotem wibracyjnym, – maszynami do rozkładania mas betonowych i bitumicznych. |
| INSTRUKCJE STANOWISKOWE BHP, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ | instrukcja bhp zagęszczarki wibracyjnej instrukcja pierwszej pomocy, instrukcja ppoż, instrukcja bezpieczeństwa użytkowania gaśnic, ogólna instrukcja bhp obowiązująca w zakładzie instrukcja stanowiskowa bhp przy ręcznych pracach transportowych instrukcja stanowiskowa bhp przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem ręcznych narzędzi pracy |

| Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego |
| --- |
|  | Stanowisko: | brukarz |
|  | Identyfikacja zagrożeń |
| Lp. | Zadanie lub czynność | Możliwe niebezpieczne wydarzenie |
| 1. | Pracownik wykonuje następujące prace: niweluje teren i przygotowuje potrzebne wykopy; zabezpiecza i oznakowuje miejsca robót; transportuje materiał w obrębie stanowiska pracy; przygotowuje podłoże pod nawierzchnię wykonuje podsypkę piaskową, piaskowo-cementową lub żwirową, wyrównuje i ubija zagęszczarką płytową podkład; układa, naprawia lub rozbiera (ręcznie albo mechanicznie) różnego rodzaju nawierzchnie drogowe, takie jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt na nawierzchniach różnych typów; tnie kostkę na odpowiedni wymiar; wykonuje prace wykończeniowe, | Powierzchnie, na których możliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie) - potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne Różnice poziomów (upadek na niższy poziom) - potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne Przemieszczające się przedmioty (uderzenie przedmiotem) - uszkodzenie ciała, złamania kończyn, śmierć - Poruszające się maszyny i mechanizmy (uderzenie przez ruchome obiekty) - śmierć, kalectwo Ruchome elementy maszyn i urządzeń (pochwycenie, zranienie przez będące w ruchu elementy urządzeń) - obrażenia ciała, śmierć Obciążenie fizyczne – statyczne i dynamiczne (przeciążenie układu kostno-stawowego) - bóle lub uszkodzenia stawów i kręgosłupa Hałas i wibracje - uszczerbek słuchu, uszkodzenia układu kostno-stawowego, choroba wibracyjna Zmienne warunki atmosferyczne - przeziębienie, przegrzanie organizmu, porażenie słoneczne Urazy rąk spowodowane ostrymi brzegami materiałów powstałymi po cięciu ręcznym lub mechanicznym - skaleczenia lub urazy ciała zwłaszcza kończyn górnych/ przerwanie ciągłości skóry/ Zapylenie, zaprószenie oczu - zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki Urazy ciała spowodowane niewłaściwym cięciem na pile materiałów - skaleczenia twarzy, kończyn górnych i oczu Kontakt obsługującego z tnącymi częściami narzędzia będącego w ruchu (tarcza piły) - urazy kończyn górnych przez włożenie ręki w strefę ruchu piły Prąd elektryczny (porażenie prądem) - śmierć Stres - choroby układu krążenia, zmęczenie. Wirus grypy - grypa, zapalenie płuc Mycobacterium tuberculosis – prątki gruźlicy - gruźlica płuc, rzadziej innych narządów Clostridium tetani Laseczka tężca T - tężec, działanie toksyczne • Clostridium perfringens Laseczka zgorzeli gazowej T - zgorzel gazowa, posocznica, działanie toksyczne Enterobacter spp. - oportunistyczne zapalenie dróg moczowych, żołądka, jelit, płuc i innych narządów |
|  | Maszyny szczególnie niebezpieczne: | Poruszające się po terenie budowy maszyny i urządzenia. |
|  | Prace szczególnie niebezpieczne: | Układanie kostki podczas ruchu pojazdów. |
|  | Prace uciążliwe: | Nie występują. |

| Stan wypadkowości w zakładzie w latach 2012 do 2014 |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| 1. | Liczba wypadków | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Stracone dni chorobowe | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wskaźnik ciężkości | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Wskaźnik częstotliwości | 0 | 0 | 0 |
|  | Nie zanotowano wypadku w tej grupie zawodowej w firmie |
|  | Wskaźnik ciężkości = Liczba wypadków/ Stracone dni chorobowe |
|  | Wskaźnik częstotliwości = Liczba wypadków / ilość zatrudnionych osób x 100 |
|  | Choroby zawodowe: |
|  | W zakładzie chorób zawodowych nie zanotowano. |

| Lista kontrolna występujących zagrożeń |
| --- |
| Nazwa stanowiska, zadania lub czynności: | brukarz |
| Data identyfikacji zagrożeń: | czerwiec 2015 r. |  |
|  |  |  | …………………………………………………. |
|  |  |  | podpis osoby identyfikującej zagrożenia |
|  | A. ZAGROŻENIA WYPADKOWE | (Przy każdym pytaniu zakreśl "tak" lub "nie") |
| Czy pracownik wykonując pracę może: |  |
|  | Potknąć się, pośliznąć i upaść na tym samym poziomie? | Tak | Nie |
|  | Upaść z wysokości? | Tak | Nie |
|  | Wpaść do zagłębień? | Tak | Nie |
|  | Zostać uderzony, przygnieciony, pochwycony przez: |  |  |
|  | * przemieszczane, transportowane przedmioty? | Tak | Nie |
|  | * maszyny, urządzenia, narzędzia? | Tak | Nie |
|  | * spadające przedmioty? | Tak | Nie |
|  | Uderzyć się o nieruchome przedmioty? | Tak | Nie |
|  | Zderzyć się, doznać obrażeń przez kontakt z przedmiotami: |  |  |
|  | * ostrymi lub szorstkimi? | Tak | Nie |
|  | * będącymi w ruchu? | Tak | Nie |
|  | * gorącymi? | Tak | Nie |
|  | Połknąć lub wdychać szkodliwe substancje chemiczne? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu wskutek kontaktu substancji chemicznej ze skórą? | Tak | Nie |
|  | Zostać porażonym prądem elektrycznym? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek innych czynników: zimna, gorąca, braku tlenu, zalania, zasypania, ? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek pożaru lub wybuchu? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek zawalenia się budynku, wykopów itp.? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek działania sił przyrody - powodzi, burzy, pioruna, wiatru? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu wskutek wykorzystania podestów i drabin? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu na drogach transportowych (równe nieśliskie, niezatarasowane)? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek innych niebezpiecznych wydarzeń? | Tak | Nie |
|  | B. ZAGROŻENIA CHOROBAMI ZAWODOWYMI |
| Czy pracownik jest narażony na działanie? |
|  | Hałasu, wibracji, ultradźwięków, infradźwięków? | Tak | Nie |
|  | Gorącego lub zimnego powietrza? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania ze źródeł sztucznych? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania laserowego? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania podczerwonego, nadfioletowego? | Tak | Nie |
|  | Pól elektromagnetycznych? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na kontakt z substancją chemiczną: |
| 8. | Toksyczną (trującą)? | Tak | Nie |
| 9. | Żrącą, gryzącą lub drażniącą? | Tak | Nie |
| 10. | Zamarzającą? | Tak | Nie |
| 11. | Rakotwórczą? | Tak | Nie |
| 12. | Radioaktywną? | Tak | Nie |
| 13. | Upośledzającą funkcje rozrodcze lub cechy dziedziczne? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na wdychanie: |
| 14. | Pyłów rakotwórczych - np. z drewna bukowego lub dębowego itp.? | Tak | Nie |
| 15. | Pyłów powodujących pylicę - np. zawierających krzemionkę lub azbest? | Tak | Nie |
| 16. | Dymów spalin, par, rozpylonego oleju? | Tak | Nie |
| 17. | "Złego" powietrza- zawierającego szkodliwe dodatki, ubogiego w tlen? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na niebezpieczny kontakt z czynnikami biologicznymi: |
| 18. | Bakteriami, wirusami, pierwotniakami? | Tak | Nie |
| 19. | Owadami, gryzoniami? | Tak | Nie |
| 20. | Innymi niebezpiecznymi zwierzętami? | Tak | Nie |
| 21. | Odchodami zwierząt? | Tak | Nie |
| 22. | Grzybami (trującymi lub rakotwórczymi)? | Tak | Nie |
| Czy praca wymaga: |
| 1. | Podnoszenia, przesuwania, przenoszenia? | Tak | Nie |
| 2. | Częstego powtarzania czynności? | Tak | Nie |
| 3. | Utrzymywania męczącej, nienaturalnej pozycji ciała? | Tak | Nie |
| 4. | Pracy w środkach ochrony indywidualnej? | Tak | Nie |
| 5. | Używania ręcznych narzędzi elektrycznych? | Tak | Nie |
| 6. | Narażania się na inne zagrożenia zdrowia? | Tak | Nie |
| Czy firma powoduje lub może spowodować: |
| 1. | Zanieczyszczanie gleby - olejem lub innymi odpadami chemicznymi? | Tak | Nie |
| 2. | Zanieczyszczenie wód gruntowych? | Tak | Nie |
| 3. | Zanieczyszczenie potoków, rzek, stawów, jezior? | Tak | Nie |
| 4. | Zanieczyszczenie powietrza emisją szkodliwych dla zdrowia pyłów, gazów lub par? | Tak | Nie |
| 5. | Zniszczenie krajobrazu składowanymi odpadami? | Tak | Nie |
| Czy firma jest lub może być uciążliwa dla otoczenia wskutek emisji: |
| 6. | Hałasu lub drgań? | Tak | Nie |
| 7. | Nieprzyjemnych zapachów? | Tak | Nie |
| 8. | Pól elektromagnetycznych? | Tak | Nie |
| 9. | Substancji radioaktywnych? | Tak | Nie |
| 10. | Innych czynników? | Tak | Nie |

| PROCEDURA SZACOWANIA, OCENY I REDUKCJI RYZYKA |
| --- |
|  | Ocena skutków zagrożenia. |
| Przewidywana wielkość skutków niebezpiecznego wydarzenia. |
|  | Charakterystyka możliwych skutków | Ocena wielkości skutku |
|  | słowna | symbol |
|  | Otarcie naskórka, powierzchowne obrażenia, małe stłuczenia, zaprószenie oka pyłem lub rdzą bóle głowy, okresowe złe samopoczucie, okresowe zmęczenie słuchu, przegrzanie, przeziębienie, krótkotrwałe skutki chorobowe | mały | M |
|  | Mniejsze rany miażdżone lub szarpane, miejscowe poparzenia, zwichnięcia, złamania, głuchota zapalenie skóry, pylica, astma, inne choroby powodujące trwałą utratę zdrowia niewielkiego stopnia | średni | S |
|  | Obrażenia zagrażające utratą życia, większe złamania, amputacje kończyn, utrata oka, poważne obrażenia wewnętrzne, rozległe i głębokie poparzenia, zatrucie, utonięcie, uduszenie, nowotwory, choroby zawodowe skracające życie, choroby mogące doprowadzić do śmierci | duży | D |
| Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia skutków zagrożeń. |
|  | Ocena |  |
|  | Częstość występowania skutków | Prawdopodobieństwa | Symbol |
|  | Zdarzenie takie jeszcze nie wystąpiło a jego wystąpienie jest mało prawdopodobne | małe | M |
|  | Zdarzenie o przewidywanych skutkach jest realne, jednak jego wystąpienie obserwuje się bardzo rzadko. | średnie | S |
|  | Zdarzenia z przewidywanymi skutkami mają miejsce. Wystąpienie skutków jest realne w danej sytuacji. | duże | D |

| Jeżeli wiemy z jakim prawdopodobieństwem mogą powstać określone skutki to można przyjąć trzy następujące stopnie ryzyka: |
| --- |
| 1. | Ryzyko małe | Akceptowalne lub pomijalne, kojarzone z brakiem ryzyka |
| 2. | Ryzyko średnie | Umiarkowane, sporadycznie można je tolerować |
| 3. | Ryzyko duże | Nietolerowalne, wymagające zdecydowanego przeciwdziałania. |

Wyznaczanie stopnia ryzyka wstępnego i resztkowego

|  |  | Wielkość skutków niebezpiecznego wydarzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zagrożenia | Mała | Średnia | Duża |
|  | Małe | ryzyko małe | ryzyko małe | ryzyko średnie |
|  | Średnie | ryzyko małe | ryzyko średnie | ryzyko duże |
|  | Duże | ryzyko średnie | ryzyko duże | ryzyko duże |
| Przyjęta kolejność postępowania z ryzykiem. |
| Po pierwsze: | Ocenić a następnie w zależności od jego poziomu zaakceptować, zmniejszyć lub odstąpić od zadań ryzykownych. |
| Po drugie: | Poinformować pracowników o wielkości ryzyka zawodowego i zasadach ochrony przed jego skutkami. |
| Po trzecie: | Udokumentować proces szacowania i oceny ryzyka. |

| KARTA OCENY RYZYKA |
| --- |
|  | Stanowisko: | brukarz |  | Data oceny ryzyka: czerwiec 2015 r. |  |
| Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne |
| Lp. | Zagrożenie | Źródło zagrożenia | Skutek | Ryzyko | Sposób zmniejszenia ryzyka | Ryzyko |
|  |  |  |  | S | P | Rw | Środki ochrony przed zagrożeniami | S | P | Rw |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Powierzchnie, na których możliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie). | Śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu wykonywania prac | Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne | S | S | S | Wyposażenie pracownika w odpowiednie obuwie, utrzymywanie porządku na terenie wykonywanych prac | S | M | M |
| 2. | Różnice poziomów (upadek na niższy poziom) | Wpadnięcie do wykopu | Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne | S | S | S | Zabezpieczenie wykopów zgodnie z projektem robót, zachowanie szczególnej ostrożności | S | M | M |
| 3. | Przemieszczające się przedmioty (uderzenie przedmiotem) | Materiały brukarskie w trakcie transportu, obróbki lub układania | Uszkodzenie ciała, złamania kończyn, śmierć. | D | D | D | Stosowanie sprawnych technicznie urządzeń, używanie dostosowanych do wykonywanej pracy ochron osobistych | D | M | S |
| 4. | Poruszające się maszyny i mechanizmy (uderzenie przez ruchome obiekty) | Przemieszczające się pojazdy samochodowe lub budowlane | Śmierć, kalectwo | D | S | D | Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności oraz ładu i porządku w trakcie pracy na rampie, zwrócenie uwagi na prawidłową organizację pracy. | D | M | S |
| 5. | Ruchome elementy maszyn i urządzeń (pochwycenie, zranienie przez będące w ruchu elementy urządzeń). | Ruchome elementy maszyn i urządzeń (pochwycenie, zranienie przez będące w ruchu elementy urządzeń, maszyny i urządzenia bez osłon. | Obrażenia ciała, urazowe amputacje, rany cięte, śmierć | D | S | D | Przestrzeganie właściwego zamocowania osłon ruchomych elementów urządzeń, przestrzeganie procedur i wymagań instrukcji stanowiskowej | S | M | M |
| 6. | Obciążenie fizyczne – statyczne i dynamiczne (przeciążenie układu kostno-stawowego) | Praca w wymuszonej pozycji ciała, w większości wykonywana w pozycji klęczącej, przenoszenie zbyt dużych ciężarów lub ich ręczne przewożenie | Bóle lub uszkodzenia stawów i kręgosłupa | S | S | S | Stosowanie rotacji pracowników przy wykonywaniu uciążliwych prac, stosowanie okresowych przerw w pracy, używanie ochron osobistych (nakolanników), przestrzeganie norm transportu indywidualnego | S | M | M |
| 7. | Hałas i wibracje | Sprzęt używany podczas wykonywania prac, m.in.: zagęszczarki, przecinarki, młoty wibracyjne, dźwięki dochodzące z otaczającego terenu | Uszczerbek słuchu, uszkodzenia układu kostno-stawowego, choroba wibracyjna | D | D | D | Stosowanie sprzętu spełniającego określone wymagania techniczne, rotacja pracowników przy wykonywaniu szkodliwych prac ze względu na hałas i wibracje, stosowanie ochronników słuchu | S | S | S |
| 8. | Zmienne warunki atmosferyczne | Opady deszczu, chłód, promieniowanie słoneczne | Przeziębienie, przegrzanie organizmu, porażenie słoneczne | S | S | S | Stosowanie przez pracowników właściwie dobranego obuwia i ubrania roboczego oraz ochronnego, prawidłowa organizacja pracy | M | M | M |
| 9. | Urazy rąk spowodowane ostrymi brzegami materiałów powstałymi po cięciu ręcznym lub mechanicznym | Kontakt z ostrymi krawędziami bez zastosowania odpowiednich rękawic | Skaleczenia lub urazy ciała zwłaszcza kończyn górnych/ przerwanie ciągłości skóry/ | S | S | S | Stosowanie odpowiednich rękawic dobranych do rodzaju materiału i wykonywanej czynności | S | M | M |
| 10. | Zapylenie, zaprószenie oczu | Cięcie kostki, pył z podsypki | Zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki | S | S | S | Przestrzeganie instrukcji, praca w środkach ochrony indywidualnej (okulary) | S | M | M |
| 11. | Urazy ciała spowodowane niewłaściwym cięciem na pile materiałów | Odpryski odłamków ciętego materiału, | Skaleczenia twarzy, kończyn górnych i oczu, rany cięte i szarpane. | S | S | S | Podczas cięcia materiału, stosowanie odpowiednich okularów ochronnych, masek, ochron kończyn górnych | S | M | M |
| 12. | Kontakt obsługującego z tnącymi częściami narzędzia będącego w ruchu. | Cięcie elektronarzędziami bez osłon lub nie stosowanie osłon w czasie cięcia materiału (np. odchylenie osłony), uszkodzenia narzędzi tnących, brak dostatecznego oświetlenia | Urazy kończyn górnych i dolnych, korpusu | D | S | D | Stosowanie osłon uniemożliwiający przypadkowy kontakt z elementami tnącymi, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, zwłaszcza przy cięciu precyzyjnym materiału lub płytek małych rozmiarów | S | S | S |
| 13. | Prąd elektryczny (porażenie prądem) | Elektronarzędzia, przetarte przewody wiodące, prąd | Śmierć | D | S | D | Przestrzeganie instrukcji obsługi elektronarzędzi, kontrola przewodów elektrycznych przed rozpoczęciem pracy, zabezpieczenia prądowe przed porażeniem. | S | M | M |
| 14. | Stres | Praca w ruchu ulicznym; odpowiedzialność za sprzęt, wymagania klientów. | Choroby układu krążenia, zmęczenie. | S | S | S | Prawidłowa organizacja prac, ograniczanie pośpiechu. | S | M | M |
| 15. | zagrożenia spowodowane niebezpiecznym zachowaniem się pracownika. | niedostateczna koncentracja, uwagi podczas pracy, brak ostrożności, nadmierny pośpiech, niewłaściwe metody pracy, lekceważenie przepisów i zasad bhp alkohol, narkotyki | opisano w pkt. 1-14 | S | S | S | opisano w pkt. 1-14 | S | M | M |
| Zagrożenia biologiczne |
| 1. | Wirus grypy | Ludzie | Grypa, zapalenie płuc | D | S | D | Szczepienia, przestrzeganie zasad higieny | D | M | S |
|  | gr.2 szczepienia | powietrzno- kropelkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mycobacterium tuberculosis – prątki gruźlicy | Ludzie | Gruźlica płuc, rzadziej innych narządów | S | S | S | Badania okresowe, szczepienia, przestrzeganie zasad higieny | S | M | M |
|  | gr. 2 szczepienie | Bezpośrednia, przyranna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Clostridium tetani Laseczka tężca T | Gleba, ścieki | Tężec, działanie toksyczne | D | M | S | Szczepienia, szybkie opatrywanie ran, środki ochrony indywidualnej, podawanie anatoksyny tężcowej po skaleczeniach | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | powietrzno- kropelkowe, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Clostridium perfringens Laseczka zgorzeli gazowej T | Gleba, ścieki, | Zgorzel gazowa, posocznica, działanie toksyczne | D | M | S | Szybkie opatrywanie ran, rękawice ochronne, obuwie ochronne | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | Bezpośrednia, po zranieniach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Enterobacter spp. | gleba, woda | Oportunistyczne zapalenie dróg moczowych, żołądka, jelit, płuc i innych narządów | S | S | S | Przestrzeganie zasad higieny w dezynfekcja, środki ochrony indywidualnej | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień powietrzno- kropelkowe, powietrzno- pyłowe | gr.2, brak szczepień | powietrzno- kropelkowe, powietrzno- pyłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obowiązujące środki bezpieczeństwa na stanowisku: brukarz | Zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż., właściwe zorganizowanie pracy na stanowiskach, stosowanie się do instrukcji i zasad postępowania w miejscu pracy oraz zachowanie środków ostrożności właściwych zabezpieczeń przy pracach niebezpiecznych, wyciąganie właściwych wniosków profilaktycznych z niebezpiecznych wydarzeń na stanowisku, właściwa opieka lekarska i działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu bhp i p.poż, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, skuteczny nadzór oraz właściwa eksploatacja powierzonego maszyn i urządzeń, propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz tworzenia dobrego klimatu wokół spraw bhp, w miejscu pracy. |
| Środki ochrony indywidualnej, Prawidłowa organizacja stanowisk pracy, Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, Przestrzeganie norm czasu pracy, Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. |  |
|  | RYZYKO ZAWODOWE MAŁE |

| Jak zmniejszyć ryzyko? |
| --- |
| Ryzyko możesz zmniejszyć przez ograniczenie skutków niebezpiecznych wydarzeń oraz obniżenie wielkości prawdopodobieństwa ich powstawania. |
| Ryzyko możesz zmniejszyć przez działania: |
| Obniżające zagrożenia które: |
| * doprowadzają do obniżenia parametrów zagrażającej energii - napięcia, ciśnienia, ciężaru, siły itp. |
| * eliminują niebezpieczne materiały lub substancje, bądź zastępują je mniej niebezpiecznymi, |
| * zmniejszają czas ekspozycji na zagrożenia, |
| * umożliwiają odsunięcie pracownika od źródła energii lub niebezpiecznego materiału, |
| * ograniczą możliwość kontaktu z zagrażającą energią lub niebezpiecznym materiałem przez tworzenie barier lub zabezpieczeń umieszczanych na: |
| a/ źródle energii lub niebezpiecznym materiale, |
| b/ pomiędzy źródłem energii lub niebezpiecznym materiałem a pracownikiem, |
| c/ pracowniku |
| * określają szczegółową procedurę bezpiecznego wykonania zadania pomimo zagrożenia. |
| Uświadamiające ludzi: |
| * szkolenia i dostarczanie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie zagrożeń oraz wykonywania zadań w sposób bezpieczny, |
| * dostarczanie informacji o zagrożeniach, |
| * udostępnianie właściwych i specjalistycznych narzędzi, |
| * projektowanie zadań dostosowanych do fizycznych i umysłowych cech wykonawców, |
| * motywowanie do podejmowania bezpiecznych metod pracy oraz do niepodejmowania ryzyka, |
| * ograniczenie ekspozycji na fizyczne i psychologiczne stresory zawodowe. |
| Algorytm doboru działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko. |
| 1. | Czy możesz zdobyć bardziej wiarygodną lub szczegółową informację od posiadanej na temat zagrożeń występujących w Twojej firmie? | Tak | Nie |
| 2. | Czy istnieje możliwość zamontowania czujników, mierników itp. urządzeń automatycznie mierzących wielkość zagrożeń i sygnalizujących, gdy ich stan krytyczny zostanie przekroczony | Tak | Nie |
| 3. | Czy istnieje możliwość zastosowania metod pomiaru lub procedur obserwacji umożliwiających dokładne rozpoznanie zagrożeń przed przystąpieniem do pracy lub przed realizacją zadania | Tak | Nie |
| 4. | Jeśli zagrożenie powoduje jakaś energia np. napięcie elektryczne, wysoka temperatura, duże stężenie substancji chemicznych itp. to czy istnieje możliwość zmniejszenia wielkości zagrażającej energii przez np. zmniejszenie napięcia, temperatury, rozcieńczenie substancji chemicznej itp.? | Tak | Nie |
| 5. | Jeśli zagrożenie powodują niebezpieczne materiały, to czy istnieje możliwość zastąpienia ich materiałami mniej niebezpiecznymi.? | Tak | Nie |
| 6. | Jeśli zagrożenie powodują poruszające się elementy maszyn, to czy można je obudować, zasłonić, odsunąć od nich pracownika itp.? | Tak | Nie |
| 7. | Czy można pracowników odsunąć od maszyn i urządzeń będących w ruchu? Np. czy można oddzielić ruch pieszy od środków transportowych, odsunąć członków brygady transportowej od ruchu przenośników, dźwigów, transportowanego materiału itp.? | Tak | Nie |
| 8. | Czy można przesunąć wykonywanie zadania na dzień lub porę dnia o mniejszym ryzyku? | Tak | Nie |
| 9. | Czy można umieścić przegrodę, zasłonę lub inne zabezpieczenie między źródłem energii a pracownikiem? | Tak | Nie |
| 10. | Czy można zmniejszyć zagrożenie przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej? | Tak | Nie |
| 11. | Czy jest możliwe zmniejszenie zagrożenia przez wyposażenie pracownika w specjalny ubiór ochronny lub środki ochrony indywidualnej? | Tak | Nie |
| 12. | Czy pracowników można dodatkowo przeszkolić, zmotywować do zwiększenia uwagi lub do bezpiecznego postępowania, względnie wyposażyć w sprzęt ułatwiający pracę, zmniejszający zmęczenie itp? | Tak | Nie |
| 13. | Czy istnieje możliwość ograniczenia zawodności pracowników przez nie dopuszczenie do zadań osób nietrzeźwych, chorych, nadmiernie zmęczonych itp? | Tak | Nie |
| 14. | Czy możesz zapobiec włączeniu urządzeń ( np. w remontowanych ) do ruchu przez osoby niepowołane przez wprowadzenie systemu zamykania? | Tak | Nie |

| Data: czerwiec 2015 r. |  |
| --- | --- |
| Ocenę ryzyka sporządził: | główny specjalista ds. BHP |  |
|  |  |  |  | Podpis osób wyznaczających stopień ryzyka |

Zagrożenia występujące na w/w stanowisku pracy zostały skonsultowane z przedstawicielem pracowników:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię nazwisko przedstawiciela pracowników)					(podpis przedstawiciela)

Proponuje się wykonać następną ocenę ryzyka zawodowego w 201…… r.

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej w czerwiec 2015 r.

| Ocena ryzyka zawodowego | Stanowisko – brukarz | Data czerwiec 2015 r. |
| --- | --- | --- |
| Zalecone środki profilaktyczne | Imię i nazwisko pracownika | Podpis osoby zapoznającej pracownika z ryzykiem zawodowym. | Podpis pracownika |
| - zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż., - właściwe zorganizowanie pracy na stanowiskach, - stosowanie się do instrukcji i zasad postępowania w miejscu pracy oraz zachowanie środków ostrożności właściwych zabezpieczeń przy pracach niebezpiecznych, - wyciąganie właściwych wniosków profilaktycznych z niebezpiecznych wydarzeń na stanowisku, - właściwa opieka lekarska i działania profilaktyczne, - szkolenia z zakresu bhp i p.poż, - ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, - skuteczny nadzór oraz właściwa eksploatacja powierzonego maszyn i urządzeń, - propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz tworzenia dobrego klimatu wokół spraw bhp, w miejscu pracy. |  |  |  |