## Firma…….

## Miasto …………

## ul. …………………….

## OCENA

###### RYZYKA ZAWODOWEGO

# STANOWISKA PRACY:     pracownik ogólnobudowlany

Sporządziła firma:

Nazwa firmy………………….

ul. ……………………….

Kod ……... miejscowość ……………………

http://..........................................

e-mail: ………………………………. / tel. …………………….

Miejscowość …….., data ……………………….

### Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Dalej idą przepisy zawarte w § 39 rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które określają podstawowe obowiązki dla pracodawcy dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Ocena ryzyka jest także podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. W przypadkach, w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemożliwe pracodawca ma obowiązek zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności – środki ochrony indywidualnej (§ 39, ust.2 i 3 rozp.).

### Cel oceny ryzyka.

Ocena ryzyka jest procesem doprowadzającym zagrożenia zawodowe do poziomu, który nie powinien w miejscu pracy zaszkodzić lub wyrządzić krzywdy pracownikom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze, aby te szkodliwe warunki wyeliminować lub ograniczyć. Jeżeli nie jest to możliwe to powinno nastąpić kontrolowanie ryzyka resztkowego i ciągłe powiadamianie o zagrożeniach i ryzyku pracowników.

Powyższa opinia prowadzi do wyartykułowania punktów szczegółowej oceny ryzyka:

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

- wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,

- wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,

- ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

- zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,

- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.

### Definicje ryzyka

| Pracownik narażony na ryzyko | każdy pracownik, który może się znaleźć całkowicie lub częściowo w strefie niebezpiecznej. |
| --- | --- |
| Ryzyko | kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem. |
| Ryzyko zawodowe | prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. |
| Ryzyko resztkowe | ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa |
| Środki ochronne | środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki techniczne i organizacyjne, stosowane w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego. |
| Stanowisko pracy | przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. |

### Zespół dokonujący oceny ryzyka.

Ocenę ryzyka w firmie powinni dokonywać specjaliści firmy lub specjaliści z zewnątrz, posiadający wymaganą wiedzę w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy, szczególnie z tematyki technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwo pracy, jak i prawo pracy. Osoby te powinny umieć: identyfikować zagrożenia, oceniać szkodliwość i niebezpieczeństwo w procesach pracy, dobierać odpowiednie środki ochrony chroniącej przed skutkami zagrożeń. Muszą posiadać wiedzę z zakresu wybranej metody oceny ryzyka, stosowanych procedur.

Ocenę ryzyka przeprowadza zespół składający się z:

- pracodawcy, lub jego przedstawiciela,

- wyznaczonego pracownika,

- oraz specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładu (firmy) lub z zewnątrz.

### Identyfikacja zagrożeń.

Jest procesem rozpoznawania czy zagrożenie istnieje, czy zdefiniowano jego charakter, stwierdzając, jaki jest wpływ środowiska pracy na możliwość spowodowania wypadku i skutków jakie mogą zaistnieć. Zagrożenie zostanie zidentyfikowane na podstawie analizy informacji zebranych wykorzystując do tego dane techniczne o maszynach i obiektach, wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, przepisów prawnych, literatury naukowo-technicznej, kart charakterystyki substancji używanych na danym stanowisku. Analiza uwzględni również obserwacje środowiska pracy zadań wykonywanych na danych stanowiskach.

### Szacowanie ryzyka.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Parametrami ryzyka zawodowego są:

- stopień możliwej straty (skutków, konsekwencji) wynikającej ze zdarzenia,

- prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie.

Szacowanie ryzyka jest nadaniem parametrom ryzyka odpowiednich wartości. Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka. Ogólna zasada szacowania parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka zawodowego jest taka sama dla każdej metody. W szczegółach oceny występują różnice wynikające z metody.

Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając określone wcześniej ich charakterystyki:

- oceniając stopień możliwej straty, należy uwzględnić spełnienie wymagań obowiązującego prawa dotyczącego ochrony przed zagrożeniami, wielkość fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, rozmiar strat.

- oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie (prawdopodobieństwem straty), należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wywołującego zagrożenie, częstotliwość i czas narażenia (ekspozycję) na działanie zagrożenia, możliwości uniknięcia lub ograniczenia strat.

### Wartościowanie ryzyka.

Wartościowanie ryzyka jest określeniem wartości ryzyka według przyjętych kryteriów. Za kryterium można przyjąć wartości ogólno dostępne według unormowań państwowych, lub co zachodzi w tym przypadku do wartościowania są przyjmowane parametry zidentyfikowane i oszacowane w niniejszej ocenie ryzyka.

### Działania korygujące wynikające z oceny ryzyka.

Jednym z zadań oceny ryzyka jest w końcowym etapie jest podjęcie zadań zmierzających do ograniczenia skutków zagrożeń, poprzez eliminowanie u źródła lub zastosowanie takich środków, które ochronią jak największą liczbę pracowników. Powinny być zastosowane w kolejności:

- środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia,

- środki ochrony zbiorowej,

- środki organizacyjne i proceduralne.

### Metoda oceny ryzyka PN-N-18002.

Ocena ryzyka zawodowego w firmie została przeprowadzona w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002.

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:

Pierwszym etapem w analizie ryzyka jest zebranie informacji dotyczących:

- charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),

- charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych,

- stosowanych technologii i używanych materiałów,

- wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,

- źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,

- możliwych skutków zagrożeń,

- stosowania środków ochronnych,

- występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.

Następnym etapem jest identyfikacja zagrożeń, która powinna obejmować:

- określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy i ustalenie, w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika,

- określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych,

- ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagrożenie,

- określenie liczby osób narażonych.

Aby określić zagrożenie związane z występowaniem czynników szkodliwych należy ustalić listę tych czynników i zebrać niezbędne dane o ich właściwościach.

Równolegle z identyfikacją zagrożeń powinna być prowadzona wstępna ocena ich potencjalnych skutków. Przy prowadzeniu oceny należy skoncentrować się na najistotniejszych zagrożeniach mogących być przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.

Trzecim etapem w procesie analizy ryzyka jest oszacowanie ryzyka. Obejmuje ono przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka – prawdopodobieństwu urazu i ciężkości urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia (skutków).

Wyniki oszacowania ryzyka można przedstawiać w różny sposób. Zaleca się jednak takie skale, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej.

W normie PN-N-18002 przedstawiona jest trójstopniowa skala szacowania ryzyka.

Tabela nr 1 (źródło: PN-N-18002)

|  | CIĘZKOŚĆ NASTĘPSTW |
| --- | --- |
| PRAWDOPODOBIENSTWO ZDARZENIA | mała | średnia | duża |
| Mało prawdopodobne | małe | małe | średnie |
| Prawdopodobne | małe | średnie | duże |
| Wysoce prawdopodobne | średnie | duże | duże |

- Ciężkość następstw

- Mała: „urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp.”.

- Średnia: „urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II-stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna)”.

- Duża: „urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć. Są to np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, itp.”.

- Prawdopodobieństwo urazu

- Mało prawdopodobne: zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny nastąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.

- Prawdopodobne: mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie w ciągu okresu aktywności zawodowej pracownika.

- Wysoce prawdopodobne: mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika.

Dla takich wartości jak hałas, zapylenie czy oświetlenie, będących wartościami mierzalnymi, do oszacowania ryzyka można zastosować poniższą tabelę.

Tabela nr 2 (źródło: PN-N-18002)

| Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) | Oszacowanie ryzyka zawodowego |
| --- | --- |
| P>Pmax | DUŻE |
| Pmax>P>0,5Pmax | ŚREDNIE |
| P<0,5Pmax | MAŁE |

Pmax – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie (NDS - najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – najwyższego dopuszczalnego natężenia).

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczamy jego dopuszczalność. Znając wartość ryzyka (duże, średnie, małe) możemy stwierdzić czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na podstawie tego określić niezbędne działania dotyczące organizacji stanowiska pracy.

Możemy to zrobić przy pomocy tabeli nr 3.

Tabela nr 3 (źródło: PN-N-18002)

| OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | DOPUSZCZALNOŚĆ RYZYKA ZAWODOWEGO | NIEZBĘDNE DZIAŁANIA |
| --- | --- | --- |
| duże | niedopuszczalne | Jeżeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. |
| średnie | dopuszczalne | Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. |
| Małe |  | Konieczne jest zapewnienie, aby ryzyko zawodowe pozostało co najwyżej na tym samym poziomie. |

Ostatnim etapem, który jest pochodną procesu oceny ryzyka, są działania korygujące, które mają na celu zredukować ryzyko do poziomu dopuszczalnego. Działań korygujących dokonuje się poprzez:

- upewnienie się o istniejącym zagrożeniu i jego wielkości w wyniku sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia przed jego użyciem, dokładną ocenę warunków w miejscu wykonywania zadań, dokonanie pomiarów ochronnych,

- wyeliminowanie niepełnowartościowego materiału,

- zastosowanie zabezpieczeń, osłon stających się przegrodą pomiędzy źródłem zagrożenia a organizmem człowieka,

- zastosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez poszczególnych pracowników,

- opracowanie szczegółowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności pomimo zagrożenia,

- zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy, umiejętności oraz sprzętu pozwalającego na bezpieczne wykonanie czynności.

Przy redukcji ryzyka należy kierować się zasadą, aby w pierwszej kolejności eliminować zagrożenie, mogące powodować najcięższe skutki. Następnie redukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia. Po wprowadzeniu zmian korygujących należy dokonać ponownej analizy i oceny ryzyka.

DOKUMENTACJA

OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

NA STANOWISKU: pracownik ogólnobudowlany

| KARTA OPISU STANOWISKA PRACY |
| --- |
| 1. NAZWA STANOWISKA | pracownik ogólnobudowlany |
| 2. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA | …………………………………… ……………………………………….. |
| 3. CEL STANOWISKA | wykonywanie prac murarskich np. związanych z budową ścianek działowych; pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi, wykonywanie prac tynkarskich oraz okładzin ściennych; nakładanie materiałów izolacyjnych na ściany, sufity i podłogi; kładzenie parkietów i innych rodzajów podłóg lub pokrywanie podłóg i ścian płytkami lub płytami mozaikowymi; osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie; instalowanie systemów wodociągowo – kanalizacyjnych, gazowych i związanego z tym sprzętu; wykonywanie instalacji elektrycznych; wykonuje prace brukarskie na zewnątrz budynków; wykonywanie innych czynności pomocniczych; |
| 4. ZADANIA / FUNKCJE PODSTAWOWE | Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki). Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi, zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich. Wykonuje tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucenia zaprawy i do zacierania tynku. Wykonuje pokrycia powierzchni różnego rodzaju farbami, lakierami, emulsjami lub tapetami. Powierzchnie te, to przeważnie pomieszczenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz wnętrza różnych budynków użyteczności publicznej. Ponadto efektem pracy malarza - tapeciarza jest pomalowana stolarka budowlana, instalacje i urządzenia sanitarne, kraty, balustrady i ogrodzenia. Wykonuje posadzki spoinowe z wykorzystaniem różnych rodzajów drewna oraz innych materiałów naturalnych i drewnopodobnych, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna; przygotowuje zaprawy i kleje pod parkiety; szlifuje i lakieruje nawierzchnie podłogowe drewniane. Wykonuje, naprawia, osadza i demontuje elementy stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejki, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, paździerzowe itp.), drzwi, okna, ścianki, sufity, szafki, półki i inne drewniane i z tworzyw sztucznych części taboru kolejowego; posługuje się takimi narzędziami jak: piły tarczowe i taśmowe, frezarki, wiertarki, heblarki, oraz narzędziami ręcznymi, jak: świdry, młotki, gładziki, dłuta itp. Odpowiada za prawidłowy montaż instalacji i urządzeń sanitarnych; zajmuje się prowadzeniem konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych, montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia związane z wykorzystaniem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych. Wykonuje i remontuje instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne w obiektach budowlanych. Celem pracy elektryka budowlanego jest kompleksowe wykonywanie (na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów i zasad, wiedzy technicznej) instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Układa, naprawia, rozbiera i wykańcza nawierzchnie brukowe ulic i ciągów pieszych. Do jego zadań należy układanie, naprawianie, rozbieranie, wykańczanie nawierzchni brukowej ulic i ciągów pieszych na podstawie dokumentacji technicznej. |
| 5. INSTRUKCJE STANOWISKOWE BHP, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ | instrukcja pierwszej pomocy, instrukcja ppoż, instrukcja bezpieczeństwa użytkowania gaśnic, ogólna instrukcja bhp obowiązująca w zakładzie instrukcja stanowiskowa bhp przy ręcznych pracach transportowych instrukcja stanowiskowa bhp przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem ręcznych narzędzi pracy instrukcja bhp prac na wysokości |
| Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego |
|  | Stanowisko: | pracownik ogólnobudowlany |
|  | Identyfikacja zagrożeń |
| Lp. | Zadanie lub czynność | Możliwe niebezpieczne wydarzenie |
| 1. | wykonywanie prac murarskich np. związanych z budową ścianek działowych; pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi, wykonywanie prac tynkarskich oraz okładzin ściennych; nakładanie materiałów izolacyjnych na ściany, sufity i podłogi; kładzenie parkietów i innych rodzajów podłóg lub pokrywanie podłóg i ścian płytkami lub płytami mozaikowymi; osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie; instalowanie systemów wodociągowo – kanalizacyjnych, gazowych i związanego z tym sprzętu; wykonywanie instalacji elektrycznych; wykonuje prace brukarskie na zewnątrz budynków; wykonywanie innych czynności pomocniczych; | Pożar - Najczęściej dochodzi do poparzeń, ale zdarza się, że w wyniku pożaru może dojść do ciężkiego uszkodzenia ciała a w skrajnym przypadku nawet do śmierci. Kontakt z pojazdami w ruchu – potrącenie, przygniecenie - Ciężkie uszkodzenie ciała (złamania kończyn, potłuczenia, urazy całego ciała), w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Spadające przedmioty – uderzenie, przygniecenie - Urazy ciała (stłuczenia, złamania), szczególnie głowy i kończyn. Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od powierzchni otoczenia – upadek na niższy poziom - Urazy ciała (zwłaszcza stłuczenia, złamania i zwichnięcia), szczególnie kończyn oraz niebezpieczne urazy głowy. Upadek z większej wysokości (rusztowanie, wysoka drabina) może powodować skutki śmiertelne. Wpadnięcie, spadnięcie - Stłuczenia, złamania i zwichnięcia, szczególnie kończyn oraz niebezpieczne urazy głowy. Upadek na niższy poziom może spowodować nawet śmierć. Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie - Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała i urazy głowy. Kontakt z nieruchomymi elementami – uderzenie - Stłuczenia, skaleczenia ciała – szczególnie kończyn i głowy. Kontakt z ruchomymi elementami – uderzenie - Stłuczenia, skaleczenia ciała – szczególnie kończyn i głowy. Kontakt z ostrymi i szorstkimi krawędziami - Urazy, przeważnie dłoni (zwłaszcza otarcia i zakłucia). Kontakt z elementami w ruchu – uderzenie, pochwycenie – Urazy ciała – szczególnie dłoni - Praca z użyciem narzędzi bez napędu mechanicznego. Skaleczenia, zakłucia, stłuczenia – najczęściej dłoni. Odpryski czynnika materialnego - Urazy ciała – szczególnie dłoni oraz niebezpieczne urazy twarzy, w tym urazy oczu (nawet z utratą wzroku). Prąd elektryczny o napięciu do 1 kV - Porażenie prądem elektrycznym powoduje poparzenia, pośrednio stłuczenia oraz ciężkie uszkodzenia ciała, nawet do porażenia śmiertelnego. Kontakt z elementami pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego - Urazy ciała – szczególnie kończyn i głowy (częste urazy oka). Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, szkodliwy ruch - Urazy układu mięśniowo-szkieletowego (naciągnięcia zwichnięcia), przepuklina. Wymuszona pozycja ciała - Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego o charakterze zwyrodnieniowym. Kontakt z substancjami chemicznymi - W przypadku wdychania lub połknięcia: reakcje halucynogenne, bóle i zawroty głowy, zatrucia, alergie (najczęściej wysypki i choroby skóry), astma. Podrażnienie układu oddechowego, ciężkie urazy oczu oraz skóry (zwłaszcza w przypadku użytkowania farb na bazie wapna). Zapylenie - Podrażnienie układu oddechowego. Urazy oczu. Hałas o natężeniu przekraczającym wartość progu działania 85 dB - Uszczerbek słuchu. Wibracje - Choroby układu ruchu i układu nerwowego. Zmienny mikroklimat - Choroby układu oddechowego, w tym najczęściej przeziębienia. Podczas upałów może dochodzić także do przegrzanie organizmu lub nawet udarów słonecznych. Mogą wystąpić także omdlenia. Stres - Osłabienie psychiczne. Przemęczenie, fizyczne, konflikty, złe samopoczucie pracownika. Zagrożenia wynikające z wykonywania czynności służbowych poza terenem zakładu pracy - Opisano w pkt. 1-22, a ponadto: Rany cięte i kąsane, urazy mechaniczne, ciężkie uszkodzenia ciała, śmierć Zagrożenia spowodowane niebezpiecznym zachowaniem się pracownika - .opisano w pkt. 1-23 Wirus grypy - Grypa, zapalenie płuc Mycobacterium tuberculosis – prątki gruźlicy - Gruźlica płuc, rzadziej innych narządów Gronkowiec złocisty Staphlococcus areus - Zakażenia ropne, zapalenie górnych dróg oddechowych, alergia skórna. Wirus Coxackie (A i B) - Zapalenie układu oddechowego, angina, zapalenie opon mózgowych, mięśnia sercowego Clostridium tetani Laseczka tężca T - Tężec, działanie toksyczne Wirusy zapalenia wątroby typu A - Zapalenie wątroby typu A, zapalenie żołądka i jelit Enterobakter spp. - Oportunistyczne zapalenia dróg moczowych, zapalenie żołądka, jelit, płuc, innych narządów Enterobacter spp.- Oportunistyczne zapalenie dróg moczowych, żołądka, jelit, płuc i innych narządów Escherichia coli, szczepy werocytogenne - Krwotoczne zapalenie okrężnicy, hemolityczna uremia Escherichia coli, pałeczki okrężnicy - Zapalenie jelit, biegunki Leptospira interrogans/ - Leptospirozy (gorączka błotna, choroba Weila i inne) Mycobacterium xenopi, Mycobacterium spp - Przewlekłe zakażenia płuc, alveolitis allergica Salmonella choleraesuis var. pałeczka duru brzusznego - Dur brzuszny Legionella spp - Zapalenie płuc Aspergillus fumigatus/kropidlak popielaty - Aspergiloza płuc, astma, alergiczny nieżyt nosa, wytwarza mikotoksyny (fumagina, gliotoksyna, kwas helwelowy) |
|  | Maszyny szczególnie niebezpieczne: | Urządzenia zasilane energią elektryczną, ciężki sprzęt poruszający się po budowie |
|  | Prace szczególnie niebezpieczne: | Praca na wysokości. Praca poniżej gruntu. Praca z mechanicznymi środkami transportu. |
|  | Prace uciążliwe: | Praca w pozycji wymuszonej. |

| Stan wypadkowości w zakładzie w latach 2014 do 2016 |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 |
| 1. | Liczba wypadków | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Stracone dni chorobowe | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wskaźnik ciężkości | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Wskaźnik częstotliwości | 0 | 0 | 0 |
|  | Nie zanotowano wypadku w tej grupie zawodowej w firmie |
|  | Wskaźnik ciężkości = Liczba wypadków/ Stracone dni chorobowe |
|  | Wskaźnik częstotliwości = Liczba wypadków / ilość zatrudnionych osób x 100 |
|  | Choroby zawodowe: |
|  | W zakładzie chorób zawodowych nie zanotowano. |

| Lista kontrolna występujących zagrożeń |
| --- |
| Nazwa stanowiska, zadania lub czynności: | pracownik ogólnobudowlany |
| Data identyfikacji zagrożeń: | 03 marzec 2016 r. |
|  |  |  | …………………………………………………. |
|  |  |  | podpis osoby identyfikującej zagrożenia |
|  | A. ZAGROŻENIA WYPADKOWE | (Przy każdym pytaniu zakreśl "tak" lub "nie") |
| Czy pracownik wykonując pracę może: |  |
|  | Potknąć się, pośliznąć i upaść na tym samym poziomie? | Tak | Nie |
|  | Upaść z wysokości? | Tak | Nie |
|  | Wpaść do zagłębień? | Tak | Nie |
|  | Zostać uderzony, przygnieciony, pochwycony przez: |  |  |
|  | * przemieszczane, transportowane przedmioty? | Tak | Nie |
|  | * maszyny, urządzenia, narzędzia? | Tak | Nie |
|  | * spadające przedmioty? | Tak | Nie |
|  | Uderzyć się o nieruchome przedmioty? | Tak | Nie |
|  | Zderzyć się, doznać obrażeń przez kontakt z przedmiotami: |  |  |
|  | * ostrymi lub szorstkimi? | Tak | Nie |
|  | * będącymi w ruchu? | Tak | Nie |
|  | * gorącymi? | Tak | Nie |
|  | Połknąć lub wdychać szkodliwe substancje chemiczne? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu wskutek kontaktu substancji chemicznej ze skórą? | Tak | Nie |
|  | Zostać porażonym prądem elektrycznym? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek innych czynników: zimna, gorąca, braku tlenu, zalania, zasypania, ? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek pożaru lub wybuchu? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek zawalenia się budynku, wykopów itp.? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek działania sił przyrody - powodzi, burzy, pioruna, wiatru? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu wskutek wykorzystania podestów i drabin? | Tak | Nie |
|  | Doznać urazu na drogach transportowych (równe nieśliskie, niezatarasowane)? | Tak | Nie |
|  | Doznać obrażeń wskutek innych niebezpiecznych wydarzeń? | Tak | Nie |
|  | B. ZAGROŻENIA CHOROBAMI ZAWODOWYMI |
| Czy pracownik jest narażony na działanie? |
|  | Hałasu, wibracji, ultradźwięków, infradźwięków? | Tak | Nie |
|  | Gorącego lub zimnego powietrza? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania ze źródeł sztucznych? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania laserowego? | Tak | Nie |
|  | Promieniowania podczerwonego, nadfioletowego? | Tak | Nie |
|  | Pól elektromagnetycznych? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na kontakt z substancją chemiczną: |
| 8. | Toksyczną (trującą)? | Tak | Nie |
| 9. | Żrącą, gryzącą lub drażniącą? | Tak | Nie |
| 10. | Zamarzającą? | Tak | Nie |
| 11. | Rakotwórczą? | Tak | Nie |
| 12. | Radioaktywną? | Tak | Nie |
| 13. | Upośledzającą funkcje rozrodcze lub cechy dziedziczne? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na wdychanie: |
| 14. | Pyłów rakotwórczych - np. z drewna bukowego lub dębowego itp.? | Tak | Nie |
| 15. | Pyłów powodujących pylicę - np. zawierających krzemionkę lub azbest? | Tak | Nie |
| 16. | Dymów spalin, par, rozpylonego oleju? | Tak | Nie |
| 17. | "Złego" powietrza- zawierającego szkodliwe dodatki, ubogiego w tlen? | Tak | Nie |
| Czy pracownik narażony jest na niebezpieczny kontakt z czynnikami biologicznymi: |
| 18. | Bakteriami, wirusami, pierwotniakami? | Tak | Nie |
| 19. | Owadami, gryzoniami? | Tak | Nie |
| 20. | Innymi niebezpiecznymi zwierzętami? | Tak | Nie |
| 21. | Odchodami zwierząt? | Tak | Nie |
| 22. | Grzybami (trującymi lub rakotwórczymi)? | Tak | Nie |
| Czy praca wymaga: |
| 1. | Podnoszenia, przesuwania, przenoszenia? | Tak | Nie |
| 2. | Częstego powtarzania czynności? | Tak | Nie |
| 3. | Utrzymywania męczącej, nienaturalnej pozycji ciała? | Tak | Nie |
| 4. | Pracy w środkach ochrony indywidualnej? | Tak | Nie |
| 5. | Używania ręcznych narzędzi elektrycznych? | Tak | Nie |
| 6. | Narażania się na inne zagrożenia zdrowia? | Tak | Nie |
| Czy firma powoduje lub może spowodować: |
| 1. | Zanieczyszczanie gleby - olejem lub innymi odpadami chemicznymi? | Tak | Nie |
| 2. | Zanieczyszczenie wód gruntowych? | Tak | Nie |
| 3. | Zanieczyszczenie potoków, rzek, stawów, jezior? | Tak | Nie |
| 4. | Zanieczyszczenie powietrza emisją szkodliwych dla zdrowia pyłów, gazów lub par? | Tak | Nie |
| 5. | Zniszczenie krajobrazu składowanymi odpadami? | Tak | Nie |
| Czy firma jest lub może być uciążliwa dla otoczenia wskutek emisji: |
| 6. | Hałasu lub drgań? | Tak | Nie |
| 7. | Nieprzyjemnych zapachów? | Tak | Nie |
| 8. | Pól elektromagnetycznych? | Tak | Nie |
| 9. | Substancji radioaktywnych? | Tak | Nie |
| 10. | Innych czynników? | Tak | Nie |

| PROCEDURA SZACOWANIA, OCENY I REDUKCJI RYZYKA |
| --- |
|  | Ocena skutków zagrożenia. |
| Przewidywana wielkość skutków niebezpiecznego wydarzenia. |
|  | Charakterystyka możliwych skutków | Ocena wielkości skutku |
|  | słowna | symbol |
|  | Otarcie naskórka, powierzchowne obrażenia, małe stłuczenia, zaprószenie oka pyłem lub rdzą bóle głowy, okresowe złe samopoczucie, okresowe zmęczenie słuchu, przegrzanie, przeziębienie, krótkotrwałe skutki chorobowe | mały | M |
|  | Mniejsze rany miażdżone lub szarpane, miejscowe poparzenia, zwichnięcia, złamania, głuchota zapalenie skóry, pylica, astma, inne choroby powodujące trwałą utratę zdrowia niewielkiego stopnia | średni | S |
|  | Obrażenia zagrażające utratą życia, większe złamania, amputacje kończyn, utrata oka, poważne obrażenia wewnętrzne, rozległe i głębokie poparzenia, zatrucie, utonięcie, uduszenie, nowotwory, choroby zawodowe skracające życie, choroby mogące doprowadzić do śmierci | duży | D |
| Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia skutków zagrożeń. |
|  | Ocena |  |
|  | Częstość występowania skutków | Prawdopodobieństwa | Symbol |
|  | Zdarzenie takie jeszcze nie wystąpiło a jego wystąpienie jest mało prawdopodobne | małe | M |
|  | Zdarzenie o przewidywanych skutkach jest realne, jednak jego wystąpienie obserwuje się bardzo rzadko. | średnie | S |
|  | Zdarzenia z przewidywanymi skutkami mają miejsce. Wystąpienie skutków jest realne w danej sytuacji. | duże | D |

| Jeżeli wiemy z jakim prawdopodobieństwem mogą powstać określone skutki to można przyjąć trzy następujące stopnie ryzyka: |
| --- |
| 1. | Ryzyko małe | Akceptowalne lub pomijalne, kojarzone z brakiem ryzyka |
| 2. | Ryzyko średnie | Umiarkowane, sporadycznie można je tolerować |
| 3. | Ryzyko duże | Nietolerowalne, wymagające zdecydowanego przeciwdziałania. |

Wyznaczanie stopnia ryzyka wstępnego i resztkowego

|  |  | Wielkość skutków niebezpiecznego wydarzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zagrożenia | Mała | Średnia | Duża |
|  | Małe | ryzyko małe | ryzyko małe | ryzyko średnie |
|  | Średnie | ryzyko małe | ryzyko średnie | ryzyko duże |
|  | Duże | ryzyko średnie | ryzyko duże | ryzyko duże |
| Przyjęta kolejność postępowania z ryzykiem. |
| Po pierwsze: | Ocenić a następnie w zależności od jego poziomu zaakceptować, zmniejszyć lub odstąpić od zadań ryzykownych. |
| Po drugie: | Poinformować pracowników o wielkości ryzyka zawodowego i zasadach ochrony przed jego skutkami. |
| Po trzecie: | Udokumentować proces szacowania i oceny ryzyka. |

| KARTA OCENY RYZYKA |
| --- |
|  | Stanowisko: | pracownik ogólnobudowlany |  | Data oceny ryzyka: 03 marzec 2016 |
| Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne |
| Lp. | Zagrożenie | Źródło zagrożenia | Skutek | Ryzyko | Sposób zmniejszenia ryzyka | Ryzyko |
|  |  |  |  | S | P | Rw | Środki ochrony przed zagrożeniami | S | P | Rw |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pożar. | Materiały łatwopalne, w tym: lakiery, farby. Instalacje elektryczne i gazowe malowanego obiektu (szczególnie w budynkach remontowanych). Zagrożenia występują zwłaszcza w przypadku: nieprzestrzegania przepisów ppoż. (zaprószenie ognia), wykonywania i użytkowania prowizorek. | Najczęściej dochodzi do poparzeń, ale zdarza się, że w wyniku pożaru może dojść do ciężkiego uszkodzenia ciała a w skrajnym przypadku nawet do śmierci. | S | S | S | Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych. Oznakowania stref zagrożenia tablicami zakazującymi wejście z otwartym ogniem. Montaż instalacji elektrycznych, przeglądy i konserwacje instalacji i sprzętu elektrycznego wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zapewnienie podręcznego sprzętu ppoż. Stosowanie obowiązujących instrukcji, w tym ppoż. | S | M | M |
| 2. | Potrącenie, przygniecenie. | Poruszające się po placu budowy samochody i sprzęt budowlany. | Ciężkie uszkodzenie ciała (złamania kończyn, potłuczenia, urazy całego ciała), w skrajnych przypadkach nawet śmierć. | S | S | S | Stosowanie instrukcji transportu wewnątrzzakładowego i instrukcji bezpieczeństwa na budowie. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. Wygrodzenie miejsc pracy ciężkiego sprzętu budowlanego, wyznaczenie dróg transportowych i komunikacyjnych, wyznaczenie dróg komunikacyjnych | S | M | M |
| 3. | Uderzenie, przygniecenie – spadające przedmioty. | Nieprawidłowo składowane: pojemniki z materiałami, narzędziami, elementy sprzętu pomocniczego, materiał do prowadzenia prac. | Urazy ciała (stłuczenia, złamania), szczególnie głowy i kończyn, śmierć. | S | S | S | Stosowanie instrukcji bhp, w zakresie prawidłowego składowania materiałów i narzędzi w miejscu wykonywania prac. Zakaz pracy „jeden nad drugim”. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. Stosowanie środków ochrony indywidualnej – hełmu ochronnego, rękawic i obuwia roboczego, okularów. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. | S | M | M |
| 4. | Praca na wysokości różnica poziomów, upadek na niższy poziom. | Podest, drabina, rusztowanie stałe i wiszące. Schody, wejścia na wyższe kondygnacje budynku i wejścia na rusztowania, balkony, antresole, praca na dachach. niezabezpieczone otwory stropowe, niezabezpieczone klatki schodowe | Urazy ciała, zwłaszcza stłuczenia, złamania i zwichnięcia, kończyn oraz niebezpieczne urazy głowy. śmierć. | D | S | D | Kontrole stanu technicznego podestów, drabin, rusztowań i stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzeganie instrukcji bhp i instrukcji prac na wysokości. Ład i porządek na i wokół stanowiska pracy. Stosowanie środków ochrony zbiorowej (balustrady, podesty, siatki ochronne) jak i indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, hełmy, okulary). Zachowanie należytej ostrożności. | D | M | S |
| 5. | Praca poniżej gruntu. | Zagłębienia terenu na budowie, wykopy, zasypanie, obsuwająca się ziemia, skarpy o zbyt dużym nachyleniu, | Stłuczenia, złamania i zwichnięcia, szczególnie kończyn oraz niebezpieczne urazy głowy, uduszenie, śmierć. | D | S | D | Poruszanie się po budowie wyłącznie w miejscach dozwolonych. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych, wygrodzenia miejsc szczególnie niebezpiecznych. Zabezpieczenie krawędzi wykopu, zabezpieczenie przed osunięciem gruntu (rozpory), umocnienie ścian, zapewnienie bezpiecznego kąta pochylenia skarp, kontrola skarp po deszczu, mrozie i dłuższych przerwach. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. | D | M | S |
| 6. | Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie. | Nierówny, mokry i śliski teren budowy na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Zabrudzone, śliskie podesty, rusztowania. Bałagan na stanowisku pracy i dojściach do niego (m.in. rozlane farby, źle składowane, puste opakowania i narzędzia). | Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała i urazy głowy. | S | M | M | Zastosowanie obuwia antypoślizgowego, Dbałość o ład i porządek w miejscu wykonywania prac. Stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu ochronnego. Działania organizacyjne ograniczające pośpiech. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. | M | M | M |
| 7. | Kontakt z nieruchomymi elementami – uderzenie. | Elementy obiektu, wejścia, elementy konstrukcyjne rusztowań, podestów, drabin, wąskie przejścia, przeszkody na drogach komunikacyjnych. | Stłuczenia, skaleczenia ciała – szczególnie kończyn i głowy. | S | S | S | Dbałość o ład i porządek w miejscu wykonywania pracy. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia, rękawic roboczych oraz hełmu ochronnego. Zachowanie należytej ostrożności, zwłaszcza w wąskich przejściach i dojściach. | S | M | M |
| 8. | Kontakt z ruchomymi elementami – uderzenie. | Drzwi i okna obiektu budowlanego. | Stłuczenia, skaleczenia ciała – urazy kończyn i głowy. | S | S | S | Stosowanie odzieży, obuwia, rękawic roboczych, hełmu ochronnego. Zalecenie zachowania należytej ostrożności, zwłaszcza w wejściach do obiektu budowlanego i w sąsiedztwie otwartych okien. | S | M | M |
| 9. | Kontakt z ostrymi i szorstkimi krawędziami. | Elementy obiektu, rusztowań, narzędzi, krawędzie pojemników metalowych. Konstrukcje budowlane metalowe. Obróbki blacharskie dachów. | Urazy ciała, kończyn dolnych i górnych, przeważnie dłoni, głowy | S | S | S | Stosowanie się do instrukcji, zastosowanie środków ochrony indywidualnej Kontrola stanu technicznego narzędzi, stosowanie sprawnego sprzętu. Dbałość o ład i porządek w miejscu pracy. Stosowanie odzieży i rękawic roboczych. | S | M | M |
| 10. | Kontakt z elementami w ruchu – uderzenie, pochwycenie. | Ruchome elementy elektronarzędzi (mieszalnik, szlifierki). | Urazy ciała i kończyn. | S | S | S | Kontrola sprawności narzędzi i ich odpowiedni dobór do wykonywanych czynności. Zakaz pracy w ubraniu z luźnymi elementami, zabandażowanymi dłońmi, itp. Zwrócenie uwagi na zachowanie należytej ostrożności. | S | M | M |
| 11. | Praca z użyciem narzędzi bez napędu mechanicznego. | Narzędzia ręczne, w tym szczególnie – szczotki druciane, szpachelki, pace, zdzieraki, młotki, itp. | Skaleczenia, rany cięte, stłuczenia – najczęściej dłoni. | S | S | S | Stosowanie sprawnych narzędzi. Stosowanie środków ochrony indywidualnej jak okulary ochronnych, rękawic roboczych. Zachowanie należytej ostrożności, przestrzeganie instrukcji i udział w szkoleniach. | S | M | M |
| 12. | Odpryski czynnika materialnego. | Fragmenty tynku podczas skuwania, odpryski demontowanych pokryć dachowych, odłamki drutów szczotek – podczas przygotowywania, oczyszczania powierzchni. Wady materiałowe obrabianych przedmiotów, niedostateczne oświetlenie, nieporządek na stanowisku pracy. Praca z elektronarzędziami. | Urazy ciała, urazy twarzy, urazy oczu. | S | S | S | Przestrzeganie instrukcji bhp,. Stosowanie: odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, jak hełm, okulary ochronne, maska przeciw pyłowa. Zachowanie należytej ostrożności. Praca z elektronarzędziami kompletnymi, z zabudowanymi osłonami. | S | M | M |
| 13. | Prąd elektryczny o napięciu do 1 kV. | Instalacja elektryczna obiektu budowlanego, instalacje zasilające teren budowy, przenośne źródła oświetlenia miejscowego, uszkodzone zasilanie narzędzi ręcznych. | Poparzenia, pośrednio stłuczenia lub ciężkie uszkodzenia ciała, nawet do porażenia śmiertelnego. | D | M | S | Zapewnienie sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych, prowadzenie okresowych kontroli, przeglądy, kontrola zabezpieczeń przeciwporażeniowych. wykonywania prac elektrycznych przez osoby z uprawnieniami. | S | M | M |
| 14. | Kontakt z elementami pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. | Uszkodzone węże zasilające narzędzia z napędem pneumatycznym, lub hydraulicznym. | Urazy ciała – szczególnie kończyn i głowy możliwe urazy oka. | D | M | S | Kontrola sprawności instalacji hydraulicznych i pneumatycznych połączeń i węży. Kontrola stanu technicznego narzędzi z napędem pneumatycznym i hydraulicznym. Stosowanie środków ochrony indywidualnej jak rękawic roboczych, hełmu i okularów ochronnych. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. | S | M | M |
| 15. | Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. | Przenoszenie i podnoszenie ciężkich przedmiotów, elementów, rusztowań czy podestów. Ustawianie drabin, montaż podestów i rusztowań. | Urazy układu mięśniowo-szkieletowego, przepuklina. | S | S | S | Przestrzeganie instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, technik ręcznych prac transportowych, zasad pracy zespołowej. Stosowanie środków ułatwiających transport ręczny. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. | S | M | M |
| 16. | Wymuszona pozycja ciała. | Praca w trudno dostępnych miejscach, ograniczone miejsca pracy. Praca z drabiny. | Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego o charakterze zwyrodnieniowym. | S | S | S | Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych – stosowanie odpowiednich narzędzi i środków pomocniczych. Zalecenie zachowania należytej ostrożności. | S | M | M |
| 17. | Toksyczne substancje chemiczne. | Kontakt z substancjami zawartymi w materiałach budowlanych np. farbach, podkładach oraz preparatach do czyszczenia narzędzi. Wdychanie oparów substancji chemicznych | Reakcje halucynogenne, bóle i zawroty głowy, zatrucia, alergie, astma. Podrażnienie układu oddechowego, urazy oczu oraz skóry. | D | M | S | Przestrzeganie instrukcji bhp, stosowanie środków ochrony indywidualnej jak odzieży, rękawic, okularów ochronnych środków ochrony. Ograniczenie dostępu do substancji chemicznych, | S | M | M |
| 18. | Zapylenie. | Pyły podczas: oczyszczania powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku, pokryć dachów przygotowywania. | Podrażnienie układu oddechowego. Urazy oczu. | D | M | S | Szkolenia z zasad przygotowywania materiałów. Stosowanie: okularów ochronnych, maski filtrującej (przeciwpyłowej), odzieży i rękawic roboczych. Szkolenia z użytkowania ochron układu oddechowego. Ograniczenie zapylenia przez nawilżanie, Nawilżania sypkich odpadów przed rozpoczęciem prac porządkowych. | S | M | M |
| 19. | Hałas o natężeniu przekraczającym wartość progu działania 85 dB. | Pracujące na budowie maszyny, wentylatory. | Uszczerbek słuchu. Okresowa głuchota, | D | M | S | Stosowanie ochronników słuchu. Organizacja pracy umożliwiająca zastosowanie ochron zbiorowych ograniczających hałas. | S | M | M |
| 20. | Wibracje. | Stosowanie wibracyjnych narzędzi do mieszania farb, zbijania tynków, maszyny wibracyjne do gruntu, elektronarzędzia, | Choroby układu ruchu i układu nerwowego. | S | M | M | Stosowanie narzędzi z układami wibroizolacji, przestrzeganie norm czasu pracy, stosowanie środków ochrony indywidualnej. Stosowanie sprawnych elektronarzędzi. | M | M | M |
| 21. | Zmienny mikroklimat. | Praca na otwartej przestrzeni, w okresie jesienno-zimowym, w czasie upałów. Praca w pomieszczeniach zamkniętych przy otwartych oknach. | Choroby układu oddechowego, w tym najczęściej przeziębienia. Przegrzanie organizmu lub nawet udarów słonecznych. Omdlenia. | S | S | S | Używanie sortów ubraniowych dostosowanych do warunków atmosferycznych. Napoje gorące (jesień – zima) oraz chłodzące (upały).. | S | M | M |
| 22. | Stres. | Odpowiedzialność oraz tempo pracy. | Osłabienie psychiczne Przemęczenie, fizyczne, konflikty, złe samopoczucie pracownika. | S | M | M | Prawidłowa organizacja prac, ograniczanie pośpiechu, . | M | M | M |
| 23. | Zagrożenia wynikające z wykonywania czynności służbowych poza terenem zakładu pracy | Opisano w pkt. 1-22, a ponadto: ruch drogowy; wypadek drogowy, upadki i poślizgnięcia, napady i pobicia, zamach terrorystyczny, agresywne zwierzęta, warunki atmosferyczne, zachowania innych uczestników życia społecznego | Opisano w pkt. 1-22, a ponadto: Rany cięte i kąsane, urazy mechaniczne, ciężkie uszkodzenia ciała, śmierć | D | S | D | Postępowanie zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi wykonywanej pracy, zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się i przebywania poza terenem zakładu pracy, nieustanna obserwacja otoczenia | D | M | S |
| 24. | zagrożenia spowodowane niebezpiecznym zachowaniem się pracownika. | niedostateczna koncentracja, uwagi podczas pracy, brak ostrożności, nadmierny pośpiech, niewłaściwe metody pracy, lekceważenie przepisów i zasad bhp alkohol, narkotyki | opisano w pkt. 1-23 | D | S | D | opisano w pkt. 1-23 | D | M | S |
| Zagrożenia biologiczne |
| 1. | Wirus grypy | Kontakt z klientami | Grypa, zapalenie płuc | D | S | D | Szczepienia , przestrzeganie zasad higieny | S | S | S |
|  | gr.2 szczepienia | powietrzno- kropelkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mycobacterium tuberculosis – prątki gruźlicy | Kontakt z klientami | Gruźlica płuc, rzadziej innych narządów | S | S | S | Badania okresowe, szczepienia, przestrzeganie zasad higieny | S | M | M |
|  | gr. 2 szczepienie | Bezpośrednia, powietrzno – kropelkowa, powietrzno – pyłowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gronkowiec złocisty Staphlococcus areus. | Ludzie. | Zakażenia ropne, zapalenie górnych dróg oddechowych, alergia skórna. | S | S | S | Środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny. | S | M | M |
|  | Gr. 2, brak szczepień A. | Drogą powietrzno-kropelkową, powietrzno-pyłową, pokarmową, bezpośrednio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wirus Coxackie (A i B) | Ludzie | Zapalenie układu oddechowego, angina, zapalenie opon mózgowych, mięśnia sercowego | D | M | S | Szybkie opatrywanie ran, rękawice ochronne, obuwie ochronne | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | Bezpośrednia, powietrzno-kropelkowe, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Clostridium tetani Laseczka tężca T | Gleba, ścieki | Tężec, działanie toksyczne | D | M | S | Szczepienia, szybkie opatrywanie ran, środki ochrony indywidualnej, podawanie anatoksyny tężcowej po skaleczeniach | S | M | M |
|  | gr.2, szczepienie | Bezpośrednia, po zranieniach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wirusy zapalenia wątroby typu A | Ludzie, ścieki | Zapalenie wątroby typu A, zapalenie żołądka i jelit | D | M | S | Szczepienia ochronne, bierne uodparnianie ludzką immunoglobiną, środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja, | S | M | M |
|  | gr. 2, brak szczepień | Kałowo-pokarmowa, bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Enterobakter spp. | Kał ludzi i zwierząt, bezpośrednie, | Oportunistyczne zapalenia dróg moczowych, zapalenie żołądka,jelit, płuc, innych narządów | D | M | S | Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, środki ochrony indywidualnej | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | powietrzno-kropelkowe, powietrzno- pyłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Enterobacter spp. | Kał ludzi i zwierząt, gleba, woda, bezpośrednie | Oportunistyczne zapalenie dróg moczowych, żołądka, jelit, płuc i innych narządów | S | M | M | Przestrzeganie zasad higieny w dezynfekcja, środki ochrony indywidualnej | M | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | powietrzno- kropelkowe, powietrzno- pyłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Escherichia coli, szczepy werocytogenne | Kał ludzi i zwierząt, woda, glebatoksyny | Krwotoczne zapalenie okrężnicy, hemolityczna uremia | S | M | M | Przestrzeganie zasad higieny, środki ochrony indywidualnej | M | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | powietrzno- kropelkowe, powietrzno- pyłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Escherichia coli, pałeczki okrężnicy | Kał ludzi i zwierząt, woda, glebatoksyny | Zapalenie jelit, biegunki | D | M | S | Przestrzeganie zasad higieny, środki ochrony indywidualnej | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | Pokarmowa, bezpośrednia, powietrzno - kropelkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Leptospira interrogans/ | Gryzonie, świnie, psy, bydło, gleba. woda, ścieki, | Leptospirozy (gorączka błotna, choroba Weila i inne) | S | M | M | Środki ochrony indywidualnej, szczepienia, dezynfekcja, oświata zdrowotna | M | M | M |
|  | gr.2, szczepienia | bezpośrednie ( przez skórę i błony śluzowe), rzadziej pokarmowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mycobacterium xenopi, Mycobacterium spp. | Woda, ścieki, nawóz, powietrze, mgła olejowa, płazy, ludzie, | Przewlekłe zakażenia płuc, alveolitis allergica | S | M | M | Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja | M | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | powietrzno- kropelkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Salmonella choleraesuis var. pałeczka duru brzusznego | Woda, gleba, ścieki, produkty roślinne i zwierzęce, zwierzęta, | Dur brzuszny | D | M | S | Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna | S | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | pokarmowo - wodne, powietrzno-kropelkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Legionella spp | Woda – zwłaszcza w temp. 20-45ºC | Zapalenie płuc | S | M | M | Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, oświata zdrowotna | M | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | Bezpośrednia, powietrzno- kropelkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Aspergillus fumigatus/ kropidlak popielaty / | Gleba, surowce roślinne, kompost, odpady, drewno bukowe | Aspergiloza płuc, astma, alergiczny nieżyt nosa, wytwarza mikotoksyny (fumagina, gliotoksyna, kwas helwelowy) | M | S | S | Środki ochrony indywidualnej, redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji, dezynfekcja | M | M | M |
|  | gr.2, brak szczepień | powietrzno- kropelkowe, powietrzno- pyłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obowiązujące środki bezpieczeństwa na stanowisku: pracownik ogólnobudowlany | Zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż., właściwe zorganizowanie pracy na stanowiskach, stosowanie się do instrukcji i zasad postępowania w miejscu pracy oraz zachowanie środków ostrożności właściwych zabezpieczeń przy pracach niebezpiecznych, wyciąganie właściwych wniosków profilaktycznych z niebezpiecznych wydarzeń na stanowisku, właściwa opieka lekarska i działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu bhp i p.poż, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, skuteczny nadzór oraz właściwa eksploatacja powierzonego maszyn i urządzeń, propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz tworzenia dobrego klimatu wokół spraw bhp, w miejscu pracy. |
| Środki ochrony indywidualnej, Prawidłowa organizacja stanowisk pracy, Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, Przestrzeganie norm czasu pracy, Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. |  |
|  | RYZYKO ZAWODOWE MAŁE |

Jak zmniejszyć ryzyko?

Ryzyko możesz zmniejszyć przez ograniczenie skutków niebezpiecznych wydarzeń oraz obniżenie wielkości prawdopodobieństwa ich powstawania.

Ryzyko możesz zmniejszyć przez działania:

Obniżające zagrożenia które:

* doprowadzają do obniżenia parametrów zagrażającej energii - napięcia, ciśnienia, ciężaru, siły itp.

* eliminują niebezpieczne materiały lub substancje, bądź zastępują je mniej niebezpiecznymi,

* zmniejszają czas ekspozycji na zagrożenia,

* umożliwiają odsunięcie pracownika od źródła energii lub niebezpiecznego materiału,

* ograniczą możliwość kontaktu z zagrażającą energią lub niebezpiecznym materiałem przez tworzenie barier lub zabezpieczeń umieszczanych na:

a/ źródle energii lub niebezpiecznym materiale,

b/ pomiędzy źródłem energii lub niebezpiecznym materiałem a pracownikiem,

c/ pracowniku

* określają szczegółową procedurę bezpiecznego wykonania zadania pomimo zagrożenia.

Uświadamiające ludzi:

* szkolenia i dostarczanie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie zagrożeń oraz wykonywania zadań w sposób bezpieczny,

* dostarczanie informacji o zagrożeniach,

* udostępnianie właściwych i specjalistycznych narzędzi,

* projektowanie zadań dostosowanych do fizycznych i umysłowych cech wykonawców,

* motywowanie do podejmowania bezpiecznych metod pracy oraz do niepodejmowania ryzyka,

* ograniczenie ekspozycji na fizyczne i psychologiczne stresory zawodowe.

| Algorytm doboru działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko. |
| --- |
| 1. | Czy możesz zdobyć bardziej wiarygodną lub szczegółową informację od posiadanej na temat zagrożeń występujących w Twojej firmie? | Tak | Nie |
| 2. | Czy istnieje możliwość zamontowania czujników, mierników itp. urządzeń automatycznie mierzących wielkość zagrożeń i sygnalizujących, gdy ich stan krytyczny zostanie przekroczony | Tak | Nie |
| 3. | Czy istnieje możliwość zastosowania metod pomiaru lub procedur obserwacji umożliwiających dokładne rozpoznanie zagrożeń przed przystąpieniem do pracy lub przed realizacją zadania | Tak | Nie |
| 4. | Jeśli zagrożenie powoduje jakaś energia np. napięcie elektryczne, wysoka temperatura, duże stężenie substancji chemicznych itp. to czy istnieje możliwość zmniejszenia wielkości zagrażającej energii przez np. zmniejszenie napięcia, temperatury, rozcieńczenie substancji chemicznej itp.? | Tak | Nie |
| 5. | Jeśli zagrożenie powodują niebezpieczne materiały, to czy istnieje możliwość zastąpienia ich materiałami mniej niebezpiecznymi.? | Tak | Nie |
| 6. | Jeśli zagrożenie powodują poruszające się elementy maszyn, to czy można je obudować, zasłonić, odsunąć od nich pracownika itp.? | Tak | Nie |
| 7. | Czy można pracowników odsunąć od maszyn i urządzeń będących w ruchu? Np. czy można oddzielić ruch pieszy od środków transportowych, odsunąć członków brygady transportowej od ruchu przenośników, dźwigów, transportowanego materiału itp.? | Tak | Nie |
| 8. | Czy można przesunąć wykonywanie zadania na dzień lub porę dnia o mniejszym ryzyku? | Tak | Nie |
| 9. | Czy można umieścić przegrodę, zasłonę lub inne zabezpieczenie między źródłem energii a pracownikiem? | Tak | Nie |
| 10. | Czy można zmniejszyć zagrożenie przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej? | Tak | Nie |
| 11. | Czy jest możliwe zmniejszenie zagrożenia przez wyposażenie pracownika w specjalny ubiór ochronny lub środki ochrony indywidualnej? | Tak | Nie |
| 12. | Czy pracowników można dodatkowo przeszkolić, zmotywować do zwiększenia uwagi lub do bezpiecznego postępowania, względnie wyposażyć w sprzęt ułatwiający pracę, zmniejszający zmęczenie itp? | Tak | Nie |
| 13. | Czy istnieje możliwość ograniczenia zawodności pracowników przez nie dopuszczenie do zadań osób nietrzeźwych, chorych, nadmiernie zmęczonych itp? | Tak | Nie |
| 14. | Czy możesz zapobiec włączeniu urządzeń ( np. w remontowanych ) do ruchu przez osoby niepowołane przez wprowadzenie systemu zamykania? | Tak | Nie |

| Data: 03 marzec 2016 r. |  |
| --- | --- |
| Ocenę ryzyka sporządził: | specjalista ds. BHP | ……………………………………………… |
|  |  |  |  | Podpis osób wyznaczających stopień ryzyka |

Zagrożenia występujące na w/w stanowisku pracy zostały skonsultowane z przedstawicielem pracowników:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię nazwisko przedstawiciela pracowników)							(podpis)

Proponuje się wykonać następną ocenę ryzyka zawodowego w 201….. r.

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej w marzec 2016 r.

| Ocena ryzyka zawodowego | Stanowisko – pracownik ogólnobudowlany | Data 03 marca 2016 r. |
| --- | --- | --- |
| Zalecone środki profilaktyczne | Imię i nazwisko pracownika | Podpis osoby zapoznającej pracownika z ryzykiem zawodowym. | Podpis pracownika |
| - zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż., - właściwe zorganizowanie pracy na stanowiskach, - stosowanie się do instrukcji i zasad postępowania w miejscu pracy oraz zachowanie środków ostrożności właściwych zabezpieczeń przy pracach niebezpiecznych, - wyciąganie właściwych wniosków profilaktycznych z niebezpiecznych wydarzeń na stanowisku, - właściwa opieka lekarska i działania profilaktyczne, - szkolenia z zakresu bhp i p.poż, - ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, - skuteczny nadzór oraz właściwa eksploatacja powierzonego maszyn i urządzeń, - propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz tworzenia dobrego klimatu wokół spraw bhp, w miejscu pracy. |  |  |  |